# 浅谈AAC板材长板施工技术论文_李想,季厚甫,赵春磊,李金阳

中建一局集团安装工程有限公司 北京 102600

摘要：本文结合实际工程就AAC长板在大层高建筑中的施工技术要点进行简单分析与思考，并提出一些可供借鉴的意见与措施。

关键词：AAC板材；长板施工

1 工程概况及方案选择

1.1前言

随着我国经济的快速发展，业主在满足建筑使用功能的前提下，对于缩短工期的要求越来越高，传统二次墙体的施工工艺已经不满足快速发展的要求；同时，建筑业对于建筑的绿色环保性能提出了更高的要求，南通地区也发布了《市政府关于加快建筑产业转型发展的实施意见》（通政发[2017）44号。蒸压轻质砂加气混凝土（AAC）板材作为一种装配式墙体材料，兼顾了施工效率与环保性能，焕发着新的生机。作者将从AAC板材的定义、特点和工程技术的应用三个方面来阐述AAC板材的应用情况。

1.2工程概况

阿里巴巴江苏云计算数据中心南通综合保税区A区项目，其中数据中心楼一层层高达8m，其余层高6.5m。为保证二次墙体施工质量、安全，缓解工期进度压力，满足建筑绿色环保的性能要求，故采用AAC长板进行大层高墙体的施工，具体施工内容包括：

AAC板墙图纸深化（排板、节点深化）；材料验收完毕后，进行材料的预处理；放线、墙体底部基层处理；板材运输、立板；板垂直度校正、连接件固定；勾缝处理。

1.3方案选择

本项目作为南通地区的重点数据存储中心，为早日缓解当地的数据压力，满足消费者的使用需求，业主对本工程提出了苛刻的工期要求；同时，南通地区历经冬季、夏季、台风等恶劣天气。这就要求选择能够快速施工的墙体方案；同时，所选方案又必须满足南通地区的绿色、节能要求。

传统的二次墙体工艺很多，例如实心砖砌筑法、轻钢龙骨加覆面板法。结合经济、工期和社会影响等多方面分析，选择适合本工程的二次墙体方案是整个工程的重中之重；又因本工程历经冬季、雨季施工，需尽快完成墙体施工，保护室内机电设备、管线，并为室内作业提供作业面，故墙体施工是本工程的重点。

在工期要求、经济性，及环境条件制约下，AAC板材自然而然地进入了我方的视野。而AAC板材具有切割简便、轻质高强、施工快速等优势，故本项目选用AAC板材进行二次墙体的施工。

2.AAC板材施工技术

2.1AAC板材的特点

AAC是蒸压轻质砂加气混凝土（Autoclaved Lightweight Concrete）的简称。AAC板是以轻质砂、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材（内含经过处理的加强钢筋）。

①轻质高强性：与普通混凝土墙相比，相同强度的AAC板的重量是普通混凝土的60～70％；采用纤维增强（钢筋）使之具有较高的抗拉、抗弯极限强度，提高了韧性和承载力。

②快速施工性：AAC板材生产工业化、标准化，可锯、切、刨、钻，施工干作业，速度快；单块板施工面积可达3.6㎡。

③隔音性：AAC板材是一种由大量均匀、互不连通的微小气孔组成的多孔材料，具有很好的隔音性能，100mm厚的AAC板平均隔音量达40.8dB；

③耐火性：AAC板材耐火性能优越，125mm厚度的AAC板材即达到4h耐火要求；

④耐久性：主材为无机硅酸盐材料，耐久性能好，其使用年限可以与各类建筑的使用寿命相匹配；

④抗冻性：抗冻性能好，经冻融试验后质量损失＜1.5%（国标＜5%），强度损失＜5%（国标＜20%）；

⑤抗渗性：抗渗性能好，比标准砖抗渗性好5倍；

⑦环保性能：无放射性、无有害气体逸出，是一种绿色环保材料。

2.2AAC板材排板设计技术

本数据中心工程采用的AAC标准板尺寸为6m×0.6m×0.15m（长×宽×厚），现场裁切、配板不仅会影响施工速度、拖延工期，更是会因边角材料浪费而造成成本损失。故AAC板材排板深化是一项重要的施工工序，排板时的注意事项如下：

①AAC板材排板深化时，应注意控制排产板材规格的种类，减少厂家生产非标准板材产生的额外费用。AAC 板材宽为 600mm，长度以50mm为模数。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据层高和柱距，在加工前由生产厂家进行二次设计决定墙板长度。

②排板设计时，遵循“完整墙体从一侧向另一侧，有洞口墙体从洞口边向两侧”的原则。在保证门窗洞口等节点性能的前提下，将非标准板排布于墙边，保证整体墙面的美观。

2.3AAC板材运输、修复技术

AAC板材作为一种大体积材料，局部破损会影响整板的使用，场外运输、场内运输均需注意材料保护。

①场内外运输

AAC板材在场外运输时需格外注意材料保护，装车时板材包装捆扎牢固，并做好减震措施。

AAC板材运至现场后进行验收，合格材料卸至材料堆放区，用防雨棚保护或满盖防潮塑料布。板材由料场通过垂直运输设备运至各施工楼层，每次吊运不得超过5块板。

②板材修补

有贯穿裂缝和碰伤、损伤严重的板材，应切除破损部分进行使用，或直接废弃；可修复的板材可以先在现场用专用材料修补（如1：1：3的AAC产品粉末、水泥、砂浆），修复合格后方可上墙。

2.4 AAC板材安装技术

①基层清理、放线

清理隔墙板与顶面、地面墙面的结合部，将浮灰、沙、土、酥皮等物清除干净。

弹好隔墙水平双面边线及门窗洞口线。弹出立面垂直线，弹出顶面连接线，并按板宽分档。

②配板、修板

AAC板材按排板位置运至现场安装位置。测量并计算板材是否满足施工要求，有需要的现场进行裁切、修复处理。将板通过人工竖起/工具吊起的方式移动到安装位置。

③安装连接件

本工程采用的安装方式为混凝土结构内嵌竖板，所采用的主要连接件如下：

外墙3层以下：两端节点采用管板固定。

外墙4层以上：两端节点采用M12钩头螺栓+角钢固定。

内墙：上端节点采用U型钢卡固定，底部采用管板固定。

④AAC板缝填缝

墙体填缝采用挤浆法，填缝分两次进行。第一次填缝：在板立起之前，在板边抹上部分专用粘结剂（要求两板靠拢时粘结剂能自行外挤）；第二次填缝，将粘结剂用抹刀填入板侧八字缝内，抹平并勾缝处理。填缝时应略用力压紧，直至与板面平。

2.5 AAC板材质量控制技术

①建立健全质量管理制度和质量保证体系，并认真贯彻执行。

②对进场的物资、设备等严格进行质量检验与评定，禁止使用不合格品。

③现场堆放的场地应坚实、平整、干燥。堆放时应按规格、等级分类堆放，底部不得直接着地，在底部板离板端约600mm处设置垫块或方木。

④尽可能减少驳运，板材竖立后不可长距离调整移动，防止缺梭掉角。

⑤板材随安装随校准。板材安装时，墙面垂直度应在墙体两侧同时进行观测，避免墙体出现一面平整、一面平整度不合格的现象。

⑥AAC板底部应用木楔顶紧，并严禁在墙体施工完毕14d内敲击、拆除木楔，避免板材下沉，砂浆开裂的现象。

⑦门窗洞口节点应根据洞口尺寸选择加固方案。横板、竖板拼接处的角部均应做加固措施。

3 结束语

近年来，我国装配式建筑进入了快色发展的新时期，新技术、新工艺得到了极大的推广和应用，其很多优点都是传统建筑无法比拟的。通过本文的论述及经验分享，提高AAC墙板工程施工质量和施工安全，更为AAC墙板施工技术进行更进一步的创新和完善提供指引方向，为现代人们提供更多更好的舒适安全、绿色环保的居住空间，促进现代建筑业的发展。

参考文献：

[1]金福等.《蒸压轻质加气混凝土板在内隔墙和围护墙的应用》[B]施工技术，2001（8）：24-25

论文作者:李想,季厚甫,赵春磊,李金阳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第11期

论文发表时间:2019/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5dc345ae743c5e185d489b4c.html