# 电力系统继电保护技术探析论文_刚毅,解添,杨丽

(中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 安徽合肥 230601)

摘要：在电力系统继电保护技术不断发展的过程中，大致经历了四个阶段，不同的发展阶段具有不同的特点，正是在这样的发展进程中，让继电保护技术有了十分明显的变化。我国在科学技术方面具有很大的进步，尤其是在计算机领域的发展是十分迅速的，这有助于继电保护技术的进一步发展，与此同时，我国当前电力系统在功能上呈现出不断强化的效果，也为发展带来了一定的推动性力量，所以相信在今后的时代进程中，电力系统的继电保护技术还会得到更加广阔的发展空间。

关键词：电力系统；继电保护；技术

1 电力系统继电保护技术要点分析

1.1继电保护常见故障分析

1.1.1微机继电保护装置故障

导致微机继电保护装置出现故障的原因包括：绝缘问题与干扰，微机保护的抗干扰性能相对较差，如果在继电保护附近使用对讲机以及其他无线通信设备时，会导致出现误动的现象，微机保护装置具有运行时间长、布线密集、集成度高等特点，如果在焊接导线时形成导电通道，会导致继电保护出现问题；电源问题，例如，电压过低、电源输出功率不足等，都会导致电路基准值发生变化，进而影响微机保护的逻辑配合，甚至出现判断失误的现象；

1.1.2继电保护常见故障

主要包括电流互感器故障，电流互感器能够真实、准确的反映电流的波形，尤其是继电保护装置出现故障时，不仅会反映电流波形的变化状况，还能够准确的反映电流的大小、电流的变化率等；电压互感器在运行的过程中出现故障，会影响继电保护器的正常运行，尤其是二次回路的故障，会导致继电保护器出现拒动或者误动的现象。

1.2继电保护故障处理方法

1.2.1逐项拆除法

按照顺序把并联的二次回路拆除，然后再按照顺序放回，一旦继电保护装置出现故障，采用该种方法进行逐项排除，快速、准确的找出故障点。

1.2.2直观法

对于一些无法采用仪器检测的故障，或者故障没有备用品进行更换，并且亟需采取措施将故障排除时，应该采用开关拒合、拒分故障处理方法，当下达操作命令之后，应该观察跳闸线圈能动作、合闸接触器动作，如果电气回路能够正常运行，则表明故障发生在机构内部，采用直观观察法，观察继电保护装置的内部是否存在发黄现象，观察电气元件是否具有焦糊味，如果存在发黄和焦糊的现象，应该及时的进行处理，必要时进行更换。

1.2.3短接法

采用人为短接的方式短接一部分或者一段回路，以此判断该段线路内是否存在短接故障，该种故障检测方法主要用于判断控制转换开关故障、继电器不动作故障、电流回路故障以及电磁锁失灵等故障。

1.2.4参照法

该种故障处理方法是对正常设备、非正常设备的各项参数进行对比，以此判断设备是否存在异常，该种方法主要用于检查接线质量，如果检测出预想值、测试值出入较大的现象，则表明该设备存在故障，如果出现设备更换或者回路改造后为此接线不正确的现象，通过与同类设备接线进行对比，能够准确的判断继电保护是否存在故障。

1.2.5替换法

该种故障处理方法是采用相同、正常的元件替换认为存在故障的元件，以此判断元件是否存在故障，该种故障处理方法能够缩小故障查找范围，更加快速、准确的确定故障的位置，并快速的将故障排除。

1.3提高继电保护设计科学性

电力系统工作人员应该对继电保护装置与其他装置图进行仔细、全面的核查，并根据相应的图纸加强继电保护设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，在设计的过程中，还应该全面的掌握继电保护的设计内容、设计规范以及相关标准，例如接线方式、变压器容量、一次设备参数、一次与二次回路等，全面的掌握各个回路之间的联系，掌握继电保护原理、结构以及保护方法等，同时，为了防止在设计的过程中出现失误操作的现象，还应该提高设计人员、业务人员的技术水平，严格按照相关规范和制度进行设计，这样能够从根本上消除继电保护故障。

2继电保护装置维护

2.1 做好详细记录

对微机保护的电流、电压，需要每周进行一次详细记录，做好采样工作，对相关运行的数据进行整理，为运行提供参考依据，通过对记录的分析取样，维护好系统的运行，一般可每月对微机保护打印机进行定期检查并进行一次测试打印，确保运行正常。

2.2 做好继电保护装置的清扫

对继电保护要进行日常清理，做好设备的清扫工作，需要有两个人同时进行，避免出现误碰设备的现象，在清扫现场时，一定要远离运行的设备，特别是对带电设备一定要保持安全距离，不能出现清理过程的人身触电，轻则会二次回路短路和接地，重则会导致人身伤亡。

2.3 建立岗位责任制

继电保护设置是精密仪器，要全面做好保护工作，那么就需要在日常工作中，建立好台账，通过建立健全岗位责任制，用制度指导工作，确保各项工作责任落实到具体人、具体事中，要在每个盘柜确定好值班人员，使岗位责任更加清晰。当值班人员进行界面操作，需要对保护装置接通并断开压板、切换开关及卸装熔丝等，不能违反操作规程，严格操作程序，要工作中做好检查，保证操作人员遵守电业安全相关规定。

3电力系统继电保护技术的未来发展趋势分析

3.1继电保护技术的计算机化

微机继电保护技术的诞生与应用证明了计算机技术应用到继电保护技术中的先进性，在计算机运行高效化、微型化的今天，越来越多的新型计算机技术开始被应用到继电保护技术领域中，计算机的各项基本性能不仅为继电保护技术的发展奠定了重要基础，同时计算机的信息存储技术、信息处理技术、通信技术、联网技术以及控制技术等，开始成为继电保护技术未来计算机化的发展主流。现代计算机技术与继电保护技术的融合发展不仅为其提供了先进的硬件基础，同时也为继电保护系统和调度网系统实现系统共享奠定了重要基础。

3.2继电保护技术的一体化

目前，我国社会经济高速发展的同时改变了企业用户和个人用户的用电环境，不仅表现为电力用户对电力产品供应的安全性、稳定性提出了更高要求，同时也要求电力系统可以为各类末端用户提供更加高效化、人性化的产品和服务，为此，在这一特殊用电环境下继电保护技术一体化已经成为未来主要发展趋势。继电保护技术一体化是指提高电力系统用户终端的智能化水平， 实现电力系统智能继电保护、信息收集与传送等，以便于实现对整个电力系统和所有用户终端的实时监测，只有这样才能确保电力产品和服务的供给可以满足各类型终端用户的实际需求。

3.3继电保护技术的智能化

如今，智能化已经成为国内外各类高新技术产业的一个主要发展方向，智能电网的出现与发展也彰显了电力系统智能化这一核心发展趋势，所以只有推动继电保护技术的智能化才能适应电力系统发展需求， 将人工智能技术广泛应用到继电保护技术中可以提高其运行效率，对降低继电保护系统在运行中对人工的依赖有着重要意义。同时，继电保护技术的智能化有助于解决传统继电保护系统在运行中的各种问题，在实现对继电保护系统自动化监控的同时，进一步降低继电保护系统在运行中的故障发生率来提高其运行效能。

结束语

继电保护技术在电力系统中发挥着至关重要的作用，能够有效的消除电力系统中存在的问题或者故障，保证电力系统运行的安全性、可靠性和稳定性。因此，继电保护工作人员应该全面的了解和掌握继电保护技术要点，并加强对继电保护技术的研究，研发一体化、网络化、智能化的继电保护技术，提高继电保护水平，为电力系统的安全运行提供可靠的保障。

参考文献

[1]张建英,罗彦.电力系统继电保护技术的探究[J].江西建材,2015.

[2]郭志伟.电力系统继电保护技术的现状与发展[J].山东工业技术,2015.

[3]张珂.电力系统继电保护技术应用现状分析[J].中国高新技术企业,2015.

[4]张超,孙成强.电力系统继电保护技术的发展与应用[J].山东工业技术,2015.

[5]闫坤,赵磊,寇军.电力系统继电保护技术应用现状分析[J].电子技术与软件工程,2015.

论文作者:刚毅,解添,杨丽

论文发表刊物:《电力设备》2016年第24期

论文发表时间:2017/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5dc599cf36ad8b4ee95c658f.html