# 探讨工业有机废气处理技术对策论文_孔文瀚

东莞市金粟环境科技有限公司 523073

摘要：近年来，在经济发展的推动下，化工企业持上升趋势，使中国的环境受到严重破坏。化工企业在生产经营过程中，因为排放机制不完善，环境保护企业监管不力，很多化工企业的废气未处理排放到空气中，严重污染了大气质量并使得全球的温度升高。空气质量下降对人们的身心健康造成严重影响。

关键词：工业有机废气；治理技术；废气治理

引言：

在环境保护和减排理念下，人们对环境保护的认识不断提高，环境保护中的难题一直是有机废气的处理，对我国社会经济的持续发展产生严重影响，威胁着自然环境和人类健康。因此，对有机废气处理技术的探讨总结和深化发展，显得尤为重要。

一、常见有机废气分类

VOCs（Volatileorganiccompou）即挥发性有机化合物，是一类常见的大气污染物，产生于油漆生产、化纤行业、金属涂装、化学涂料、制鞋制革、胶合板制造、轮胎制造等行业。有害的挥发性有机化合物主要包括丙酮、甲苯、苯酚、二甲基苯胺、甲醛、正己烷、乙酸乙酯、乙醇等。

工业企业中挥发性有机废气（VOCs）按产生来源划分，主要有以下几种：

喷漆废气：主要成分为丙酮、丁醇、二甲苯、甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯等挥发性有机化合物，主要产生于油漆喷涂等表面处理企业，常见的处理方法有油帘吸收、水帘吸收，再配合二三级的活性炭吸附等。

塑料、塑胶废气：主要成分为塑料、塑胶等粒子受热加工过程中挥发出来的聚合物单体，因塑料、塑胶组成成分较为复杂，废气中主要含乙烯、丙烯、苯乙烯、丙烯晴和丁二烯等烯烃类塑料聚合物单体，但浓度普遍较低、风量大。涉及企业主要有塑料造粒企业、化纤生产企业、注塑企业、橡胶生产企业等，处理方法主要有活性炭吸收、等离子净化等。

定型废气：主要成分为其主要成分为醛、酮、烃、脂肪酸、醇、酯、内酯、杂环化合物、芳香族化合物。涉及的企业主要为染整企业、化纤生产企业，通常采用水喷淋处理I艺和静电吸附式处理工艺。

化工有机废气：主要由化工企业排放产生，废气成分同化工企业设计生产的化工产品种类有较大关系，普遍会采用冷凝回收及催化燃烧技术等净化收集处理方法。

印刷废气：主要成分为油墨中挥发出来的甲苯、非甲烷类总烃、乙酸乙酯、乙醇等。涉及的企业主要为含有油墨印刷工序的企业，主要如包装品、印花等公司，一般采用活性炭吸附。

二、工业有机废气传统处理技术

2.1热破坏法

热破坏方法是辅助、直接燃烧有机气体的方法，或使用催化剂加速有机物质的化学反应，实现降低有机物质浓度。该方法对低浓度废气有极好的效果，因此广泛用于低浓度废气。热破坏分为直接火焰燃烧和催化燃烧。采用直接火焰燃烧时，有机物热处理效率高，基本能量可达99％。催化燃烧是在催化床的作用下加速有机物的化学反应。它比直接燃烧需要更少的时间，但它与催化剂的作用是分不开的。现在使用的大多数催化剂是金属和金属盐，尽管金属催化剂效果非常好，技术相对成熟，但价格昂贵，成本太高。因此，近年来，催化剂的开发主要集中在非贵金属催化剂上，同时取得了良好的效果。

2.2吸收法

气态污染物的处理方法中常用的是吸收方法。根据吸收过程，它可分为物理和化学吸收两种类型。通常采用有机废气与液体吸收液的相容性原理来实现有机废气处理。通常是液体物质，水，液体石油物质和表面活性剂的混合物作为吸收剂来吸收有机废气，并具有良好的强化效果。液体溶剂的吸收法可用于处理各种气态污染物。有用产品在解析后可以回收，吸收剂可以重复使用，经济效果好，吸附剂也是无毒的，不污染环境。

2.3冷凝回收法

利用有机物在不同温度下不同饱和蒸气压的特性，然后利用减压系统的温度或提高系统压力冷凝提取蒸汽状态的污染有机物。冷凝处理后，可以在废气中获得更高的净化程度，但实际操作困难，一般情况下不可以在室温冷却水中完成，但可以通过降低冷却温度来实现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一定程度上增加了处理的成本和难度，故此方法主要用于处理高浓度废物和相对低温的。

2.4活性炭吸附法

2.4.1当有机废气浓度相对较低时，主要使用活性炭吸附。活性炭具有的吸附能力极强，可以调节废气的吸收，使有机废气浓度变化时废气浓度保持稳定。目前，颗粒活性炭，粉状活性炭，活性炭纤维等都是常用于处理有机废气的吸附剂。

进行废气处理前，要相应地处理活性炭，以形成一定的形状，达到一定的强度。处理后，在活性炭结构中形成许多肉眼无法看到的小孔，其利用分子间的相互作用力吸收有机废气中的气体分子，从而净化有机废气。

2.4.1活性炭吸附过程由两部分组成。一，吸附净化过程。也就是说，有机废气被鼓风机输送到吸附装置，并且被吸附装置中的活性炭吸附，以气体清洁。第二，热脱再生过程。因为活性炭吸附剂的吸附能力有限，达到吸附极限时，活性炭失去吸附能力。为使得活性炭恢复其吸附能力，必须将其转移到脱附再生过程中。脱附再生是将含有催化剂的空气输送到吸附装置，活性炭中的有机气体与活性炭分离，以使活性炭的吸附能力恢复。最早的有机废气处理技术包括了活性炭吸附。该方法实用便捷，成本低，具有很好的应用前景。

三、工业有机废气新兴技术

（一）脉冲电晕法。脉冲电晕法是通过在高电压上加上一个脉冲电压，从而在常温常压下产生非平衡等离子体，产生高能电子、氧离子、氢氧根离子等活性粒子，从而对有害有机化合物进行氧化降解，从而达到净化有机废气的目的。实验表明，在常温常压下，该法能够取得较理想的效果。

（二）光分解法。利用光能将气态有机污染物进行氧化分解的处理方法即为光分解法。目前研究比较火热的是光催化降解技术，研究表明，绝大多数有机废气分子都能够发生光催化分解。但是此方法受催化剂的影响比较大，因此还不能应用于工业生产当中。

（三）等离子体净化技术。等离子体净化技术又叫放电等离子体净化技术，其主要是以高压放电的形式对一些有机废气进行处理。在放电等离子体净化技术的应用下，可以生成许多的高性能的电子和活性电子，这些电子和活性离子又可以形成等离子体，在解离平衡的作用下，等离子体可以将C-H与C-C的化学键进行断裂，进而达到净化空气的目的。这项技术的应用过程操作较为简单，并且节能性能较好，在处理有机废气中具有发展前景。

（四）PSA技术和光催化氧化技术。1、PSA技术主要是以有机废气组成和吸附材料在吸附方面的差异性为依据，同时结合周期压力的改变，进而使有机废气被净化和分离。此种技术在实际的废气处理过程的应用中具有产本低、耗能小、自动化的特点，在科学技术飞速发展的今天具有很重要的应用价值。2、光催化氧化技术利用的是光能将气态有机污染物进行氧化分解，最终达到有机废气处理的目的。但是此项技术的应用必须是在光照的条件下进行的，并且在实际的应用过程中还要保证温度和压强在一定的规定范围之内，故此项技术可以在一定的条件下进行使用。

四、工业有机废气防治对策

政府及相关监管部门要对工业废气污染问题严格监管，加大监管力度、落实监管制度，发现问题，指导需整改的企业。

（1）治理。首先，人们应该意识到工业废气污染的危害以及这个问题的严重性，以及控制工业废气污染的必要性。加强监督，定期检查和通报。

（2）发现问题。我国最严峻的环境污染问题是大气污染，和生活联系最密切，所以通报检查过程中，如果发现问题，必须严肃对待。

（3）严格监督企业和工厂注重废气处理。政府严格监察不合格的企业和工厂，予以查封，停止作业，在中国，许多工厂以牺牲环境为代价来盈利，或者即使他们被迫安装废气处理系统，由于想要降低生产成本，废气处理也只能成为一种展示。所以，提高管理者和工人的环保意识非常必要。环保部门应定期在工厂组织环保活动，使工人和管理员了解任意排放工业废气的后果。

结束语

影响大气环境的关键因素是有机废气。自行业快速发展以来，企业和工厂排放到大气中的有机气体在数量和类型上都发生了质的变化，环境管理也不能拖延。从源头开始减少环境污染是最有效方法，减少有机气体的排放。这要求政府加强对排放的监督，切合实际，发挥监督和指导作用。

参考文献

[1] 易灵.有机废气治理技术的研究进展，2011.03

[2] 张正怡.浅谈化工行业有机废气处理技术，2012.04

[3] 卞光明. 有机废气处理方法探讨2014，01.

[4] 张旭东.工业有机废气污染治理技术及其进展探讨2010.03

论文作者:孔文瀚

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第33期

论文发表时间:2019/3/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5dc75a73748a178d645e2f8b.html