# 通信工程技术中的光纤网络应用论文_王洪运

中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 辽宁沈阳 110015

摘要：近年来，科学技术的发展迅速，我国的通信工程的发展也有了改善。在通信工程项目建设发展的过程中，光纤技术的主要应用优点体现在，自身拥有很快的信息传输速度、信号传送稳定、可以降低干扰等明显优势，可以有效保证通信工程建设发展的稳定性，保证通信工程建设质量，受到广泛推广和运用。

关键词：通信工程技术；光纤网络；应用

引言

由于通信工程是国家发展的基础，必须要进一步保障通信工程管理技术的多元化发展。所以在现阶段通信工程管理过程中，要提高通信主干网络的运行稳定性，就要增强管理的科学性，使管理能够本着安全性的原则，从而有效提高我国经济水平。有关通讯方面的企业要在运行过程中增强自身的文化软实力依靠管理，提升通信工程发展的效率和质量。

1光纤网络在通信工程技术中的优势

光纤网络是利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具接到公司或家或机房。利用交换机或其他终端转换为普通RJ45网线接到电脑上，也叫LAN，由交换机或其他终端自动分配IP，内网IP需要在终端后台设置，默认为自动，不用拨号。

1.1抗干扰

因为光纤网络具有独特的强抗干扰能力，所以在通信工程技术中采用光纤网络。光纤网络是利用光的信号进行信息传播，而光的传播可以有效避免电磁场带来的干扰，因此可以保障通信技术中信息传送的质量和稳定的信号，避免了通信中断和信号衰弱等现象。

1.2光纤网络工程施工简单，并且具有较高的安全性

传统的通信工程的施工过程比较麻烦，耗费了大量的人力和财力。光纤网络利用的是复合型材料，重量轻，易于携带和搬运，且柔韧性好，可以在不同地形和不同环境下铺设，是传统通信技术无法做到的。传统的通信技术铺设电缆非常困难，在海平面上建设中继站更是无法做到。但是，光纤网络仅需运用少量的基站对其维护运行就足够实现远距离通信。此外，传统的通信技术由于技术水平的局限性，通信技术方面的信息安全性极低，容易泄露重要的机密，若被不良人士利用，后果不堪设想。但是光纤网络的载体不同于传统的通信技术，是在网络光纤中传播光波，可以在多种材料的共同保护下确保其传播的安全性，有效避免出现光泄露等情况。即便出现了光泄露的情况造成系统阻断，但是信息不会泄露。因此，在通信工程技术中引用光纤网络十分安全可靠。

2光纤通信技术的发展现状

1、复用技术。光纤通信领域使用的复用技术比较多样，常见的包括时分复用、波分复用、频分复用、空分复用、码分复用等。多信道系统技术能够有效地提高光纤宽带利用率，在光纤传输之中发挥着极大的作用。在众多复用技术中，波分复用技术应用最为广泛，能够呈几十倍甚至上百倍提高传输容量。2、光纤接入技术。随着时代的不断发展，人们对光纤通信的质量要求越来越高，信息传输的容量、内容也不断增多，无损音乐、互动视频、高速数据传输等对主干传输网络以及客户端用户接入等均有着极高的要求，想要保证信息传输质量，必须提高主干道传输速度以及优化终端设备光纤接入技术在实现上述目标方面能够产生极佳的效果，可以利用光纤接入技术与其他技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3通信工程技术中的光纤网络应用

3.1光纤传感技术

在传统的石油通信设备管理过程中，一般是采用视频监控与人工巡查相结合的方案，但是在这个过程中还存在一定缺陷，就是视频监控存在盲区，无法对其进行全方位的监管，为了使石油系统的安全得到保障，开始应用到光纤传感技术，这是当前在监测过程中应用较多的一种传感仪器，以光波为载体的，主要功能是在完成对信息传输到同时实时获取外界的信号，进而从根本上提升信息传播的效率及准确性，另外，其在监测过程中的应用流程是这样的，首先要利用光源将光线引入光纤进行传输，其次利用感光元件完成对信息的获取工作，之后通过调制元件完成对所得信息的整合处理，最后以处理器为媒介直接获取运行信息以及数据，进而根本上提升调度系统的管理质量。为了精准确定设备运行中存在的问题，可以在建设过程中，使用光纤传感技术，增加光纤传感器来对设备周边的压力以及振动进行监控，同时监控管线的运行情况和完整情况，并借助计算机系统来对监控信息进行分析，以此提升工作效率。光纤传感器沿管线进行布置，可以利用传感器监测管线上可能出现的各种意外事故，及时判断出扰动位置并进行预警，及时安排维护管理人员对发现的故障进行处理与维修，从而提高维护管理人员的工作效率。

3.2组网设计重点

有线通信安装光纤接入网最重要的就是组网设计，它能够直接影响到网络数据的传输速度，如果在安装的过程中没有按照相关的标准就行组网设计，就会导致光衰不受控制，网络数据传输速率出现不稳。所以在实施光纤接入网技术时要充分考虑安装地点的房型，针对高层建筑、多层建筑以及写字楼等不同建筑采用不同的组网设计方案，要保障光衰的限定值维持在可控的范围之内，才能够实现光纤接入网技术的有效应用。

3.3光孤子技术

通信系统工程中，光孤子技术是整个光纤系统中最长应用的技术之一。进行信息传输的时候，可以有效利用光孤子技术，通过与光脉冲现象的有效融合，能够承载更多有效信息，同时保证信息传送的安全性和稳定性。在实际应用过程中，通信技术工作人员可以将光孤子技术和通信技术进行有效融合，不仅可以保证信息传输的准确性和科学性，还可以大幅度降低信息在传送过程中所产生的损耗，提升传输能量，保证信息的完整性，避免发生信息丢失问题，对促进通信工程的有效发展意义重大。

3.4全光网络

通信工程技术的不断发展，节点技术的完善需要靠全光网络的普及。传统的通信技术大多采用电节点，但全光网络不同，可以保证信息在传播过程中的安全性和效率。此外，全光网络的传播具有兼容性，传播信息具有透明性，可以较好地保障各个终端间的对接，提升网络宽带质量。通过光节点的作用，传播信息的效率很高，不会出现因传播带来的乱码之类的现象，网络结构更加便捷。需注意，全光网络在我国的网络技术应用中，还存在很多不足。因此，需要不断加强对全光网络方面的研究和学习，提升我国的通信科技水平。

3.5网络智能化

网络智能化是我国光纤通信工程建设的主要发展方向，得益于我国近年来不断提高的信息化技术。在发展光纤通信技术的过程中，需要对光纤传输速度进行控制，一旦其速度较慢，就会影响通信状态。在保证网络通信质量的过程中，需要对光纤传输速度进行控制，使得光纤通信技术可以在日常生活与工作中得到广泛应用。在发展网络智能化的过程中，主要需要增强网络通信技术的实用性，在各个领域对光纤通信技术进行使用。

结语

光纤通信技术是电子通信技术中非常重要的技术创新，颠覆了传统的通信技术，诱发了通信行业的科技革命。光纤通信具备众多优势，在工业、军事等领域内都有应用，对推动我国发展产生非常积极的影响。资料显示，当前阶段，我国已有光缆总长度超过4.05×106km，大约为7.58×107芯km，光纤线路在通信传输中拥有无可替代的地位。

参考文献：

[1]张法义.论通信工程管理技术的特点及应用[J].城市建设理论研究（电子版），2018（19）.

[2]师磊.浅析通信工程中传输技术的应用[J].数字通信世界，2018（11）.

[3]张国平.浅谈传输技术在信息通信工程中的应用[J].数字通信世界，2018（11）.

[4]崔冠楠，栾相旺，赵冰冰.论传输技术在通信工程中的应用及发展方向[J].信息与电脑（理论版），2018（24）.

[5]杨徐，李鹏程.信息通信工程项目中的网络优化技术研究[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2019（01）.

[6]朱继亚.浅谈通信工程管理的特点与策略[J].科技资讯，2018（36）.

论文作者:王洪运

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5dd4e88c016917ce60903a68.html