# 水利堤防护坡工程中混凝土砌块技术的应用论文_刘涛

凤阳县水务局规划设计室 安徽 滁州 233100

【摘 要】优良的水利堤防护坡，能够有效地保障城市安全问题，降低洪水灾害的威胁。混凝土砌块护坡具有稳定性强、柔性高以及属于半渗透性砌块护坡等特点，通过应用混凝土护坡砌块技术，可以减少坡体对于水面冲刷以及侵蚀的影响，良好的整体性能提高堤坝结构稳定性与安全性，为我国社会整体可持续发展提供有利的保障。本文从混凝土砌块护坡的特点入手，对水利堤防护坡工程中混凝土砌块技术的应用进行了分析。

【关键词】水利堤防护坡工程；混凝土砌块技术；应用

水利堤防工程是水利工程中的重要基础，其施工质量的好坏对于水利工程的施工质量有着重要的影响。现今，随着我国对于水利工程的投入不断提高以及各种新技术、新工艺在水利堤防工程中的不断应用。混凝土砌块应用技术不断得到更新，满足了水利工程机械化施工及环境保护工作的要求，这种技术在有些发达国家中得到广泛应用，实现了水库护坡、渠道护坡、河道护坡等水利工程护坡功能与环境的协调。混凝土砌块护坡方案具备良好的经济效益，易于控制，施工效率比较高，可以实现水利工程建设进度的有效控制。

1混凝土砌块护坡的特点

混凝土砌块护坡能够有效的减少波浪以及水流对堤防坝体的冲蚀，以人工预制混凝土砌块为保护层，整齐的块型和铺砌形式，让砌块之间能够相互的牵制，从而起到很好的护坡作用。在结构形式上，混凝土砌块护坡和抛石、干砌石护坡和用混凝土浇筑的护坡有一定的差别。混凝土的砌块护坡使用的平面尺寸大多在几十公分，厚度大约在0.1m左右，因此具有一定的柔性。从渗透的程度来看，既比抛石护坡的渗透性要小，又比现浇混凝土护坡的渗透性要强，属于半渗透性护坡。因此，在波浪的冲击作用下，通常会出现砌块的脱离掉落，这也和其它护坡经受破坏的形式有所不同。从一些水利工程的施工来看，混凝土砌块护坡施工是具有统一的尺寸，砌块整齐并且规则，这样就很容易提高工程的施工效率，也能够很好的确保水利堤防护坡工程的施工质量，目前在工程施工过程中已经开始使用机械进行砌块施工，大幅度的提高了施工效率以及施工质量。在制作混凝土砌块过程中，使用的原材料如：钢渣、矿渣、粉煤灰等废料，有效的减少了开采天然石料给环境造成的污染。混凝土砌块护坡施工，不但根据砌块的形状、颜色变化等进行铺砌，还能够根据铺砌的方法不同建设成不同的景观工程。

2生产设备与生产工艺

在混凝土砌块生产过程中，其设备系统主要包括配料系统、搅拌系统、铺料系统、成型系统、传送系统、自动控制系统。在系统应用过程中，需要进行碎石、沙等材料的应用，实现自动配料系统工作的开展，进行水泥、粉煤灰等的联合搅拌，在实践过程中，搅拌机能够根据原材料的含水量进行自动加水工作的开展，拌和料可以通过自动成型系统进行工作，再经过预压、振动成型、脱模等程序，就可以得到成型产品，再经受传送机、升板机等设备，进行养护室的输送及湿养护工作，在经过一定时间后，再进行干产品的输送工作，再经由码垛环节，实现对干生产品的包装，再进行养护室养护工作的开展，最后做好成品堆场养护工作。码垛好的干燥的混凝土砌块经过包装后，再传送到养护室养护3～4d，最后输送到成品堆场进行l1～16d的养护就可以出厂了。

3水利堤防护坡工程中混凝土砌块技术的应用

在混凝土砌块护坡应用过程中，需要做好人工预制混凝土砌块的相关工作，提升铺砌式斜坡的保护结构效益，这种方式属于散体护坡模式，在实践过程中，依旧需要进行水泥砂堵缝工作的开展，保证不同砌块之间的共同作用，实现波浪及水流的有效抵御，在工程实践过程中，混凝土砌块护坡性能处于现浇混凝土及抛石之间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆护坡用的混凝土砌块平面尺寸比较小，一般厚度在0.1米，具备一定的柔性。从渗透性来看，混凝土砌块护坡模式属于一种半渗透性护坡模式。受到波荷载的影响，该类护坡的破坏机理区别于其他的护坡形式，砌块脱落是这种护坡结构破坏的主要形式。在工程实践中，比较常见的护坡砌块主要有异体块、矩形块等，从砌块间的连接方式来看，主要存在砌块排、松散砌块等方式。松散砌块彼此之间并不存在连接，主要应用于波浪及水流较为薄弱的护坡工作。联锁砌块需要进行其自身结构的利用，实现不同砌块之间的咬合，联锁砌块具备良好的抗御作用，砌块排需要实现不同砌块之间的缆绳连接，这需要做好施工前的装配工作，进行机械铺设工作的开展，这种工作模式比较适合于进行水下护坡工作的开展。无论是砌块块型还是几何尺寸都需要按照工程设计标准进行生产，做好砌块强度、渗透性、密度等的控制工作。

在工作过程中，要保证砌块形状的规则性，确保其尺寸的统一性，切实提升其施工效率，实现工程质量的有效控制管理。在砌块施工中，要保证其工程的整体美观性，通过对块型、铺砌方式、颜色变化等的分析，满足现阶段护坡工程的工作要求，同时要保证其具备良好的环保性。在砌块生产过程中，可以进行钢渣、矿渣、粉煤灰等材料的应用，减少对石料的开采应用，从而避免其出现负面的环境影响。在施工过程中，需要进行先进的生产设备及生产技术的应用，保证混凝土砌块的高产量、高质量，切实提升砌块施工的整体效率。

在施工生产中，成型机进行了振动加压密实工艺的应用，水灰比比较小，它的配置混凝土为干硬性混凝土，为了保障产品内部的均匀性、表面的平滑性，需要实现混凝土的整体流动性，这就需要做好相关的集料级配工作。在护坡生产过程中，需要做好混凝土砌块配方的优化工作，实现水泥、砂石、沙等材料的协调应用。为了保障产品质量的提升，实现生产成本的降低，必须要做好相关的配合比优化设计试验，在设计过程中，需要进行水泥含量、粉煤灰量、含沙量等的控制，进行相关试验工作的开展，保障其最优配比。在该混凝土砌块应用过程中，其不需要进行其他添加剂的应用，必要时可以进行防冻剂等性能改善添加剂的应用。在实践过程中，如果对砌块的颜色有专门需求，可以进行基料中彩色颜料的添加。在砌块工程应用中，进行砌块生产体系的健全是必要的，通过对这一环节的开展，可以有效提升砌块的成品质量及工程整体安全性。生产质量控制环节主要包括原材料的质量及配合比环节，包括搅拌质量环节、成型质量环节、砌块养护温度环节、栈板的平整环节等。

4 结束语

总的来说,为了满足现阶段水利工程护坡工作的要求，必须健全混凝土砌块护坡施工质量控制体系，从而有效的应对水利护坡施工质量控制工作中的困难。在水利工程日常应用中，其堤防迎水坡面经常受到来自波浪冲刷、水流侵蚀作用等的影响，为了提升工程的安全性，必须采取策略预防水土流失，这就需要应用混凝土砌块技术，推广机械化施工，确保水利工程护砌工作的有效开展。本文首先阐述了混凝土砌块护坡的特点，然后对水利堤防护坡工程中混凝土砌块技术的应用进行了分析。

参考文献

[1]张伟.绿化混凝土护坡在寒区水利堤防工程的研究[D].黑龙江大学,2015.

[2]宋睿,高礼洪,邱辉,李敏.多种生态护坡技术在丽水市瓯江堤防工程中的应用研究[J].浙江水利科技,2015,01:67-71.

[3]陆勇,申建波.混凝土砌块护坡生产及施工工艺探讨[J].中国高新技术企业,2015,10:135-136.

[4]刘兵正,崔刚,张玉清.铰接式混凝土砌块护坡稳定性研究[J].混凝土,2015,02:118-121.

[5]张雪梅.现浇混凝土护坡板新工艺在水利工程中的应用研究[J].江西建材,2015,11:115+119.

论文作者:刘涛

论文发表刊物:《低碳地产》2016年10月第20期

论文发表时间:2016/11/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5dece44960cc4e54b3b6d920.html