# 探讨配电带电作业的全过程安全管理措施论文_张春一

（国网绥中县供电公司 125200）

摘要：随着我国科学技术的发展，人们的生活水平不断提高，同时对电力的需求也越来越大，因此人们更加关注电力系统供电性能的可靠性，电能的可靠性也是对电能质量评估的关键标准。在实际的电力维修工作中供电公司对其进行了创新和改革，引进了配电带电作业的工作方式，这种模式虽然有效的提高了电能的质量，提高了电力企业和社会的经济效益。但是配电带电作业中也存在着非常严重的安全问题，确保带电工作的安全性是电力企业急需解决的关键问题。

关键词：配电带电作业；全过程；安全管理

一、带电作业的特点

带电作业，是指在高压电工设备上，不停电进行测试和检修的一种作业方法，是避免检修停电，保证正常供电的有效措施，可以分为带电测试、带电检查以及带电检修几个方面的内容。根据人体与带电体之间的相互关系，可以将带电作业分为等电位作业、地电位作业和中间电位作业，其中，等电位作业是指在作业过程中，人体直接与高压带电部分接触，与带电设备处于同一个电位上，存在危险电流，必须穿戴全套的安全防护服，同时确保防护服不同部位之间保持良好的电气连接，在人体外表形成的等电位体；地电位作业则是指检修人员处于接地杆塔上，使用绝缘工作进行作业，因此也称绝缘工具法，在作业过程中，为了保证安全，需要保持好空气间隙的最小距离以及绝缘工具的最小长度。在对安全距离和绝缘长度进行确定时，需要考虑操作过电压；中间电位作业是指利用相应的绝缘工具，进入高压电场中的故障区域，但是并不会与高压带电体直接接触，需要综合考虑上述两种带电作业的基本安全要求。

二、带电作业存在的危险因素

2.1人员因素

①心理素质影响：10kV配电网络结构复杂，各种线路保护设备，控制设备密集，造成现场带电作业空间狭小，这就要求现场作业人员拥有较强的心理素质，能够应对现场出现的各种作业情况。如果作业人员在现场作业的时候出现紧张情绪，就容易做出错误的判断和操作，出现严重的安全事故。②思想重视度不够：配电网带电作业有其特殊性，与其他工种的作业方式有很大的区别。如果现场作业人员对带电作业的重视度不足，就很难对制定的相关规程和作业指导书进行全面的学习，现场作业的时候就很难按照要求和规定的操作步骤进行作业，这样会大大增加带电作业的风险和效率。③专业技能不足：配电网带电作业相对于其他作业方式，危险性较高，要求现场作业人员具有较高的专业技能和丰富的现场经验，这样才能保证带电作业的安全性和作业效率。

2.2环境因素

配电网络都是户外架设，天气、地形等因素都会对现场带电作业造成很大的影响，现场带电作业人员容易受到外界环境因素的影响。例如，在交通复杂和人流量较多的城区进行带电作业时候，作业人员容易被周围的无关人员和噪声等影响，从而导致无法全身心的投入到带电作业工作中，影响带电作业的顺利进行；在山区等树木繁多的环境中进行带电作业的时候，周围的树枝会造成本来就很小作业空间更加狭隘，严重影响作业人员的效率。

2.3带电作业工具性能的影响

①防护用具的影响：目前绝缘材料的种类和生产厂家都比较多，对绝缘材料的性能缺乏统一的标准和完善的评判标准，无法对各种防护用具的产品质量做出完善的检验，导致市面的防护用具性能参差不齐，在使用过程中容易出现严重的安全隐患，严重的会造成安全事故的发生。②带电作业工具性能的影响：目前配电网带电作业工具种类比较多，如剪线钳、压线钳、剥皮器等工具，产品质量和性能都无法进行统一。传统的带电作业工具对现场作业人员的体力要求较高，而且使用过程中容易出现损坏，严重影响带电作业的效率和质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆③遮蔽罩的影响：为了保证带电作业人员的安全和操作的方便性，作业之前必须将作业人员可能接触的部分用绝缘遮蔽罩进行完全覆盖，所以绝缘遮蔽罩的选择很重要。目前出现的绝缘遮蔽产品的尺寸和外观都有较大的区别，需要根据线路的特点选择合适的绝缘遮蔽用具。

三、配电带电作业的安全管理措施

3.1完善各项管理制度

建立健全带电作业的各项管理制度，是保证电力企业得以稳定持续发展的基础。现今，虽然各电力企业都在不断地进行体制改革活动，使得企业中的各项管理制度也在不断完善。但是就实际情况来看，工作制度中仍然存在很多需要进行提高的部分，如技术管理规范制度、安全防范制度、维护管理制度以及资料管理制度等等。这些制度都是涉及到带电作业能否正常开展的关键因素，需要在企业内部构建起完善的工作制度，保证企业各项工作得以顺利开展，从而才能保证带电作业在这过程中得以安全实施。

3.2提升作业技术水平

在开展配电带电作业过程中，由于其中存在一定的安全风险因子，因此对作业技术有着较高的要求。带电作业技术管理工作的关键在于对施工方案以及安全防护措施进行合理编制。同时，在实际开展作业的过程中国，需要保证各项工作得以有效落实，避免出现不规范操作的问题。电力企业还应该加强对带电作业手法的深入研究，并对安全防护技术开展相应的研究工作，在作业过程中不断引入新技术以及新设备，为带电作业人员的安全有效开展提供有效保障。

3.3强化人员的培训工作

在开展带电作业中，作业人员自身的技术水平以及实践经验都是受到技术人员的工作效率以及作业安全的影响，因此，需要加强对电力作业人员的培训工作。首先，应该加强员工的选拔制度，对选拔标准适当提高，保证员工各项身体条件以及职业素质都得到提高，做好对员工各项资质的审核工作。通常情况下，带电作业人员应该在培训中心展开培训工作，且通过技术考核并取得相应的岗位操作合格证才能正式上岗工作。另外，在日常带电作业中，员工可能在工作过程中会出现一定的懈怠心理，导致实际工作技能以及专业素养出现降低。对此，应该加强对技术人员的培训工作，从技能加强、工具配备以及操作方法等方面，综合提升员工的素养技能，使得员工实现全方位发展。

3.4配备专业的工具

在开展配电带电作业过程中，其中所涉及到的重要工作就是机械化操作。因此需要对技术人员配备先进的作业工具，这样不仅可对工作效率进行有效提高，还能对作业人员作业期间的安全性进行保证。在开展配电带电作业时，应该从具体任务出发，为员工配备合适的专业化操作共苦，如充电式切断工具、角钢冲孔机、免换模压接钳等等，在这些作业中应用专业化操作工具，可使得操作效果达到最佳。

结语

随着科学技术的不断发展，人们对供电可靠性的要求不断提高，因此配电带电作业成为一种新的作业模式，可以有效地解决检修必须停电的问题，保证了电能的正常供应，提高了电能质量。但是这种模式也存在诸多的安全问题，在作业过程中时刻威胁着作业人员的人身安全。因此在实际的带电作业过程中，针对不同情况应该及时的采取有效的安全管理措施，并且从作业人员和防护工具两个方面着手处理，来保证配电带电作业的安全性。

参考文献

[1]孟祥斗.配电带电作业的全过程安全管理措施分析[J].山东工业技术，2016，03:112.

[2]宋国威.配电带电作业的全过程安全管理措施分析[J].低碳世界，2016，23:100-101.

论文作者:张春一

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5dfff9bfd551f72f77f2e726.html