# 浅谈园林景观绿化种植施工质量控制措施论文_田梦娇

深圳市松立建设工程有限公司

摘要：园林景观建设事业的开展，不仅可以起到美化环境的作用，还可以促进生态环境的改善，为民众提供观赏、休憩的良好空间。绿化种植作为园林景观建设中的关键核心，其施工质量控制措施决定了园林景观实际发挥的作用与效果。所以，需要重视对园林景观建设的开展，明确绿化种植施工质量控制的重要性，提出针对性控制措施，促使园林景观种植效果的有效提升。

关键词：园林景观；绿化种植；施工质量；控制措施

1园林景观绿化种植植物的选择

1.1植物形态

作为绿化种植施工中的重要内容，植物形态直接影响到园林景观的整体视觉效果，所以，植物形态的选择需要注重植物在发育成熟之后形态方面的变化。在绿化种植施工过程中，尽可能选择生长速度较为缓慢的植物，关注植物在不同环境中所展现出的形态。住宅小区园林景观建设，可以根据当地的气候条件，选择枝叶茂密的树种。其主要绿化品种为乔木类树种、灌木类树种，植物的生长形态多为卵圆形，而树木的生长形态多为展开型。

1.2植物质感

所谓植物质感，是指植物通过外皮、叶子及枝芽等部位所显示出的形态质感。当前，植物质感的培养与自身生长特点及阳光照射等因素有关。如法国梧桐品种，如若在阳光充足的地方，其生长发育过程中呈现出枝叶繁茂的状态，显得非常有质感。

1.3植物色彩

植物色彩的选择对园林景观建设有着重要的影响，其颜色的搭配直接决定了园林景观整体观赏效果。目前常用的植物颜色有绿色、翠色、暗黄色等，除此之外，还要结合各种花卉的颜色来提升园林景观整体颜色效果。如厦门市在园林景观建设中，常采用凤凰木、洋紫荆、火焰木、木棉、三角梅等植物，其颜色非常丰富，具有良好的绿化价值，起到赏心悦目的良好观赏效果。

2园林景观植物种植质量控制措施

2.1把控施工材料质量，做好成品保护

严格执行材料进场验收制度，加强土方、石材、苗木、设施设备等的进场计划、进场检验、成品保护等，确保材料质量符合国家规范标准和设计要求，协调好机械设备、工具、材料的使用情况，从源头把控，送样、封样层层把关，并做好成品保护，创造良好施工条件。对投入材料的采购、询价、验收、检查取样、试验均应进行全面控制，从货源组织到使用检验，做到层层把关，对施工过程中所采用的施工工艺和材料要进行充分论证。

石材铺装主要关注规格、材质肌理、色彩搭配等，尽量减少现场切割，异型铺装材料根据设计排版定制加工，确保铺装的整体性。铺装、管材等要求有质检资料及合格证明书；防腐木质铺装要检查木质材料是否经过防腐、防虫处理，木质等级、含水量等均要符合质量要求。对于绿化种植，严格把控土壤和苗木质量关，施工前先检测土壤，分析土壤性质（包括肥力、酸碱度、有机质含量等），进行土壤改良。结合周边环境条件（日照、水分、地形环境条件等），选择适合的植物种类，尽量选择乡土树种，提前要求苗场做好假植工作，提高苗木成活率，而树冠不完整、土球偏小、有病虫害、长势差的苗木要及时做退苗处理。

2.2明确设计表达，提升图纸质量

从设计源头把控施工质量，加强设计过程的质量把控。首先，要求设计图纸规范，表达准确，工程内容无漏项；设计意图清晰、规范，有明确施工边界和施工内容；设计要能结合工程现场实际情况，经得起推敲，绘制的图纸有依据，不是凭空想象；结构设计计算准确，确保施工安全；绿化种植图中要注明种植点，种植点需综合考虑场地情况、种植规范及地下管线等，不追求即时景观效果，若苗木栽植过于靠近消防栓或地下管线附近，或在路灯灯柱附近栽种高大乔木，都会影响苗木生长。在地下室顶板上种植植物时，需注意防止植物根系穿刺，地下室顶板结构承受力程度，根据地下室顶板柱网图来布置乔木种植范围。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

园林绿化工程在施工过程中，工程现场组织的灵活性强。园林绿化工程的设计图纸往往只能起引导作用，大部分工作需实施人员在施工现场灵活调配，尤其是绿化工程，需根据植物材料的特点进行科学配置。设计师应注重与现场的交流，根据现场实际情况开展设计工作，尤其是设计施工一体化项目，加强与施工现场的配合与协调，确保设计方案的科学合理。

2.3加强施工质量管理，注意细部处理

园林绿化工程施工质量是质量管理的核心环节，精心施工，尽量完善工程设计，再创工程的艺术性。施工前详细踏勘现场，根据设计图纸、现场条件复核测量本工程的地形，结合现场实际情况，制定相应的施工方案及技术措施，明确各道工序和各项作业活动的规范要点、操作规程、质量要求、工序要求等，并在具体施工过程中严格按照相关规范执行。施工前宜先施工样板地段后，再开展大面积施工，通过样板段施工，优化施工工序，明确质量要求。每道工序完成后要及时进行监督和检查，当质量不符合国家标准和设计规范时，应要求整改，确保优良的施工质量。

由于园林讲究艺术性效果，细节的处理对于提升整体视觉效果有着重要作用，处理得当，能让人感受到安全、舒适、方便。施工过程中要加强与设计的沟通协调，在细节上进行二次深化设计，注意收边收口、衔接位置的处理，如排水井与铺装衔接时尽量不破坏铺装的整体性，灯具设备的摆放位置与周边环境要协调，草坪与铺装交界处用碎石等的过渡方式来处理，地形塑造要求自然顺畅。

2.4做好园林绿化植物的养护

第一，园林绿化植物的水分养护。在园林绿化植物的水分养护过程中，除了要定期浇水外，还要根据气候上的差异性补充土壤中的水分。灌溉过程中，一定要遵循适度的原则，要严格按照植物生长实际所需，选择灌溉的方式和次数，才能够确保园林绿化植被合理吸收水分。而在养护工程相对比较大的情况下，就可先灌溉一些新树、小树、灌木，而对于树龄相对比较大、生命力顽强的园林绿化植物，可后灌溉。而从季节上分析，还要调整园林绿化植物的灌溉方式和时间。在夏季，午后阳光更充足，气温也较高，灌溉效果不佳，而在这种情况下，可选择9～10点或者下午3～4点灌溉。除此之外，也要严格把控灌溉量，雨水较多的季节，可适当减少次数，避免园林绿化植被，因过度灌溉而死亡，违背了园林绿化植物种植的原则，也会浪费人力，物力和资金。反之，在雨水少的季节，就要适当增加灌溉的次数。第二，园林绿化植物的施肥养护。在园林绿化施工过程中，加强监督土壤养分的力度，土壤养分不达标时，要改良和加工土壤。应用效果较好的方法，在种植穴中添加适量的机肥料，保证植被的养分吸收情况。而在具体的施工过程中，还要能够具体分析，针对处于青壮年期的植被，可施适量基肥。而针对单一元素的土壤，可以有针对性地采取单一的施肥材料。如乔木类有着旺盛、顽强的生命力，3年后，就无需再施肥，其根系发达，可自行吸收土壤中的养分；如幼苗或者小型的乔木，就要在适当的生长阶段，选择适合的肥料，保证苗木健康生长。第三，园林绿化植物的病虫害养护。园林绿化植被在生长过程中并不是一帆风顺，还会遇到一些病虫害的影响。所以在园林绿化植物建设中，还需要进行防疫工作。具体来说，养护过程中，相关人员一定要仔细观察园林绿化植物，定期检测苗木病虫害的情况，发现问题第一时间予以解决，等到问题严重再进行治疗，会造成无法挽回的损失。及时解决疫情，才能将病虫害对园林绿化植物的影响降到最低。而在实际病虫害养护过程中，还要做到对症下药，处理好枯枝烂叶，并保持空气流通。发生病虫害导致植被死亡的情况，一定要及时焚烧这些植被，避免传染性疾病，影响周边植被。

结语

绿化种植施工的质量控制是园林景观建设中的重要组成部分，其不仅可以提升园林景观整体建设的效果，还可有效促进城市生态环境的改善。因此，绿化种植施工质量控制具有非常重要的作用。基于此，本文主要就针对园林景观绿化种植施工质量控制的措施进行了分析探讨。

参考文献

[1]杨健威.园林景观绿化种植施工质量控制措施探讨[J].中外企业家, 2018(09):101.

[2]曾颖.园林景观绿化种植施工质量控制措施探讨[J].南方农业,2017, 11(08):45-46.

[3]王小棉.住宅小区园林景观绿化种植工程的施工质量控制[J].绿色科技,2017(03):34-35.

论文作者:田梦娇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e0753cdbb527f109a8d8b04.html