# 基于RFID技术的电力通信备品备件管理论文_葛江波

摘要:随着电网通信网规模不断扩大，技术体制持续更新换代，电力通信备品备件数量、规范、种类日益增加，备品备件精益化管理需求日益迫切。RFID技术的应用，为备品备件规范化、精益化、全寿命管理提供了基础保障。基于此，本文主要就基于RFID技术的电力通信备品备件管理进行分析探讨。

关键词：RFID技术；电力通信；备品备件管理

1 RFID技术的概念及优势

所谓RFID技术，指的是一种非接触式自动识别技术，主要通过射频标签进行目标识别和数据采集。该技术具有非常明显的优势：能对较大范围内多个物体进行识别与信息读取；抵抗恶劣环境的能力强；标签数据可动态更新，且数据内容不易被随意更改，安全性高，标签也可回收并多次重复使用；在障碍物非金属且不导电的情况下，能够实现无障碍读码。该技术的这些功能特性，能够满足当前电力企业经济发展对备品备件管理的需求，可提高电力通信企业备品备件管理效率，并增强企业核心竞争力。所以，它是实现仓库物资管理的一种非常有效的技术。

2电力通信备品备件管理现状

目前，电力通信网主要使用OTN、SDH、PTN、PCM、PDH、IMS、路由器、交换机、电路交换等十几类通信设备，为提高设备常规巡检、业务物理通道搭建、应急抢修等运维工作的效率，必须提升备品备件规范化、精益化管理水平。国家电网有限公司对物资的全寿命管理要求日益严格，备品备件新购、使用、返修、报废过程必须有迹可循，备品备件台账信息必须准确，并且能够被各个专业人员共享。随着“三型两网”的建设，备品备件的智能化管理成为必然趋势。当前，RFID（射频识别，Radio Frequency Identification）、条形码扫描技术使用已成熟化、商业化，实现备品备件全面系统的高效管理已具备条件。现有的备品备件管理模式较为粗放，主要存在的问题有：备品备件未进行统一管理，各专业信息台账字段管理不统一，信息共享性较好；台账管理账物不相符情况严重，应急处置人员不能快速定位备件位置，不能对现有电力通信运维工作起到良好的支撑作用；备品备件管理者不能全面、系统地掌握备品备件当前情况，未实现全寿命管理。电力通信备品备件管理亟需建立备品备件系统，将出入库流程规范化，重要字段标准化，过程管理痕迹化，实现备品备件全寿命统一管理，使系统数据与现场变更强关联[1]。

3 RFID技术在电力通信备品备件管理的实际应用

备品备件管理系统共分为5个功能模块，分别为基本信息管理、入库管理、库存管理、移库管理、出库管理。基本信息管理为系统的基础模块，主要对库房、备件种类、生产厂家、设备型号、备件状态等字段进行了规范，同时对各字段之间的关联关系进行了限定。出入移库管理主要应用于日常备品备件管理，是整个系统的主体部分。库存管理模块包含查询和盘点功能，用于备品备件的统计分析和数据校对。

3.1库位标签制作与安装

RFID技术在电力通信备品备件管理管理的实际应用，主要是通过库位标签对电力通信备品备件管理进行管理。所以，库位标签的制作与安装十分有必要。通常，除非出现库位调整的情况，否则不要随意更换库位标签。制作安装过程中，先根据内部方案将库位信息数据化，利用RFID读写器将数据化信息录入电子标签，再把信息打印成纸标签，把纸标签贴在电子标签上，这样库位标签就制作好了，最后将制作好的标签安装到库位中。

3.2入库环节

RFID技术应用于电力通信备品备件管理的入库环节中，主要检查收货通知单与备品备件信息是否一致。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在入库过程中，仓库收到收货通知单，基于RFID技术的管理系统以备品备件类型为筛选标准确定具体该将其分配到哪个仓库中，并确定实际的备品备件库位编号，同时将操作过程中产生的信息下载到数据终端。作业人员运用叉车将备品备件搬运到检测区域，RFID读写器批量阅读备品备件标签，将标签信息与收货通知单信息进行对比，确定备品备件信息正确后作业人员将备品备件送入库位。数据终端将入库实况发送给管理系统，使库存数据库得到更新。

3.3库内盘点环节

RFID技术应用于电力通信备品备件管理的库内盘点环节，主要检查库区所存备品备件与已知备品备件信息是否一致。在库内盘点过程中，基于RFID技术的管理系统按照盘点清单向装有RFID识读设备的AGV车发出相关指令，AGV车根据实际设定的路线与速度运行。在此过程中，车上的RFID识读设备一次读取库位标签与物品标签信息，若二者信息不一致，则发出报警提示，AGV车行驶完成后将库内盘点信息传送至管理系统中[2]。

3.4移库环节

RFID技术应用于电力通信备品备件管理的移库环节，主要更新库位信息。在移库环节中，基于RFID技术的管理系统编制移库指令，并将其下载至数据终端。作业人员根据终端提示去往要进行移库操作的备品备件储区，利用RFID读写器扫描取出指定数量备品备件，读写器对相关库位标签信息进行修改，同时将其转运到目的库位，该库位RFID读写器批量阅读获取标签，将其中的信息写入库位标签，并向管理系统发出移库作业信息。

3.5出库环节

RFID技术应用于电力通信备品备件管理的出库环节中，主要检查发货通知单与实发备品备件是否一致。在出库过程中，基于RFID技术的管理系统下达出库指令，并将其下载到数据终端，作业人员按照终端提示信息找出备品备件存放位置与取货数量，利用RFID读写器扫描取货。读写器将取货信息传送至管理系统，并进行数据修改。备品备件运送至仓库出口，作业人员运用移动设备再次扫描验证备品备件信息，验证准确无误后取下备品备件标签。

4 RFID技术在电力通信备品备件管理中的应用关键问题

要实现该技术的有效应用，必须要把握好以下几个关键问题：其一，与ERP系统的连接。当前大多企业均建立了ERP系统，该系统包含备品备件管理子系统。在一部分企业中，该子系统仅用于数据库管理，而在另一部分企业中，该子系统则引入条形码技术进行数据采集[3]。对此，应用RFID技术必须要充分考虑现有电力通信备品备件管理系统的功能，将其与企业ERP系统连接，尽可能地在现有系统基础上进行应用，以保证应用的有效性。其二，电子标签的选择。建议选用UHF频段无源电子标签，该标签读写距离远、芯片价格低，且体积小，可做成多种形式。其三，贴放标签单元。备品备件仓储有单品、箱体、托盘等三种形式，建议将标签贴在箱体上。其四，库位与备品备件编码。编码尽量选用企业现行的成熟编码方案或国际标准。其五，标签信息存储。库位标签一般存储库区与储位编号以及存放备品备件编码与数量等信息，备品备件标签一般存储备品备件编码与数量、入库时间、批次等信息。其六，AVG车选用。选择易于调度、使用、安装RFID读取设备且能够随意控制的AVG车。

结束语

基于RFID技术的应用，形成了库内存放、数据维护统一管理，库外采购、使用以专业运维人员为主体的常态化机制，在统筹兼顾的前提下，保证了备品备件全过程管理的顺畅性。在各重要库房设立自动扫描手持终端，重要备品备件粘贴RFID卡，实现了备品备件出库管理自动扫描，简化了出库流程，保证了台账数据更新的及时性。通过备品备件出入库全过程痕迹化管理，为项目储备、物资报废提供了基础数据依据，达到优化备品备件种类、避免资金浪费、提升空间利用率的目的

参考文献

[1]张超，白秀森．备品备件智能管理在华能北京燃气机组上的开发与应用［J］．电力大数据：大数据专题，2018，21（11）：38－42.

[2]姜景静.仓库管理系统中RFID技术的应用研究[J].信息记录材料,2019(08):78-79.

[3]盖瀚夫.基于RFID技术的现代仓储管理优化设计[J].计算机产品与流通,2019(03):92.

论文作者:葛江波

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e14556472a2cb033903bf02.html