# 浅谈城市生活污水处理技术论文_李乐乐

李乐乐

中建环保水务有限公司

摘要：伴随着我国城市化的快速发展与普及，我国城市人口数量日益增加，城市生活用水量逐渐增加，城市生活污水量也呈现快速增长的趋势。城市生活污水的组成部分比较多，只有运用科学的城市污水处理技术对其进行处理，才能保障城市生活污水处理的良好发展趋势。本文主要分析了城市生活污水的构成及其危害，并对城市生活污水的处理技术做了相关分析，此外，还对城市生活污水的处理进行了相关展望。

关键词：城市生活；生活污水；污水处理；发展趋势

近年来城市在快速发展过程中，城市生活污水量呈现急剧增加的态势。传统的城市生活污水处理工艺具有一定的缺陷，为了进一步提高城市生活污水的处理能力，需要采取切实可行的处理工艺，确保实现对城市生活污水的有效处理，更好地推动城市的健康、有序发展。

1 城市生活污水的构成及其危害

城市生活污水包含大量固体悬浮物、有机物、含氮化合物、碳酸盐、钾钠、重金属离子、菌类生物群及微生物群等。若没有对城市生活污水进行环保化的处理，便排放到天然水体中，则有可能引发水体出现富营养化及毒性化的情况，进而在长期积累的情况下，发生生态环境恶化的事件。虽然部分城市生活污水进行了一级物理处理及二级生化处理，但由于城市生活污水组成成分复杂，使得城市生活污水在经过技术处理后，依然存在TN与TP较高的情况。这些含TN与TP较高的城市生活污水，顺着水循环排放到地下含水层中后，人一旦饮用，极易发生中毒的事故。

2 城市生活污水的处理技术

2.1 传统活性泥技术

传统活性泥技术主要是利用活性泥物质的特性，进行城市生活污水中有机物的清除。活性泥技术在进行实际应用时，首先是将回流活性泥与污水共同放在曝气池中，进行空气的灌入与操作，使得污水与活性泥在空气的融合作用下，产生相关的化学反应。在产生化学反应后，需要将曝气池中微生物吸附、混合液进行二次分离沉淀池操作，使得污水在分离操作后，能够转变为可以向外排出的净水。进行二次分离操作的活性泥，会通过回流装置再次回流到曝气池中，实现重复利用的目的。

2.2 序批式活性泥法

序批式活性泥法简称为SBR法，是城市生活污水处理中常见的处理工艺，SBR法主要是利用水中大量的微生物，进行水中污染物的分解。SBR法作用装置为反应池，其不仅具有曝气池的基础作用，也具有沉淀池的沉淀作用，能够在占地面积小、处理成本低的前提下，实现城市污水的有效处理[3]。SBR法进行城市生活污水处理时，需要将城市生活污水排放到反应池中，通过反应池的反应与沉淀作用，将污水的上清液进行排出，使得污水在SBR的操作下，达到污水排放的水质标准。

2.3 生物曝气过滤技术

生物曝气过滤技术采用生物过滤池的方式进行污水处理，池中含有大量保证微生物正常生长的颗粒性滤料，通过这些微生物与颗粒性滤料的作用，即可实现城市生物污水的净化处理。生物曝气过滤技术能够对生物处理过的污水进行硝化反应处理，使得氨氮物质能够有效清除，从而保障城市生活污水的处理水平。

2.4 一体化氧化沟技术

一体化氧化沟技术由曝气池与沉淀池组成，运用一体化氧化沟技术进行污水处理时，需要将船性沉淀池建立到氧化沟中，使得两者能够配合进行污水处理。一体化氧化沟技术利用的是力学原理，船性沉淀池内部压力大于船外压力后，水流会出现由上到下的流动情况，致使船性沉淀池的活性沉淀污泥，能够在水流的压力下，顺着船底流回到沟内进行清除。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5 厌氧-缺氧-好氧活性污泥法

厌氧-缺氧-好氧活性污泥法对于污水中的磷氮物质，具有良好的清除作用，含有磷氮的城市生活污水，多采用此法进行污水处理。厌氧-缺氧-好氧活性污泥法进行应用时，需要进行厌氧区、缺氧区与好氧区的划分，在活性污泥微生物的作用下，完成污水处理的硝化、反硝化与生物除磷过程。

2.6 生物膜法处理技术

生物膜法处理技术主要用于城市污水的深水处理中，其通过好氧处理条件下的转盘技术，将城市污水中含有的有机物进行清除[4]。生物膜法处理技術在氧气充足的条件下，能够对有机物进行及时的清除，因此在污水有机物、反硝化脱氮磷中应用比较广泛。

3 城市生活污水处理的发展趋势

3.1 污水处理厂的管理模式日趋多元化

污水处理厂作为城市生物污水的主要处理设施，在我国未来的发展空间必然会更广阔。根据相关调查发现，污水处理厂在我国的普及程度还处于正在发展中，但污水处理厂良好的运作模式，使得城市人民对污水处理厂的需求日益增长。在城市人民需求与污水处理发展的促进下，未来污水处理厂必然向着供排水一体化模式、托管运营模式的方向进行发展，这对于提升城市生活污水处理水平，优化城市生活污水处理厂管理模式，具有十分重要的影响作用。

3.2 污水处理厂规模扩大和数量增加

根据我国污水处理厂分布密集程度可知，目前我国城市生活污水处理厂的普及程度比较低，很多地级市缺乏完善的污水处理厂进行运作，这使得我国城市污水处理的发展受到了一定阻碍。城市生活污水虽然含有一定的有害物质，但在经过完善的技术处理下，能够转变为二次再生水。若将污水处理厂深入普及到各个城市中，则可以有效加快再生水的普及与推广。受到相关政策与人民需求的影响，未来污水处理厂的规模和数量，必然呈现快速增长的趋势，且污水处理厂也会向着规模化、统一化、多技术化的方向发展。

3.3 污水处理厂的技术不断进行更新

虽然我国已经研发出多种城市生活污水处理技术，但由于受到污水处理厂资金、技术水平与专业人才的限制，使得我国污水处理厂的技术创新水平比较低[5]。多数城市污水处理厂在进行污水处理时，多采用原有城市污水处理技术进行处理，导致城市污水处理技术难以进行有效创新。城市生活污水量增大的情况下，对城市污水处理技术也提出了更高要求，污水处理厂为了满足城市污水处理需求，逐渐开始引进先进设备与技术，进行污水处理技术上的革新，未来我国城市污水处理技术必然能够进行更好的完善与改进。

4 结语

综上所述，可持续发展的基础理念是以人为本，而做好城市生活污水处理，保障城市人民的生活质量，是体现可持续发展战略的重要举措。虽然城市生活污水处理是一项长期性的工作，但进行城市生活污水处理时，需严格遵循可持续发展理念与环保理念的要求。对城市生活污水进行科学化与环保化的处理，使得城市生活污水能够转变为再生水进行二次利用。对于不同类型的城市生活污水，需要采用合理的城市生活污水处理技术进行环保处理，促使城市生活污水的处理质量能够提高，从而不断的优化城市生活污水的处理水平。

参考文献：

[1]王超.城市生活污水处理技术现状及发展趋势研究[J].绿色环保建材，2017，（02）：234～236.

[2]夏邦寿.生活污水净化沼气池技术分析及其后处理技术研究[D].中国农业科学院，2007.[3]杨文海.城市生活污水净化再用理论技术研究[D].河北农业大学，2005.

论文作者:李乐乐

论文发表刊物:《防护工程》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e234f17046a9fb392045dab.html