# 装配式住宅中的预制构件施工技术论文_李向东,张晓龙

中建二局第四建筑工程有限公司 天津市 300457

摘要：在现代化住宅工业中，住宅的预制装配式至关重要，是实现其产业化的有效途径之一。在施工过程中，预制构件的组装施工尤为关键，对于整个住宅工程的质量以及施工效率都具有重要影响。文章对装配式住宅施工中预制构件的施工技术进行了探讨，以提升工程质量，保证生产效率，减少施工中带来的污染问题。

关键词：装配式住宅；预制构件；施工技术

1、模板制作

模具的设计和制作过程需要在一定的条件背景下完成，要注意到模板的刚度、强度和稳定性。这些性能可以通过一定假设进行具体计算。另外，对构造的要求也可以实现模具的稳定性。以下是两种基本预制构件的模板制作：

1.1平脱法模具

平脱法模具是指构件的浇筑工序在水平模具之内完成，且在混凝土的强度在15MPa以下之后，脱模被水平吊起。水平构件可以完全由平脱模具制作完成，当然竖向构件也同样可以由平脱模具完成，只是在制作竖向构件时，构件的翻转要通过翻转台装置完成，将构件的状态装换为竖向。竖向状态的构件在后续的打包处理、稳固运输和安装的过程中较于方便。平脱法模具的制作工艺用钢量要少，且制作起来相对简单。需要注意的是，该模具在脱模以后，翻转过来的条件受限，不能在原地进行翻转，需要利用转台装置以及更多的厂房空间和人工工序。

1.2翻转台法模具

翻转台法模具的浇筑同样是在水平模具中完成，对混凝土的强度需求同样在15MPa以下，不同的是，该模具的脱模既可以水平起吊，也可以垂直起吊。水平起吊脱模类似于平脱法模具，利用自带的翻转装置进行翻转即可进行垂直起吊脱模成功。所以总体来说，该模具的制作工艺更为复杂，钢材的用量也更多。翻转台法模具的一大优势就是其相对灵活，可以在原处进行翻转，对厂房空间的需求较小，在人力物力方面都能够得到节省。

2、钢筋笼骨架制作

钢筋的各个类型都要进行唯一性的编号，编号放样、下料、标示都要按照配筋图一一对应，不可混淆，钢筋的堆放要与编号对咬，便于钢筋笼的绑扎和后续使用。钢架在预制好的前提下再进行钢筋笼骨架的绑扎，钢架的制作首先要注意保护层间距的设置距离，再根据轮廓图进行构件制作。分配钢筋和主筋的相对位置要标示恰当，一般来说，可根据钢架上的焊接记号或者油漆位置来进行标示。为了提升工作效率和钢筋笼的质量，在标示主筋和分配钢筋位置时，要在具有永久性预埋件的位置进行标示，这样还能够方便施工人员进行操作施工。钢架上要注有相对明显的记号标示，拿取方便，避免钢筋笼的错误起吊。在吊运钢筋笼时，要根据钢筋笼的多吊点进行吊运或者依靠其吊架吊运，避免钢筋笼的散架和变形。

3、预埋件的安装和定位

预埋件的安装和定位要根据预埋件的产品构件的各个种类来分析。预埋件的种类一般有以下种类：电器类预埋件、煤气类预埋件、永久性结构预埋件、接地线预埋件、给排水预埋件、吊装与堆放临时性预埋件。预埋件要固定在模具旁板上进行安装，固定的形式有多种，可以采用模具底模固定，也可以使用吊杆进行固定。此方法在理论上来说，可以满足精度要求，在实际应用中，此方法并不能适用，其最大问题是实际操作中的旁板容易变形，旁板的变形容易使相对位置发生错乱而导致错位。因此，工程检测人员在进行此操作是需要详细地逐一重复审查。在预制构件安装过程中的精度把握还有另外一种方法，即加大对垂直度和水平标高的控制，将纵横凹槽刻画在模板底部，这种方法适合在模板的制作和加工过程中使用，而且比较适用于模具的检验和复核，模具是否合格和标准都可以利用该方法，可以作为检验模具的重要内容之一。产品成型之后，将产品引至室内面，观察产品痕印，该特征实际可以作为产品安装的重要参考数据。模具起吊后其竖向和水平的平衡性来设定吊点的位置，根据此，工程师能绘制单件产品的三维立体图，立体图可以用来确定模具重心。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆重心一旦确定，起吊点的位置就会相对均匀，一般来说，在确定中心的情况下，起吊的倾斜度不会超过15°。

4、浇筑混凝土成型

料斗布料是混凝土的一般采用料，100～150mm是混凝土坍落的读取范围。当气温在低于12℃的时候，可以利用蒸汽效果进行养护，插入式振捣或者外震式振捣作用对其进行振捣，以缩短产品的生产周期，在生产效率上得到较大提升。预制构件在与叠合结构以及现浇墙连接处（如楼板、外露台、外墙混凝土模板等）连接时，需要凿毛处理，在结构的缝隙处还可以使用喷涂缓凝剂，浇筑之后的混凝土需要一定时间进行凝固，这段时间控制在6小时以上较为合适。这段时间之后再进行冲水和洗刷，以使预制构件的骨料保持干净和外露，保持连接面的良好呈现。当然，每个预制构件的性质差别不大，在进行浇筑的过程中，可以同时制作两件试块，随着产品进行同等条件的养护措施，送实验室试压的时候，要求其能够随时拆模。强度在实验中一般保持15MPa，实践中只有达到这个强度，才能使预制构件能够简便拆模，如果不能达到这个强度，则需要继续进行养护。

5、成品的养护和运送

5.1成品的养护

产品成品养护要追究至混凝土预制构件浇筑成型之前，钢筋成品或骨架的质量、预留孔道、模具、隔离剂涂刷、配件等要严格进行检测验收，保证各构件的质量能够符合浇捣施工。混凝土投料的高度要在500mm以下，铺设要相对均匀。插入式振动棒进行振捣的成型混凝土，振捣密实，预埋件、面砖和钢骨架不应碰到振动棒。同时对门窗框、模具、预埋件的观察也要到位，观察其是否发生移动和变形。在观察过程中，一旦发现异常现象，需及时进行纠正和补强措施。

5.2成品的摆放

产品在出模之后需要翻转正位，翻转之后，还要借助货物架来固定产品的摆放。在固定产品时还要根据产品的一般特性进行特定的调整，以保证堆放产品的稳定性。产品在货架堆放可以成对堆放，既节省了运输成本和空间成本，又有利于产品的稳定。

设计堆放架也需要考虑特定的条件，主要需要满足预制构件的强度（15MPa）以及预制构件的稳定性和刚性需求。一般来说，抗倾覆稳定系数要大于2，在这个系数下，预制构件的抗倾覆性会得到质的提升。抗倾覆稳定系数主要需要考虑风荷载的影响。产品在竖向放置过程中，地面要压实，为防止雨水导致道路泥泞，要铺上混凝土材料。路面的铺设不要太过光滑，保持一定的粗糙程度，防止构件产生滑动。在使用稳固支架时，应将支架固定在构件的两端。在构件平衡的条件下，尽量保持构件的垂直摆放。如果构件是横向放置，那么应在地基上放置一些垫块，以保持其稳定，垫块可以是木质材料或者钢材料。垫块要并列放置，大小一致，放置6段，如果垫块之间有错位情况，构件将会受到垂直荷载，所以垫块一定要在同一水平线上。

5.3成品的运送

产品成品的运送主要依靠常用的交通运输，一般来说，选择陆路运输较为合适。在选择汽车运输的同时，要考虑到路线上高架桥以及其他桥梁或洞口的限高因素。我国大陆高架桥一般限高是4.7米，所以产品运输时要考虑到汽车货物堆放高度与限高的问题，如果汽车货物高度超出限高范围，则需要对其进行卸载处理或者在一定条件下可以转换路线运输。另外，在汽车运输产品时，要特别注意货车上产品的加固处理，保证产品的稳定性，加强产品运输过程中的保护措施。

6、结语

本文通过对装配式住宅中预制构件的相关工艺流程以及后续主要步骤的阐述与建设，对工程技术的参数、临时配件的设计以及模具设计制作的各个方面进行了探究，以提升预制构件在整个工程中的作用，实现施工标准化，提升工程质量和生产效率，同时要注意工程后期的保养与运输，保证整个工程的精度和完整。

参考文献：

[1]常天琦，窦红利，李岩霏.装配式住宅预制构件的安装技术[J].建筑技术，2018，49（z1）：140-143.

[2]王伟.装配式住宅中预制构件施工技术研究[J].科技经济市场，2017（12）：46-47.

[3]王建伟.装配式住宅中预制构件施工技术要点探讨[J].建材与装饰，2017（19）.

论文作者:李向东,张晓龙

论文发表刊物:《防护工程》2019年第5期

论文发表时间:2019/5/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e24c459249a0a1adfa10a2b.html