# 刍议水利水电工程混凝土施工技术论文_孟 宇

摘要：在现代工程建设产业发展中，水利水电工程建设已经成为了其行业的重点内容，是直接关系到了民生发展的基础市政工程建设。基于此，在水利水电工程建设施工中，必须全面提升施工质量，延长工程的使用年限，为区域民生发展奠定工程保障基础。这就离不开混凝土施工技术的支持，作为经过多年发展完善的施工技术体系，我国的混凝土施工技术体系愈发完善，是当前建筑工程施工领域应用最为广泛的综合性施工技术。

关键词：水利水电工程；混凝土施工技术；

1混凝土施工技术的技术优势

混凝土施工技术作为我国建筑工程施工领域应用范围最为广泛的施工技术体系，经过多年的发展，其技术完善性的不断提升，在建筑工程施工领域占据着重要地位，是当前我国市政工程和民生工程建设中主要的施工技术体系。并且在近年来我国高速发展的科技体系支持下，混凝土施工技术的发展速度也会逐渐加快。在现代建筑工程施工领域发展中，混凝土施工技术的技术优势主要体现在以下方面：其一，混凝土施工技术的稳定性较高。混凝土施工技术是以混凝土为基础材料的，是通过水泥、水、砂石以及一些化学外加剂经过适当比例的调和调配成的，在凝结硬化后，具有极高的物理稳定性，不易发生结构变形的情况，能够有效延长建筑工程的使用寿命，这是对于建筑工程施工产业的发展有着价值。其二，混凝土施工技术经济适用性较高。混凝土的原材料极为丰富，原材料价格低廉，而经过科学化的调配后，不仅结构强度高，并且其结构耐久性也极为优越。同时，混凝土施工技术的可塑性极强，可以通过钢筋添加进一步提升其结构强度和质量，具有很好的经济适用性，适用于大部分工程施工之中。其三，混凝土施工技术对自然环境的抵抗能力较强。混凝土结构本身密度较高，对外界的环境因素影响抵抗能力较高，尤其是对雨水浸泡等环境的抵抗能力更是极为优越，因此在我国水利水电工程建设中对混凝土施工技术的应用极为重视，直接关系到了工程建成后的使用年限。

2水利水电工程应用混凝土施工技术的几个要点

2.1水利水电工程混凝土施工技术中模板施工技术的要点

混凝土施工是利用固定的模板设计进行混凝土成型浇筑实现工程项目建设施工，其模板施工时必须要注意对施工层与基层的清理，确保模板搭建达到稳固的要求，也是为防止因杂物问题而导致振捣的走样。此外模板的搭建必须与基层达到完全的贴合，最大程度上保证模板的稳固性。另外在进行模板搭建施工后要在模板的内测加设一层隔离剂或塑料薄膜，以便于混凝土浇筑成型后的模板拆除施工，同时也就可以有效的降低模板出现漏浆等情况，也能够实现混凝土强度的提高。

2.2水利水电工程混凝土施工技术中混凝土拌和技术要点

混凝土施工中的混凝土拌和技术极为重要，其关系着混凝土的强度是否达到标准以及施工后的质量问题。因此第一要保证混凝土原料的质量和科学的配比控制，第二在拌和过程中要注意拌和的速度和温度控制，同时也要注意液态外加剂的注入量。第三是混凝土的原材料配比必须要按照适当的比例进行配置，其中骨料、砂石、水泥等原料是决定混凝土强度与流动性以及黏合度的重要因素，必须要予以严格的控制。混凝土拌和过程中还要注意观察混凝土的颜色、均匀度以及保水性和温度的控制，防止混凝土密实度和强度受到影响，还要多注意防止混凝土运输过程中出现提前凝结或过度脱水的情况。

2.3水利水电工程混凝土施工技术中混凝土浇筑技术要点

水利水电工程混凝土施工中的浇筑施工技术主要是需要注意:一是对深基坑的浇筑，要确保工程排水量的控制，防止对深基坑结构的破坏。二是要注意建筑项目上层建筑位置的浇筑要注意强度的保持和稳定性的提升，确保其达到结构的平衡点和标准要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆三是浇筑过程中要注意浇筑高度的控制，要确保下层混凝土凝实后再进行上层浇筑，确保其强度能够承受上层浇筑的重力，不会因应力的加大而造成抗拉力的超载而导致出现裂缝。

2.4水利水电工程混凝土施工技术中混凝土摊铺技术要点

混凝土施工技术中摊铺技术要点在于所使用的摊铺混合料要均匀的摊铺与混凝土模板槽内，必须要确保松散混凝土高度不得低于模板顶部设计的百分之十，并且要注意施工间隔的控制。以防止出现空洞或个别区域的不平情况。

2.5水利水电工程混凝土施工技术中混凝土养护技术要点

水利水电工程混凝土养护技术十分重要，其决定着混凝土是否会在完工后的使用过程中过早的出现老化或裂缝的情况，同时也影响着混凝土的凝结强度和使用寿命。因此养护技术要点一是要保持混凝土的水分均衡以及湿度的控制，二是要注意混凝土温度的控制，保持温度是为防止混凝土因温度的急剧变化而使其水分过度流失而导致出现裂缝。可以采用保鲜膜或带有较好保温性的草帘进行铺设，以达到养护的目的。

3提高混凝土技术应用水平的有效措施

3.1施工设计方面

水利水电施工过程中，先进的施工技术与合理的施工设计是保证工程质量非常关键的一个步骤。加强设计应考虑以下几个方面：（1）施工前，设计人员应对现场所有情况有充分了解，并根据规范要求，对其进行设计出图，设计过程中，应保证施工的合理性和可行性。（2）在设计时，应充分考虑建设项目周围的环境问题，对可能出现的状况做好应急预案，容易出现问题的地方应在图纸中得到充分的体现。在施工中出现任何问题，应及时的沟通，确认问题所在后及时对图纸进行变更，防止更多问题的出现。

3.2施工管理方面

施工管理是每个工程都必不可少的环节，有效的施工管理不管可以提高工程质量，同时也可以大大地提高整个工程效率。（1）现场所有施工人员在上岗前都应做好岗前培训并记录及时上报备案，要求所有技术人员持证上岗，现场配备专职的项目经理、安全员、施工技术员等。（2）在混凝土材料进场前，现场应有专职的人员对材料进行检查，并对型号及是否合格进行记录和备案。（3）各施工单位再进场施工前，必须根据现场情况编写施工组织方案并进行会审，施工方案通过后方可进行施工。总之，有效的管理可以使整个工程事半功倍。

3.3混凝土检测方面

无论是在混凝土施工前还是施工后，现场都应配备专职的检测人员，对现场混凝土施工的整个工程进行监测，而现场检测人员本身要熟知规范，有非常突出的能力，保证当出现任何混凝土施工过程中的问题，都可以及时发现并解决，施工单位对此方面人员也要进行定期的培训，做好混凝土的检测可以大大地提高整个工程的质量和进度。

结束语：混凝土施工技术在水利水电工程建设中的实践应用，能够有效提升水利水电工程建设的质量，提升工程施工的结构稳定性。混凝土施工技术在工程实践中，需要保证混凝土配比的科学性，落实混凝土结构养护工作，延长水利水电工程的使用周期，推动我国民生工程建设发展。

参考文献：

[1]桂冰登.混凝土施工技术在水利水电工程施工中的应用[J].内蒙古水利,2019(05):64-65.

[2]徐嵩.试析混凝土施工技术在水利水电施工中的应用[J].科学技术创新,2019(07):91-92.

[3]刘珍.水利水电工程混凝土施工技术研究[J].中国住宅设施,2018(12):98-99+62.

[4]次仁旺堆.水利水电工程混凝土施工管理技术与方法探微[J].管理观察,2016(03):75-77.

[5]陈忠贵.论混凝土施工技术在水利水电工程中的应用[J].科技与企业,2015(06):131+133.

论文作者:孟 宇

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e2714cb49e8611f7debcce0.html