# 电力系统中配电线路检修技术的运用研究论文_陈胡生

广东电网汕头潮阳供电局 515100

摘要：经济的发展，城市化进程的加快，人们对电能的需求也逐渐增加。为了满足如今社会对于用电的需求，国家也在进行一些政策方面的整改，其用电的巨大压力也使配电线路的维护工作的难度愈来愈大。因此，相关的工作人员，要做到与时俱进，及时补充先进的检修知识，确保配电线路的安全性和稳定性。本文就电力系统中配电线路检修技术的运用展开探讨。

关键词：配电线路；线路维护；线路检修

引言

针对整个电力系统而言，配电线路扮演着至关重要的角色。它所面对的人群直接为用电客户，因此，配电线路的安全性与可靠性直接关乎着整个电力系统的运行，对人们的日常生活与企业的正常运行起着重要的保障作用。

1配电线路检修技术流程

（1）对该地区线路年检修率进行科学统计分析，根据其实际的机器损耗、难易度等，进行具体的风险评估，然后确定检修方案，以及根据评估分数分为几个不同的级别。（2）根据不同线路的不同特点对比之前的检修规则，结合配电网络规划、线路缺陷、状态检修等准备年度大型检修计划，包括每月计划和每周计划。（3）根据实际情况，制定科学合理的集中检修周期，认真对待不同层次的线路的密集检修，尤其要注意更高优先级的维护线，并及时调整线路检查密度。（4）根据各维修部门的人员配置特点，组建一些专业的技术人员维护团队，对他们定期进行所管辖范围内的线路培训，并组织他们进行有针对性的培训，以便他们可以有效地进行所负责区域内的检修工作，特别是在大型检查和复杂检修的情况下。（5）对于缺少外部通信的线路，应根据变电站全站停电时安排检查工作，以避免重复停电。（6）完成各项检修任务后，应举行相应的分析会议，对检查结果进行公平合理的评价和评估。

2配电线路运行检修技术的应用

2.1线路绝缘子工况的检修

在配电线路运行的时候，绝缘子发挥出了非常重要的意义。在对线路检修的时候，需要对电力设备的外观进行检查，确保电力设备的外观良好。因为当电气设备的外观出现损坏的时候，说明该电气设备已经出现了问题，需要对存在的安全隐患进行及时的排除，合理地避免电力设备质量问题引发的电力事故。在配电线路的绝缘子进行检修的时候，还需要对绝缘子相关设备的电流与电压进行很好的检测，以确保绝缘子工况的稳定。

2.2单相接地故障检修技术

单相接地故障的发生，将导致配电线路产生较高电阻或电弧接地，故障相电压不断下降，其他相逐渐升高。在熔断件熔断情况下，故障相电压表在二次回路中串联运行，使得电压表读数不会为0，因此给检修人员判断故障线路带来一定困难。在故障排查阶段，需要利用试送电、绝缘电阻测量等方法分析故障位置和原因，找出故障发生区域，然后结合电流变化展开深入分析。采用基于对称分量法的故障定位技术对配电线路运行数据进行监测，可以根据监测得到的三相电压、零序电压和线路零序电流等进行故障判定。由于单相接地故障发生将导致配电线路零序电流相位出现滞后情况，与正常线路零序电流方向不一致。在全部线路零序电流保持相同方向时，可以判断为母线接地。

2.3配电线路塔杆的检修

在配电线路运行的时候，电力塔杆的重要性毋庸置疑。电力塔杆不仅承载着线路的连接，并且维护着电力系统运行的稳定。在配电线路建设的时候，会应用到铁塔和水泥杆，两种塔杆由于材质与高度的不同，在实际应用的时候，需要合理地设计规划，而相关的检修维护工作人员需要对两种塔杆的性能与检修工作进行全面的了解掌握，这样可以保障在不同塔杆出现电力隐患的时候，相关的工作人员可以第一时间拿出解决方案，对相应区域塔杆的电力隐患进行解决。

2.4断线故障检修技术

断线故障的发生，与绝缘子击穿造成的配电线路爆炸或外力造成的线路断裂有关。故障发生后，仅凭观察就可以发现断线故障是否发生。实际在线路故障检修时，还要及时完成故障检测和定位。正常运行的情况下，配电线路三相电压对称，线路负序电流较小。而发生单相断线故障，将导致原本配电网络结构发生改变，线路负序电流随之增大，使得电源侧零序电压增大或降低至0。对线路负序电流间分析，可以对线路故障特征进行判断。在配电线路中，系统与负荷的负序阻抗为感性，后者为前者近百倍，因此断线故障发生将导致线路负序电流明显变化。在故障点位置，两侧零序电压也呈现出不同特征。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过分段进行线路排查，能够确定线路故障点位置。如果配电线路发生多相断线故障，电源侧故障相电压会有所增大，正常电路电压则逐渐减小。由于电源侧电压带有对称性，所以不会损坏正常电路。因此在检测过程中，如果发现负荷侧的三相电压不变，系统电压持续降低，说明线路发生多相断线故障。配电线路断线故障的发生，通常会引起过电压保护动作。在断线相判断时，可以采用保护动作启动判据确定故障点，以便使故障得到及时排除。

3配电线路检修改进措施

3.1提高检修人员整体素质

检修人员对检修工作有很大影响，这决定了检修工作是否能够顺利进行，也决定了配电线路是否可以快速准确地修复。所以提高检修人员的整体素质和工作技能是检修单位必须重视的事情。由于工作人员是检修工作的主体，所以检修人员不仅要有足够的检修知识的同时还要有充足的实践操作经验，以便可以作为大修当电线出现故障时，可以快速、及时地采取有效的解决方案和相应措施。该计划可以提高维护工作的效率，提高设备利用率，并减少障碍的发生。

3.2注重线路定期检修

电力企业在对配电网进行布置运行过程中，应该针对配电网线路设计不断进行优化，从而保证配电线路设计符合当地情况，科学合理，尽可能避免电路在使用过程中出现线路故障，象在对电路进行高空架设时，应该避开高杆植物繁多的地区，尽量选择地理环境较好的地区进行假设，避免自然因素导致线路发生故障。除此之外，在架设好线路时，应该注重对线路进行日常的维护工作，电力企业应该组织电力工作人员定期进行检修，从而使电力人员能够真实有效地掌握配电网线路的运行情况，针对线路中的问题要及时采取相应的措施，避免线路问题进一步扩大，除此之外，针对线路设备老化的问题，应及时对线路设备等进行更换，从而尽可能减少线路发生故障的概率，为线路的可靠运行提供保障。

3.3做好危险点的控制

配电线路的检修危险一般是指在电气化在方位、地理环境、工具选择等造成的潜在危险，为了确保配电线路能否顺利的完成：（1）提前拟定好方案，而且相关人员必须到场。及时了解项目内容，根据实际情况制定相应的方案措施；（2）做好相关工作的交接，相关负责人进行检修工作的计划讲解，分析和控制了危险点，确保线路检修的安全；（3）对于检修工作，要及时做好项目管理，确保危险点的有效控制，确保配电线路维护的有效性。

3.4加强配电网建设施工的质量监控，全面引进新型技术

电力企业在对配电网进行施工过程中，想要确保配电网后期能够安稳运行，电力企业应该对配电网的施工队进行监察，确保施工人员的专业性，使工作人员能够严格按照相关规章制度进行配电网的建设工作，从而避免配电网线路后期由于施工原因发生故障。近年来，用户用电需求不断上涨的形势下，电力企业只有不断引进新技术才能为电路的检修工作提供条件，同时也能一定程度上避免人力资源的浪费，因此，只有根据自身情况，不断引进新技术提高配电网的稳定性，才能保证配电网长期稳定的发展。

3.5制定合理的检修计划

对于配电线路的维护，提前制定合理的计划，可以有效防治检修过程中对人们的正常使用的影响，不仅保证了工作的有效性，还可以不影响用户的使用。传统的配电线路维护工作，由于缺少合理的计划，往往会有较长时间的停电现象、造成用户的各种损失等，对配电线路的检修也造成很大影响。因此，相关人员有必要及时掌握用户情况。对配电线路进行合理规划，最大限度地减少维护工作对电力用户的影响。

结语

综上所述，配电网作为电力系统中必不可少的一部分，它的安全运行对整个电力系统起着十分重要的作用，因此，电力企业必须加强自身重视程度，针对配电网线路建立科学合理的维护检修制度，使电力工作人员从思想上重视电路维修检护工作，做好线路故障的防护工作，为人们的日常生活工作运行提供保障，确保整个电力系统得以长期安稳的运行发展。

参考文献：

[1]孟献民，彭紫一，孟程.电力系统中配电线路检修技术的运用[J].电气技术与经济，2018（06）：40-41+46.

[2]赵长耀.电力系统中配电线路检修技术的分析探讨[J].数字通信世界，2018（11）：68.

[3]吴华西，吴尔春.浅谈配电线路运行检修技术及防雷措施[J].科技经济导刊，2018，26（31）：64

论文作者:陈胡生

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e2f33ba8023ce8801be06b9.html