# 扭坡结构面施工及质量控制论文_梁勋源

深圳市深水水务咨询有限公司 广东深圳 518000

摘 要：扭坡渐变段施工结构较为复杂，断面多变，技术难点是要保证扭坡结构曲面达到设计结构扭面要求，本文通过笔者在混凝土扭坡施工中的实践经验，针对扭坡结构施工技术要点进行了分析与研究，并提出了其施工质量控制措施。

关键词：扭坡结构；模板安装；混凝土浇筑；施工质量；控制措施

引言

由于扭坡渐变段的曲面变化率不同，整体扭坡曲面为不可展开面，其为三维渐变结构。水利工程中渐变扭坡结构设计通常只给出若干个基本断面的结构尺寸数据和控制标高，其余断面由施工控制，施工中受模板限制和施工质量的特殊要求影响，很难保证施工成型的扭坡结构面达到设计结构扭面要求，因此做好渐变段扭坡结构施工质量控制，解决水利工程中存在的难题具有重要的研究意义。

1 工程项目概况

某工程B区田下河前置库工程，两侧扭坡各长6m，为混凝土渐变扭曲面结构，边坡系数1：1.2～1：2.5，底板高程为30.5～29.6。顶面高程为35.3m，底宽5.6～4.8m，扭坡两端分别为新建过路钢筋混凝土暗涵及新建草沟。

2 扭坡结构面特征

扭坡面是由一直母线沿两条导线滑动，且始终平行于一导面而形成。如下图直母线EF沿两条导线AB、CD运动，并始终平行于导平面H，所形成的曲面就是扭平面。

3 施工准备

项目技术负责人根据施工图纸及施工方案进行针对性的技术交底，交底重点突出施工工艺及操作方法，使现场施工人员认真理解图纸，了解扭坡渐变段的特点。人员、材料、设备准备就位，进行基础面清理，测量放样作业。

4 施工技术要点

（1）扭坡施工控制点

根据混凝土分层浇筑高程计算施工控制点的空间相对位置，包括高程、平距等数据，控制点位采用同一导线点位，主要控制单节扭坡起点、终点。

（2）扭坡模板位置控制方法

扭坡模板位置控制主要采用全站仪定位测量、钢尺检查、靠尺检查局部平整度等方法进行模板空间相对位置的控制。控制过程为：全站仪进行点位施放→直尺复核→架立模板→全站仪进行点位复核→靠尺检查模板平整度、钢尺检查平距→混凝土浇筑→下道工序。

（3）扭坡模板支撑安装

安装模板支撑是整个立模施工的关键，安装前需根据每段模板的倾角不同，先测出钢筋支撑的位置，支撑安装在模板上部约2/3处，且靠近拉杆孔的部位，用内顶、内拉方式约束模板变形，钢筋支撑要满足刚度要求。每块模板布置两道支撑，支撑以迎水面模板为主，支撑底部与基础底部插筋焊接，与钢筋拉杆结合使用，保证整个仓面模板的稳定。

（4）扭坡模板安装

安装前先检查模板表面是否清理干净，涂刷脱模剂，合格后开始安装。安装过程中严格按照测量标记进行控制，模板之间要连接紧密，板面缝隙要符合要求。模板拉杆系统由拉杆、定位锥、垫片等组成，当模板就位后开始焊接拉杆、紧固模板。扭坡面模两端伸出结构缝5cm以上，便于堵头模板安装。扭坡模板安装施工过程要进行多种施工控制方法控制模板，以保证施工的准确性。

（5）钢筋绑扎

1）钢筋的表面应洁净，使用前应将表面油渍、漆皮、铁锈等清除干净。

2）钢筋应平直、无局部弯折、成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。

3）钢筋的弯制和末端的弯钩应符合规范和设计要求。

4）在钢筋混凝土与模板间设置垫块，垫块与钢筋扎紧，垫块应采用与扭坡结构同等强度的砼垫块，保证垫块的强度与混凝土结构的强度相同。

（6）模板安装后的验收

1）模板的安装应与钢筋绑扎配合进行，模板的安装不得影响钢筋的检查，安装模板时应防止移位和凸出。

2）浇混凝土前检查项目：模板应清洁且涂有合格脱模剂、确保模板按放样安装、检查平面是否水平、检查拉杆等是否保持牢固等。

（7）混凝土浇筑

1）混凝土浇筑前，应对模板、钢筋进行检查并作好记录。

2）混凝土自高处倾卸时，以不发生离析为准，其自由高度不宜超过2米，当倾落高度超过2米时时，通过串筒或溜槽等设施下落。

3）混凝土按一定厚度、顺序、方向分层（50cm）浇筑，使用插入式振动器时，移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模保持50～100mm的距离，插入下层混凝土50～100mm。每一处振动完毕后，边振动边徐徐提出，每一振动部分振动到该部分混凝土密实为止，密实的标准是混凝土停止下沉，不再冒出气泡、表面呈现平坦、泛浆。

4）施工过程中避免振动棒碰撞模板、钢筋，禁止浇筑的过程中加水来调整砼的坍落度及流动性。

5）认真如实的填写施工记录及相关资料。

5 施工质量控制措施

（1）施工前，做好现场的测量放样工作，根据设计图纸用全站仪等仪器测放出扭坡的正确位置及高程。

（2）模板安装前对施工人员进行详细技术交底，并落实责任。模板制作须严格要求，模板安装完后先进行自检，其允许偏差必须符合要求，仓面杂物必须清理干净。

（3）认真执行自检、互检、交接检“三检”制度。

（4）模板验收重点控制刚度、垂直度、平整度和接缝等。模板加固和浇筑混凝土时，不要对模板进行踩踏，防止模板变形，改变结构尺寸。

（5）钢筋主要是严格检查钢筋的类型、数量及间距，主要几何尺寸、保护层的厚度。

（6）混凝土浇筑安排专人负责观察模板系统情况，发现有异常响声，变形，晃动，失稳等非正常现象，立即停止作业，撤离人员并报告。

6 结束语

通过上述方法对某工程B区的扭坡渐变段进行控制，取得了较理想的施工效果。文章结合工程实例，针对扭坡施工技术要点及质量控制措施进行了探讨，为类似工程施工积累施工经验，旨在为水利工程扭坡施工提供参考和借鉴作用。

参考文献

[1]郝玉斌.台贺.孙忍.扭坡模板空间位置控制施工技术[J].铁道建筑技术，2011（03）

[2]高海成.余良碧.张玉波.直线扭坡渐变段扭墙模板施工与测量控制[J].河南水利与南水北调，2012（22）

[3]李卫东.朱生敏.赵井文.扭坡形近渐变组合钢模板的设计与应用[J].南水北调与水利科技》2009（06）

论文作者:梁勋源

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e2feaf7cb29413664fda7f5.html