# 浅谈对水利工程基础灌浆施工技术探讨论文_张扬

江苏淮阴水利建设有限公司 江苏淮安 223002

摘要：水利工程基础施工涉及很多专业技术，尤其灌浆是提高水利工程基础质量的重要措施，尤其近年来水利工程建设在各种地形复杂的环境中，使得灌浆基础的应用率不断提高，水利工程施工涉及较多分项工程，施工内容多、施工技术复杂，尤其基础施工质量一定程度上影响水利工程稳定性及功能的充分发挥。目前，基础灌浆施工广泛应用在水利工程基础中，显著提高了水利工程整体施工质量，因此有必要对其进行研究。

关键词：水利工程；基础灌浆；施工技术；水利工程

一、水利工程基础施工现状分析

我国现代水利工程建设是从 20 世纪中期才开始兴起的，受客观因素的发展影响其建设规模逐渐扩大，使用的新技术、新方法也在逐渐增加，这在很大程度上推动了我国水利工程建设的发展。但是随着改革开放的逐渐深入，水利工程建设存在的一些问题也逐渐被暴露出来，如某些水利工程建设并不符合国家的规范要求、防洪减灾的能力较弱，在特别区域遇见雨量过大的情况时，就极易出现洪涝等现象，危机人们的生命财产安全。在水利工程建设过程中，有些生产者为了追求利益最大化，则在施工过程中使用较差的施工材料，或者是好坏参半，这就大大降低了水利工程的建设质量。导致很多安全隐患的存在，一旦发生质量问题后果将不可估量。还有一些水利工程建设，当初兴建的时候并不是为了真正的发挥其水利工程的效用，而是为了树立地方形象，以此为目的兴建的水利工程在工程质量上都难以保障，有的甚至是重兴建轻管理，这样长期以往，日复一日水利工程没有得到良好的整治而无法真正发挥水利工程的作用，同样会对经济产生不良影响。

基础建设施工作为水利工程建设的基础，很大程度上决定了水利工程建设的质量。所以在实际施工作业环节中，必须对基础设施施工给予足够的重视。文章主要针对基础施工中的灌浆施工技术进行详细地分析与总结，并就应用中存在的一系列问题进行浅析，希望可以通过文章简要的分析为水利工程建设者们提供一定的参考意见，使水利工程建设质量从根本上得到保障。

二、灌浆施工技术的类型

2.1 帷幕灌浆技术

所谓的帷幕灌浆技术主要是被运用在上游迎水面的大坝内部，能更好地降低内部的渗透率，使得地更加稳定和牢固。根据当地的地质条件来选择帷幕灌浆的深度，一般来说，帷幕灌浆都比固结灌浆的深度多很多，有些甚至达到百米以上。但是其缺点是操作难度比其它施工技术难。

2.2 固结灌浆技术

通常这种技术布置在岩石地质较好的地方，对大坝的基部进行全面的固结灌浆，使其保持稳定的状态。如果一些地区的土质不好，且坝体的高度过高，这无形之中增加了固结灌浆的难度大。一般灌浆孔的深度大约在5～8米之间，还有小部分的深度可能相对来说会更深一点，大概在15～40米左右，深浅不一的孔在各个层面上相互交错，营造出一种立体的效果。然后在此基础上，增加基岩的牢固性和抗压性。牢固性是固结灌浆技术最大的特点，它能够使得地基稳固持久。

2.3接触灌浆技术

接触灌浆技术就是指用混凝土来联结坝基与两岸之间的缝隙，从而使得坝体更加稳定，能够经受得起大水的冲击。首先，用混凝土钻孔压浆，等到坝体与两岸之间的混凝土达到指定的温度时，再对其施行接触灌浆的步骤。这项技术利用了物理的性质来很好地实现稳固的目标。

2.4坝基岩石灌浆技术

坝基岩石灌浆技术最重要的就是操作流程的先后顺序，严格遵守操作的步骤，否则容易导致产生的效果不如预期。第一步，按照科学比例，将胶凝性浆液与流动性浆液混合; 第二步，利用灌浆设备将其打入岩层; 第三步，待浆液硬化形成结石后，在表面涂上一层保护膜，加强基岩的防水性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、水利工程基础灌浆施工技术分析

3.1高压灌浆技术

一般来说，在岩溶地区的基础灌浆中，为了保证填充物的密实程度，要选用未冲洗高压水泥作为灌浆材料进行基础灌浆施工，这样能够保证工程具有良好的防渗能力。此外，在采用高压灌浆技术进行岩溶地区基础灌浆施工的过程中，水泥灌浆材料在向土壤渗透的过程中呈现条状，而水泥进入到土壤后，其渗透呈网状结构，这就有效的提升了工程地基部分的抗劈裂能力，使其拥有较好的稳定性。

2.2高压旋喷灌浆技术

高压旋喷灌浆技术中主要应用的设备是机械钻机，其能够深入地下，根据这个特点，在钻机的头部安装专业的浆液喷嘴，钻机深入地下后，水泥浆液受到高压泵的强大压力作用会从喷嘴中射出，在此过程中水泥浆液会破坏地下的深层土层结构。在此过程中，要保证高压钻机能够同时进行高速旋转和向上提出两个作业步骤，这有利于水泥浆液与土层结构被破坏的地方充分混合，并加以搅拌，这种搅拌物在固结变硬之后会形成十分坚固的柱体，从而起到了水利工程中良好的加固作用。

3.3基础灌浆技术在浅层含岩溶地区的应用

基础灌浆技术主要应用于浅层含岩溶地区，其岩溶深度较浅，因此在应用的过程中要将浅层岩溶中的沙土挖出来，之后将配制好的水泥砂浆灌注到浅层的岩溶地区，以此来实现加固作用。

3.4基础灌浆技术在深层岩溶地区的应用

在水利工程中，如果深度超过 50m，则称为深层岩溶，深层岩溶地区的灌浆中，如果选用高压旋喷灌浆技术，其施工难度较大，不利于保证施工质量，因此要勘查好施工现场的环境，一般来说可以选用普通的基础灌浆技术进行施工，即在深层岩溶地区灌入水泥浆液，从而对深层岩溶地区的其他填充物产生排挤作用，在这种排挤作用下，深层岩溶地区原有的填充物的密实程度会增大，从而增加硬化速度，实现加固效果。

四、水利工程中应用灌浆技术的主要注意事项

4.1必要的控制灌浆的浓度

工作人员在灌浆的施工过程中，必须定期的做好检查裂缝情况的工作，同时须对浆液的浓度结合监测的结果做出一定的调整。一般情况下，浓度较高的浆液具有较差的流动性，因而由于这种特性比较难以快速的灌入到微小的一些缝隙之内，影响到最终灌浆的质量。而浓度较低的浆液流动性相对较好，因此经常在施工中从灌浆的范围中散出，容易导致不必要的浪费。

4.2注重控制灌浆压力

控制灌浆的压力也非常关键，在实际应用中对灌浆的压力进行控制，可以有效的避免地面发生隆起，同时能减少一些可能会发生的不必要的灌浆事故，因此更好的控制灌浆压力对于灌浆施工起到非常关键的作用。

结束语

水利工程基础处理是指选取一定技术方式对地基存在的缺陷加以消除，以此对地基物理力学加以改善与提升，进而增加地基强度抗渗能力等，确保工程顺利开展。伴随水利工程建设规模的进一步扩大，要求必须不断提升基础处理技术。基础灌浆施工技术作为水利工程建设的重要内容，其施工技术水平的高低直接影响着工程建设的整体质量，灌浆就是以一定压力将浆液向地基孔隙、裂缝等灌入，起到填充、胶结、防渗及加固作用。为此，必须严格遵循相关施工规定，全面提高基础灌浆施工技术水平，只有这样才能实现水利工程建设的经济效益。

参考文献

[1]刘瑞荣．基础灌浆施工技术在水利工程中的应用[J]．科技创新与应用，2013(28)．17

[2]耿加海．浅谈基础灌浆施工技术在水利工程中的应用[J]．黑龙江科技信息，2014(33)．44

[3]王冠英．水利工程中基础灌浆施工的应用及注意要点分析[J]．科技创新与应用，2015(12)．78

[4]周宏科.浅析基础灌浆施工技术在水利工程中的应用[J].农技服务，2015，(44)．185.

[5]王宏丽.浅谈基础灌浆施工技术在水利工程中的应用[J].黑龙江科技信息，2014，(05)．167.

论文作者:张扬

论文发表刊物:《基层建设》2017年第32期

论文发表时间:2018/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e36496d9514f3576618653b.html