# 水利工程施工中边坡开挖支护技术的应用研究论文_马剑

江苏神禹建设有限公司 江苏省靖江市 214500

摘要：文章主要针对水利工程施工中边坡开挖支护技术的应用进行分析，结合当下水利工程施工中边坡开挖支护技术的发展现状为根据，从水利工程施工中边坡开挖支护技术应用的意义、水利工程边坡开挖施工、水利工程边坡支护技术等方面进行深入研究与探索，主要目的在于更好的推动水利工程施工中边坡开挖支护技术应用的发展与进步。

关键词：水利工程；边坡开挖；支护技术

在我国社会经济快速发展的影响下，水利工程受到了人们的广泛关注，同时水利工程各种功能对人们的日常生活也有着较为重要的影响。与此同时在水利工程施工时间长以及工程量相对较大等客观因素的作用下，使得边坡开挖支护施工难度相对提高，进一步提升了边坡开挖支护技术的相关需求，如何提高边坡开挖支护施工质量也逐渐成为水利工程有待解决的主要问题。

一、水利工程施工中边坡开挖支护技术应用的意义

水利工程对人们生活质量有着较为直接的影响，也是政府相关部门主要的施工项目。在水利工程实际施工期间，由于其边坡具有较强的复杂性，使得水利工程施工难度相对较大，并在一定程度上对水利工程施工的稳定性产生影响。施工人员结合实际施工情况对边坡开挖支护技术进行使用，在施工过程中对施工方案进行调整与完善，可较好的降低因施工时间延长而提高施工成本现象的发生。施工人员结合施工场地地质情况对边坡开挖支护技术进行使用，可对边坡塌方等问题进行充分预防，在提高边坡开挖施工科学合理性的基础上，进一步提升水利工程施工质量。

二、水利工程边坡开挖施工

（一）技术交底

在水利工程施工准备时期，技术部门应结合实际对施工人员与施工管理人员进行技术交底工作。使施工人员以及管理人员较好的对边坡开挖施工相关技术、施工设计方案、施工规范等进行了解与掌握。若施工人员需要对技术交底内容进行相应的更改与调整，应在第一时间向技术部门进行申请，在技术人员审核通过后在进行实际施工。

（二）岩质边坡开挖措施

在岩质边坡开挖施工过程中，施工人员应使用相关设备对岩石的硬度进行检测，并进行相应的爆破处理，进一步提高岩质边坡开挖施工速度与效率。通常条件下使用的爆破措施主要有两种：首先，层次化爆破开挖方法。施工人员结合实际情况在岩石各处使用不同的爆破方法，通过层次化爆破对岩质边坡进行爆破。在对爆破位置进行选择过程中，应对岩石的角度、高度等信息进行分析与考虑，真正的进行分层爆破。其次，阶梯式分层爆破。这一爆破方法可以较好的防止在大面积爆破过程中对整个边坡的温定性产生影响。

（三）土质边坡开挖措施

水利工程在进行土质边坡开挖施工过程中，施工人员应结合实际施工情况从上至下进行施工，同时在实际施工期间还应对三方面需求进行相应的满足：首先，在进行土质边坡开挖施工期间，施工人员应对削坡层厚度进行科学合理的控制；其次，在削坡施工过程中应结合实际施工情况对各种施工设备进行科学合理的运用；最后，真正的实现对边坡质量的顾艳丽与控制，相关施工人员在修坡施工过程中还应对相应的技术进行使用。

（四）槽挖施工

在岩质边坡开挖过程中进行钻爆设计有着较为重要的作用，可较好的对边坡开挖施工质量与效率进行提升。 因此施工人员应对施工现场岩石的结构等进行科学的分析与监测，以此为基础明确合理的施工方法，并对科学的爆破参数进行制定。在缺乏相应合理性时，施工人员应第一时间对其进行调整与完善，进一步对技术需求进行满足。在射界钻爆施工过程中，应对爆破次序以及炸药使用量等进行控制，并使用科学的方法防止爆破对整体岩质边坡稳定性产生影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、水利工程边坡支护技术

（一）深层边坡支护技术

在实际施工过程中，深层边坡支护技术有着较强的使用范围。施工人员应对锚固钻机进行使用，真正的实现锚索钻孔现象。使用导向仪对锚索钻孔角度进行控制，可对施工过程中出现的偏差现象进行降低，在转孔施工过程中可几何实际施工情况合理的对钻机型号进行选择。在实际深层边坡支护施工期间，若对型号为3SNS的高压灌浆设备进行使用，利用溜槽方法对锚墩混凝土进行施工，使锚墩混凝土强度对施工设计方案需求进行满足，之后在进行锚索张拉施工流程时，同时施工人员应注意：在实际施工前应根据设计值的89%对张拉力施工流程进行控制与管理，在结合施工情况合理的选择施工设备进行对称张拉施工，并在施工尾声对锚索封锚进行施工。若施工现象地质情况具有较强复杂性时，施工人员应使用灌浆方法对边坡进行稳固，利用钢绞线绑扎施工措施对边坡进行深层次稳固，进一步保障钢管导向帽连接具有较强的稳定性。

（二）浅层边坡支护技术

在进行水利工程施工中边坡开挖支护施工过程中，浅层边坡支护通常有喷混凝土、锚杆束以及排水孔等方法。在边坡开挖支护施工前，施工人员可结合实际施工情况选择全油压钻机以及潜孔钻机等进行钻孔施工。通常情况下全油压钻机主要在已经成型的平台上进行钻孔施工，进一步对钻孔施工的温定性以及高效性进行提升。在排架安装完成后，使用潜孔钻机对边坡上部进行钻孔施工。锚杆束施工流程：首先对较为完整的岩质边坡使用先注浆后插杆施工方法；其次对岩质边坡中碎裂以及塌方现象较为严重的区域使用先注浆后插杆施工方法，真正的提高边坡开挖支护施工效率。在水利工程边坡排水孔施工过程中对潜孔钻机进行使用，与此同时还应有相关施工人员对其进行安装与清孔施工。其中在钻孔施工期间只有出现富水层时才能进行滤管安装施工。

四、水利工程施工中边坡开挖支护技术应用注意事项

在水利工程边坡开挖支护实际施工期间，想要更好的提高边坡开挖支护施工质量，发挥高边坡开挖支护技术真正的作用，施工人员还应对相应的问题进行重视。

（一）施工技术检测

在水利工程边坡开挖支护施工期间对爆破振动检测技术进行使用的主要依据通常为距离衰减规律公式为基础，对边坡爆破施工进行相应的引导，真正的对振动进行控制，进一步促进边坡开挖支护施工质量的提升。在各种工程施工期间在各种客观因素影响下，对这一技术运用情况也存在着较大的差距，通常情况下不用对锚杆应力的改变进行分析与考虑，并对高程为1855米的施工设备进行使用,同时其应力应达到160MPa左右，其他锚杆存在的盈利总量则相对较小。

（二）爆破网络准备工作

施工人员在进行水利工程边坡开挖支护施工前，应结合实际情况进行完善的爆破网络准备工作。在实际施工期间使用的爆破网络通常为非电雷管孔间的微差顺序爆破网络。其中预裂孔起爆时间应控制在75至100m/s之间，拱坝建基面预裂孔炸药量应在20千克之内。在距离大于30米时，爆破使用炸药量应在100千克之内，距离在15米之中时，爆破使用炸药量则应在25千克之内。另一方面，施工人员还应对质点振动速率进行分析，真正的对预裂孔爆破的规格进行控制，进一步促进水利工程施工边坡开挖支护施工质量与效率得到充分的提升。

结语

综上所述，在水利工程施工期间，对边坡开挖支护技术进行使用可较好的对水利工程稳定性进行提升。因此施工人员应对浅层、深层边坡支护技术进行使用，并通过槽挖施工、岩质边坡开挖措施、土质边坡开挖措施等对边坡开挖质量进行保障，在提高边坡开挖支护技术应用质量的同时，进一步促进人们生活质量的稳定发展。

参考文献

[1]罗俊,刘运凤,秦敏.水利工程施工中边坡开挖支护技术的应用研究[J].珠江水运,2015(02).

[2]王林波.水利工程施工中边坡开挖支护技术的应用研究[J].智能城市,2017(07).

[3]胡雄梁. 水利工程施工中边坡开挖支护技术的应用研究[A]. 中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学经济管理学院.“决策论坛——如何制定科学决策学术研讨会”论文集（上）[C].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学经济管理学院:2015:1.

论文作者:马剑

论文发表刊物:《基层建设》2017年第32期

论文发表时间:2018/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e3a783718a4fbed81d2fc1f.html