# 建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨施云伟论文_施云伟

摘要：在实施深基坑支护技术的时候，需要保证有足够的施工规范与科学依据，从而保证实际施工的质量。在对支护技术进行研究的过程中，还要从深基坑支护结构的特点与实际问题出发，不断的完善与创新支护技术，为深基坑支护的质量提供重要的依据。本文对建筑工程施工中深基坑支护的施工进行分析，以供参考。

关键词：深基坑支护；施工技术；应用探讨

引言

随着人口的增长，土地资源匮乏，大多是的建筑都变成了高层建筑，这就要求建筑企业的专业水平更高，深基坑支护技术有效提高了建筑企业的水准。但是深基坑支护技术具有风险高、难度大的特点，在实际的施工中很容易受到地质土壤以及各种外界因素的影响，为了安全有效地进行深基坑支护的施工，建筑企业的相关工作人员必须严格实施掌控每个施工细节，尽量在不影响周围环境的情况下进行深基坑支护施工。

1建筑工程施工中深基坑支护施工技术的特点

1.1深基坑支护施工技术的复杂性

建筑工程中的深基坑施工技术非常复杂，相关的工作人员必须对地质进行测量，对各项复杂的数据进行有效的测量，掌握准确的施工现场的实际情况，便于制定可靠的方案，将深基坑的支护作用发挥大最大，有效保证深基坑支护的安全施工。目前测量深基坑施工现场土压的方式是朗肯土压法和库伦土压法，这两种测量的方式都是具有非常高的理论依据的，但是由于深基坑施工技术的复杂性，存在很多的变量因素，导致实际的测量效果并不理想。

1.2支护方式较多

在高层建筑工程的施工中，深基坑支护的结构比较多样化，其施工技术与工艺的使用也会存在区别，所以需要结合深基坑的具体深度、城市施工规划、水文环境等等综合分析，确定对应的施工方案。随着我国科学技术的发展，相关专业技术人员也不断的增加，深基坑支护的质量也在逐渐的提高。我国使用的深基坑支护技术有很多种。为了满足不同深基坑支护项目的质量要求，在深基坑施工的过程中需要结合实际的情况，选择合适的支护技术。

2建筑工程施工中深基坑支护施工技术的具体分析

2.1钢板桩支护技术

钢板桩通常是由带锁口的热轧型钢制成的，将制成的每个钢板桩合成一个完整的钢板桩墙，钢板桩墙的形态一般是直板型或是U型等，钢板桩墙的作用就是挡土挡水。利用钢板桩进行深基坑的支护，对施工现场的土质要求有明确的规定，当深基坑的施工现场土质比较稀松的时候，可以进行多层的钢板桩支护，但是这种支护方式产生的噪音较大，会影响附近居民的正常生活，所以在实施钢板桩支护技术的时候，常常会设置防噪音装置，在地下室的施工结束后，再将钢板桩拆除，所以在施工的时候也应该预测钢板桩拔出时的土壤特点。

2.2土层锚杆施工技术

土层锚杆施工工作主要是在围护结构建设完毕之后进行。其中，主要应用循环式钻机、冲击钻以及螺旋钻机，进行成孔工作。螺旋钻由于对于环境方面有着较高要求，所以应用率相对偏低。完成成孔工作后进行拉杆安装，安装前应对其采取除锈措施，及时涂抹清除剂，将其外部锈斑全部消除干净。

2.3护坡桩施工

在进行护坡桩施工时，必须选择质量达标的螺旋式钻机。在完成打孔工作后，施工人员便需要自下而上进行水泥浆注入，应保证浆液能够上升到标注的具体位置。为了实现这一目标，施工人员需要明确有无塌孔和地下水的实际部位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4深基坑搅拌地基加固技术

建筑工程深基坑搅拌工作中地基加固技术的使用，在深基坑支护施工中非常的常见，其方法的应用主要是在软土层中添加一定的固化剂，从而实施充分的搅拌，然后就会产生相应的化学反应，最终产生良好的加固效果，有效的提高土体的强度与抗压力度。经过处理之后的土体其抗渗性能会更好，这样对于基坑的施工质量都会起到提升的作用，在这一过程中还要提高对深基坑开挖深度的高度重视，保证基坑施工的质量与安全。

2.5基坑支护监测技术

为了确保深基坑支护的质量与安全性，建设单位需要委托具有相关资质与施工技术的第三方，负责工程的监督与检查工作，对整个深基坑开挖的过程实施全程的监督分析，如果深基坑开挖的深度越大其发生不良便移的概率就会越高。作为施工人员需要结合实际发生偏移的具体情况与未来的发展情况做好支撑的保护，检测技术在整个施工中起到的监督作用非常关键。能够促进对深基坑中偏移问题的处理与改善，提高深基坑支护结构的稳定性。一般情况下，深基坑支护工程发生偏移以前会有一定的预示，监测工作就要以此为出发点，如果发现了偏移的动向就要及时的增加监测的力度，对监测的结果反复的分析，根据结构判断深基坑开挖可能会给周围建筑与地下管线工程、附近道路等带来影响，然后指定对应的处理方案措施。

3深基坑支护技术的应用要点

3.1制定合理的施工方案

制定合理、可行的深基坑支护工程的施工方案，是保证整个施工效率和质量的关键。在具体的制定方案环节，应该对施工的环境进行有效地勘察，地基的水平位移和沉降符合设计标准，对容易出现失误的施工点进行预测，并有效预防，避免间断、压断的情况发生；在保证工程质量的前提下，尽量使用先进的技术和工艺实施深基坑支护的操作，有效提高施工的精准度和效率，保证施工过程的整体效果。

3.2做好深基坑加固工作

深基坑在施工过程中，可以分为开挖施工与不开挖施工2种模式。无论哪种施工模式，在施工过程中，为了避免地质结构内部应力产生的基坑变形或塌落，施工企业在实际施工中，需要做好深基坑加固工作。在实际操作中，施工企业需要合理制订深基坑掘进计划，以软土地基为例，此类地质结构的稳定性较差，因此，单次掘进深度需要控制在合理范围，同时对围岩做好加固工作。增加掘进深度和加固操作频率，从而确保深基坑施工的安全性。

3.3减少地下水对深基坑支护施工的影响

深基坑挖掘期间，施工人员一定要做好地下积水的防控工作，减少地下水对深基坑支护施工的影响。具体来说，首先，施工人员要维持基坑一定的干燥程度，避免受到地下水冲击以及侵蚀作用的影响同时保证基坑边坡的平稳性，一定要防止出现边坡松动的问题发生。其次，在施工期间，在进行开挖洞孔环节的时候，施工人员需要将地下水的水位把控在边坡面以及坑底下，如此能够防控来自地下水的侵蚀作用，避免产生滑坡以及塌陷的问题。倘若施工过程中深基坑产生了承压含水层，此时就要尽快予以减压处理，避免基底遭受侵蚀。第三，施工人员还需要重视降压防水系统的安装工作，提升坡面的稳定程度，逐渐降低土层的含水量。

结束语

综上所述，是本人对建筑工程施工中深基坑支护施工技术特点的具体分析，并对深基坑各种施工技术进行仔细研究，包括深层搅拌桩支护技术、土钉支护技术、排桩支护技术等等，最后对深基坑支护技术的应用要点进行详细阐述。每种深基坑支护技术都有其优缺点，只有掌握好施工现场的具体情况及当地土壤特性，选择适宜的深基坑支护技术，利用科学的施工方案，合理使用设备，才能做好深基坑支护工作，建立建筑工程的施工基础，提高建筑工程的整体质量。

参考文献

[1]潘伟杰.建筑工程中深基坑支护施工技术研究[J].居舍,2019(35):72.

[2]林剑烽.试析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J].四川建材,2019,45(12):77-78.

[3]杨守斌.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术及应用[J].工程建设与设计,2019(23):240-242.

[4]张济强,姜伟秋.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2018(09):129-130.

[5]贾昊凯.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨[J].南方农机,2018,49(07):224.

论文作者:施云伟

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e533245b25130034f1c2450.html