# 建筑安装工程给排水施工技术分析论文_王怀玉

天元建设集团有限公司 山东临沂 276000

摘要：近年来，我国的建筑工程建设有了很大进展，建筑安装工程也越来越受到重视。各种新型施工技术被广泛应用于建筑安装工程中，对于整体建筑工程质量的提升有着十分重要的作用，所以说有必要加强对整体建筑安装工程技术的分析和研究。而在众多建筑工程施工技术中，给排水施工技术是一种十分常见的技术应用，其合理的技术应用能够达到较好的建筑工程效果，因此本文对排水管道安装过程简述进行了分析说明，同时对各种具体施工技术进行了深入介绍和讲解，希望可以对我国建筑安装工程中给排水施工技术的应用有所帮助。

关键词：建筑安装工程；给排水施工技术；应用原则

引言

建筑的给排水系统与人们生活品质息息相关，给排水系统是维持建筑正常使用的因素之一。建筑工程的管网并不是完全裸露的，而是一部分在外，一部分隐藏在建筑内部的，所以管道的维修工作也非常复杂和困难。如果给排水系统发生质量问题会人们造成许多生活中的不便。要想从根本上解决这样的问题的话，就需要施工方在建筑安装给排水管道时对于质量和工艺做好防控，为之后的正常使用作出保障，如果施工单位因为技术原因给排水管安装不当，不仅影响使用，还可能给整个建筑造成安全隐患。因此，加强排水管道安装施工的技术是非常必要的。

1给排水管道安装过程简述

①建设供水体系，主要是生产用水以及生活用水的供水体系，另外还有消防供水体系；②建设排水体系，主要包含生产废水以及生活排出的污水的排水体系，除此之外还有一个降水的采集体系；③建设循环水体系，主要包含供水体系以及回水体系。实际上，与别的项目工程的施工过程一样，建设给排水体系这一工程也需要有三个部分，分别是准备阶段、施工阶段以及验收阶段。①准备工作期间需要相关技术工作人员根据现场实际情况，制定出一份最优化、合理性最大化的安装计划方案，另外，设计图纸要经过多个部门的共同检验，一致通过才能投入使用。相关设计人员还应当依照具体施工工期来分配施工任务，以此保障工程顺利完工。还有，工作人员要采取一定的措施，来规划好施工工作，保障施工质量。②安装过程中要严格检验施工原材料，对于工作环境也要进行监督与管理。③最终的验收环节需要技术人员对于安装完成的给排水管道具体质量指标进行检验与审核，来保障给排水管道整个体系的质量。

2建筑安装工程给排水中的施工技术

2.1推广使用优质的阀门与管材

2给排水工程施工必然会用到阀门和相关管材设备，在整个给排水工程中有着十分关键的作用，其合理应用能够降低水资源的浪费，主要是因为在整个给排水系统中因为镀锌钢管很容易受到腐蚀而发生生锈等现象，既会对水资源产生污染，同时还会造成水资源的浪费现象，因此在进行相关阀门和管材的选择时一定要注意其密封性和耐腐蚀性，从而有效防止各种渗水与漏水现象的产生，比较常见的管材有不锈钢铜管、钢铝塑复合管等。另外在对住宅区域的室内排水管道安装时，要求水平转换管以及转换后的管道能够具备优秀的抗振柔性连接，另外目前市场中比较新颖的产品还有钢塑复合重力自流管道，其应用能够起到很好的节能环保作用，相对来说其耐腐蚀性更强且密封性更好，因此在建筑安装工程中被广泛应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2给水管道安装技术

首先，在进行给排水系统工程施工之前，技术人员掌握好给排水系统的施工技术，熟悉给排水系统的相关知识和原理，同时还需要对施工现场进行监督和管理，确保每一施工环节都按照施工图纸的要求规范操作；施工人员必须掌握了解施工现场的实际情况，例如掌握施工现场中是否有无坡度，如果有需要掌握坡度的形状和高度，从而根据情况合理选择支架，唯有掌握施工现场的情况才能保证工程的施工质量，同时才能针对现场存在的问题采取正确的措施。在施工过程中，需要预估所有有可能会发生的情况，针对所有发生的情况都需要拟定相应的应对措施。其次，在施工过程中需要做好相关人员的配置工作，实现分工明确、责任到人。最后，企业需要做好最后的资料存档保管工作，工程在施工过程中会产生较多的资料和数据，这需要安排一名人员专门对数据进行收集、整理并存档保管，从而为后期的检修或移交提供有效数据。

2.3排水管道施工要求

排水管道的施工有严格的安装步骤：首先安装出户管，然后安装排水立管，再然后是排水支管，另外需要注意的是，所有卫生器具必须要等所有管道安装完成之后才能安装。它的施工要求大致有：排水的塑料管道应当另外安装伸缩节，假如设计方案没有特殊要求，那么其间隔距离不能比4m大，当排水立管有支管时，伸缩节应当安装在分支管道的下面200mm处，当没有分支管道时，应当安装在楼板下面200mm处，连接距离预先保留出10mm，并且不同型号的伸缩节上端也应当保持平齐。室内的各个管道之间的连接，都应当严格按照规定要求的安装方式去进行安装，管道的每个层面都需要装设一个检查口，并且在特定处安装检查门。除此之外，在最低一层还有卫生间的最高层还要另设检查口，要求其高度是距离地面1m左右，可以有上下20mm的误差。排水通气管道不可以和排风管道以及排烟管道谅解，其安装标准必须符合规范要求。

2.4给水设备的安装

给排水系统是一项复杂、繁琐的工程，在施工过程中涉及较多的工序、配件、仪表以及设备。因此，在采购材料过程中，必须保证设备和仪表的质量，否则会影响这个系统的后期使用。特别在安装管道的水表和设备时，需要特别重视阀门和供水设备的零件，这些设备的零件对整个给排水系统的运行具有重要的意义，是直接影响给排水系统是否通畅的关键。为此，在保证零件设备质量的同时，还需要保证施工人员在安装过程中按照设计图纸的要求规范安装，从而保证系统的正常运行以及为后期的检修和维护做好基础。

2.5户内外管道安装

①要对室内地坪以下的管道进行隐蔽性的安装并进行工程验收，使其符合要求；②对于室外管道线的铺设需要按照图纸进行深入挖掘；③对于室外水管的铺设施工时，要把握好安装顺序，防止管线在之后还会有回填工作；④要避免作业范围相同，交叉作业，出现同一位置反复施工的问题。在施工准备阶段就要对各工种工作人员进行协调，如果施工范围覆盖同一地点，可以从内到外的顺序进行施工，避免做重复的工作，浪费资源和时间。在铺设给排水管道时，还要考虑其他管线的位置，多从设计图纸入手，避免出现冲突

结语

综上所述，建筑安装工程的给排水管道施工技术有着十分重要的作用和影响，能够直接影响到人们的生产生活，所以必须加强提升整体给排水管道的有效施工，确保其整体性的稳定意见。另外，为了达到给排水安装工程的施工技术要求，切实的提高安装施工的质量，相关的技术人员应弥补设计施工中的某些不足，积极改进安装的技术手段，这就需要相关的施工技术人员不断的学习研究，努力提高自身的技术水平，切实的保证工程的质量安全稳定，高效灵活，满足建筑给排水系统的发展需要。只有通过这样才能确保给排水安装的工程质量，进而不断为我国建筑安装工程提供质量保障。

参考文献：

[1]武昕萌.建筑给排水管道安装施工技术及质量控制[J].中外企业家，2019（16）：108.

[2]温洁涛.建筑给排水管道安装施工技术及质量控制[J].设备管理与维修，2018（18）：122-123.

[3]郭大银.关于建筑给排水管道安装施工技术及质量控制探讨[J].河南建材，2018（02）：160-161.

论文作者:王怀玉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e667ebeb1fcfe6723b1ade5.html