# 超高层建筑附着升降脚手架施工技术性能研究论文_卢江祥

卢江祥

身份证号码：330222197502207317 舜宏建设集团有限公司 浙江绍兴 312300

摘要：本文对超高层建筑附着升降脚手架施工技术性能的研究，旨在为了提升附着脚手架施工过程中的安全性以及施工效率。

关键词：超高层建筑；附着升降脚手架；施工技术性能

前言：随着我国城市化进程日益加快，城市用地紧张等问题出现，现代化建筑更加趋向于高层建筑和超高层建筑发展，城市高层建筑已经成为城市居民楼建筑的主流。然而超高层建筑施工过程中，脚手架是必不可少的，它在施工过程中扮演着十分重要的角色。本文研究的附着升降脚手架就是超高层建筑施工中常用的辅助施工工具，就附着升降脚手架的性能而言，它需要的人力较少，并且占用空间小，为超高层建筑施工节省了施工时间，从而对于提升经济效益来说，具有重要作用。

一、超高层建筑工程特点概述

超高层建筑是当下城市楼房建设的主流，也就是人们口中所说的“高层”，超高层建筑对于满足人们住房，解决城市用地紧张问题，具有重要意义[1]。超高层建筑的兴起，是随着社会经济发展以及建筑科学技术进步应运而生的，就目前我国《民用建筑设计通则》中规定，超高层建筑是指四十层以上的楼房，高度在一百米以上。超高层建筑目前在我国大型城市应用较多，对于缓解大城市住房紧张问题，起到了很好的效果。我国的超高层建筑，主要有台北101大厦、上海金茂大厦、上海环球金融中心，这三栋大厦，都是超过四十层以上的超高层建筑。超高层建筑的发展，为了确保超高层建筑施工顺利进行，就需要用到脚手架。脚手架能够确保施工过程的安全性，为施工提供了便利，而对于超高层建筑来说，在施工过程中所需要的脚手架需要特殊的附着升降脚手架，这主要是超高层建筑的施工难度决定的。

二、附着升降脚手架的构成研究

附着升降脚手架是传统的悬挑式脚手架的改良版，它具有悬挑式脚手架不具备的优点，对于现代化超高层建筑施工来说，具有良好的辅助性能。与传统的悬挑式脚手架相比，附着升降脚手架使用过程需要的人力少并且空间占用小，适合当下现代化超高层建筑发展特点。本文对附着升降脚手架构成方面的研究，主要从水平桁架、竖向主框架、附着支撑系统、防倾倒系统以及防坠系统五个方面进行分析[2]。

（一）水平桁架

附着升降脚手架系统中的水平桁架将竖向框架作为受力的主要承受支座，这种结构特点是操作钢管与水平桁架进行焊接，确保其受力性。之后再由横杆以及中间的片形框架进行受力支撑，使之与整个脚手架系统形成一个受力整体，从而承受压力。在使用附着升降脚手架时，要注意到架底结构，架底结构在设计时应该保证施工操作的方便性以及安全性，主要采取一种定型焊接技术。水平桁架在附着升降脚手架系统中起到基础性作用，在使用过程中要查看其稳定性，这是施工安全的重要保障。

（二）竖向的主框架

在附着升降脚手架结构中，竖向主框架是连接附着支撑的主要结构，与水平桁架起到的作用一样，都是承受压力。但竖向主框架与水平桁架不同的地方在于，它不单单受到向下的负荷，同时还受到水平力作用。因此，竖向主框架设计时将更加侧重于受力研究，其主要构成部分横杆、外立杆以及片石框架等，都需要严格检验质量，确保受力的稳定性以及自身的安全性。在进行超高层建筑施工时，还要根据施工的实际情况，对竖向主框架结构进行实时调整，确保施工的方便和安全。竖向主框架也采用了定型焊接，对各个空间的水平桁架进行合理安装，保证了施工时的实用性。

（三）附着支撑系统

附着支撑系统是附着升降脚手架的重要构成部分，在这一系统当中，斜拉杆起到了关键性的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在附着升降脚手架进行施工时，系统中的拉杆会受到拉力影响，并且这股拉力随着施工过程逐渐增大，从而引起拉杆弯曲，若是不采取有效措施进行防护，很容易导致拉杆断裂，引发安全问题。因此，在附着支撑系统设计时，就需要采用斜拉杆消除和引导这股拉力，降低施工过程中拉力过大的不良影响。引入斜拉杆之后，工程施工中，万向接头会导致受力过程变化，将单纯的拉力转变为多方受力情况，改善了拉力影响。除此之外，斜拉杆的应用还可以对节点受力状况进行改善，简化了螺栓受力情况，使工程施工更具安全性。

（四）防倾倒系统

建筑施工过程中，坠落以及倾覆是引发安全事故的主要原因，如何解决这一问题，对于脚手架应用来说，具有重要意义。附着升降脚手架需要安装防倾倒装置，可以有效防止坠落以及倾覆引发的安全事故。在工程施工时，脚手架的应用会和建筑物保持一个适应距离，脚手架使用也会注意到摆放的位置，防止脚手架因为重心不稳导致倾覆现象发生。但超高层建筑施工时，安全失稳的情况发生几率较大，单纯的摆放无法解决这一问题。所以，附着升降脚手架安置的防倾倒系统，在应对这一问题时具有良好效果。

（五）防坠系统

防坠系统是针对于施工人员坠落导致安全事故而采取的一种防护措施。防坠系统的设计，主要包括了导向框、制动箱体等防护设备，可以有效的确保施工人员安全，在超高层建筑施工应用的附着升降脚手架中得到了广泛应用。

三、超高层建筑附着升降脚手架施工技术性能研究

（一）附着升降脚手架施工准备工作

附着升降脚手架的安装，要根据工程施工实际情况，对升降装置和施工位置进行确认，并且底座的平稳性要得到保证，确保脚手架安装无误。具体安装过程，需要对挑梁、主框架、升降装置、安全网进行仔细检查，确保防护设施齐全。一般情况下，脚手架安装需要搭设落地脚手架，提升作业面。

（二）附着升降脚手架的安装流程

附着升降脚手架的安装流程主要有以下几个方面：（1）设置好落地支撑架，确保底架结构的稳定性；（2）进行竖向主框架的安装，这一过程当中，需要保证水平桁架与竖向框架的结构；（3）安装防坠装置，并且进行承压试验。如上所述，是附着升降脚手架的基本安装流程，在进行实际施工过程中，要根据施工情况进行调整，具体问题具体分析。

（三）附着升降脚手架的提升问题

附着升降脚手架提升流程，首先拆除硬拉结和上隔离，之后才可以进行机位提升，提升后，需要对机位进行固定，并且将不利于继续提升的故障排除。升降脚手架的提升，主要是针对于施工时需要，在提升过程中，要注意拉条挂脚的固定问题，同时还要注意到安全网的安装问题[3]。脚手架提升操作时，要注意检查爬升机构的质量，查看主要提升结构是否存在断裂、损坏等安全性能问题，同时还要注意到扣件是否扣紧，这关系到了提升机位的固定，对施工安全具有极大影响。爬升机构问题处理过后，接下来就要注意到螺栓固定问题了，需要查看螺栓是否安装到位，并且性能是否结实，能否扛得住拉力作用。最后，则是查看水平桁架的结构，它关系到了附着升降脚手架的承力性能。

结束语：综上所述，我们不难看出附着升降脚手架在超高层建筑施工中的重要作用，在进行附着升降脚手架施工时，一定要注意它的安全性问题。附着升降脚手架相对于传统脚手架具有更大优势，在未来超高层建筑施工时必然得到十分广泛的推广和应用。因此，我们要对附着升降脚手架使用过程中所注意到的问题予以解决，使之能够更好的服务于现代化超高层建筑行业发展。

参考文献：

[1]徐玉野.高层建筑结构的发展及结构体系造型的思路探讨[J].四川建筑，2012，10（4）：121-125.

[2]程琪.浅谈升降脚手架技术发展现状和安全管理[J].建筑机械化，2009，10（9）：145-148.

[3]谢永超.附着升降脚手架在超高层建筑施工中的应用[J].施工技术，2010，11（8）：156-158.

论文作者:卢江祥

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期供稿

论文发表时间:2015/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e8605f0c7d0a7e1fa62baf9.html