# 附着式升降脚手架转料平台的构造及应用论文_李应心

中建八局第一建设有限公司

摘要：在高层住宅建筑施工中，外墙采用附着式升降脚手架越来越得到普及，在主体施工阶段，为把下层拆除下来的周转材料，吊运至作业面上，需设置转料平台。本文结合工程实例，介绍了附着式升降脚手架转料平台的构造及应用，对高层住宅楼的附着式升降脚手架转料平台的设计和施工提供参考。

关键词：转料平台；物料平台；防护平台

前言

在以往的高层住宅施工过程中，外墙操作平台一般用悬挑钢管脚手架搭设，所配套的物料平台一般用工字钢制作，用人工配合塔吊进行每层提升，当高层住宅外墙使用附着式升降脚手架时，以往的物料平台安装方式因为存在着安全隐患，已经不再适用。中建八局第一建设有限公司结合东莞鲁能铂悦花园项目上应用附着式升降脚手架，设计和制作了可以与附着式升降脚手架一起升降的转料平台，其用料少、安装方便、提升快捷、安全可靠、经济效益显著，是一种很有推广价值的附着式升降脚手架转料平台。

一、转料平台简介

转料平台主要由防护平台及物料平台两部分组成，物料平台的前腿采用搭接构造，附着式升降脚手架提升时先放松卸荷钢丝绳，把料台放在底部搭设好的防护平台上，断开料台腿的连接螺栓，收回伸进结构的部分，保证架子提升过程中料台不与结构相抵触。防护平台通过固定杆拉结至架体上，提升时不放置物料，转料平台荷载较少，转料平台跟附着式升降脚手架整体升降周转，转料平台受力计算中考虑此部分荷载对附着式升降脚手架的影响，经过大量实际工程应用证明该方案可行。

转料平台

架子提升到位后，先安装好物料平台的两根腿，与结构顶牢，再安装卸荷钢丝绳，收紧花篮螺栓，使料台逐渐脱离底部的防护平台，全部安装完毕后经专职安全员检查验收后方可使用。

物料平台的卸荷钢丝绳采用两套，分别连接在相同的两层建筑结构上，任何一套都能独立承受料台的全部荷载。

二、转料平台具体构造

物料平台主梁为两根14#槽钢，长度5.3m，楼层里面2.1m，悬挑3.2m，次梁由4根10#槽钢组成宽1.6m，次梁间距600mm，上铺脚手板。主梁外端各钻直径20的孔以穿绕钢丝绳；拉绳采用规格为直径15（6×37）钢丝绳，2 根受力。采用加载实验和重点计算相结合确定允许的标准荷载为800公斤。

防护平台主要由前底板、后底板及周围设的1.5m高的防护栏杆组成，内侧使用冲孔网板封闭，并在周围设180mm 高挡脚板；

斜拉钢丝绳编制方法：编制钢丝绳时，严格按照《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012编制。钢丝绳采用编结固接时，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的20倍，并不应小于300mm，其编结部分应用细钢丝捆扎。当采用绳卡固接时，与钢丝绳直径匹配的绳卡数量应符合表 4.1.26 的规定，绳卡间距应是6倍-7倍钢丝绳直径，最后一个绳卡距绳头的长度不得小于140mm。绳卡滑鞍（夹板〉应在钢丝绳承载时受力的一侧，U形螺栓应在钢丝绳的尾端，不得正反交错。绳卡初次固定后，应待钢丝绳受力后再次紧固，并宜拧紧到使尾端钢丝绳受压处直径高度压扁 1/30，作业中应经常检查紧固情况。

三、转料平台安装方法

1、安装步骤：

本转料平台采取在地面先组装好防护平台，再将防护平台与物料平台一起用塔吊吊到附着式升降脚手架底层的物料平台安装位置安装，安装位置的两竖龙骨中心距为2500mm。

安装步骤为：前底板与后底板拼接→安装起吊件→安装两边侧护栏→安装左、右前护栏→安装物料平台锚固段→安装转料平台→转料平台吊装。

2、安装要点：

1）前底板与后底板对准位置后每处采用1个M16×110螺栓、1个M16螺母、2个大垫圈16连接锁紧，共4处；前底板与后底板两侧用连接矩形管连接，每处采用1个M16×110螺栓、1个M16螺母、2个大垫圈16连接，两侧共8处。

2）安装起吊件，每侧两个，共4个，用于起吊防护平台，每个起吊件每处采用1个M16×80螺栓、1个M16螺母、1个大垫圈16连接，两侧共8处。

3）安装两侧的侧护栏，每侧的侧护栏每处采用1个M16×80螺栓、1个M16螺母、2个大垫圈16连接，两侧共8处。

4）安装左前护栏和右前护栏，前护栏与前底板每处采用1个M16×80螺栓、1个M16螺母、2个大垫圈16连接，共4处。前护栏与侧护栏转角处每处用1个M8×60螺栓、1个M8螺母、2个垫圈8连接，共两处。

5）安装物料平台锚固段，采用M32穿墙螺杆固定，同一楼层的两个锚固段的中心距为1900mm。

6）安装转料平台，转料平台活动腿卡住建筑物，并用竖龙骨加穿墙螺杆固定在楼板上，用卸扣、索具螺旋扣和钢丝绳连接在小挂座上。

7）转料平台吊装，将防护平台与物料平台起吊到安装位置处。防护平台连接在与前底板两侧的起吊件安装卸扣、索具螺旋扣和钢丝绳，钢丝绳的另一侧扣在附着式升降脚手架的竖龙骨与内横杆连接处；侧护栏与竖龙骨用螺栓连接。物料平台钢丝绳应拉结到梁柱等结构主要受力构件上，严禁拉结在悬挑构件上。最后，卸掉塔吊钢丝绳。

四、结束语

东莞鲁能铂悦花园总面积约14.39万平方米。共包括5栋住宅，最大建筑主体高度99.8m。经过与以往传统的钢管脚手架进行比较分析，附着式升降脚手架转料平台在结构上较为简单、组装方便，整体提升不占用安装时间，节材、节省人力。作为一项新的技术，他在东莞鲁能铂悦花园的成功运用值得推广，本文介绍了附着式升降脚手架转料平台的构造及安装要点，可为类似的工程提供借鉴和参考。

论文作者:李应心

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e8d26b3060b22aa78b0f020.html