# 高层建筑施工技术要点探析范茹论文_范茹

范茹

（身份证号码：21088119910629XXXX）

摘要：由于高层建筑投资相对较大，而且施工周期长，混凝土浇筑量大，工程质量和安全因素给建筑施工带来了很大的安全隐患。高层的建筑面临着诸多问题，这对建筑施工技术也提出了更高的要求。本文将会根据经验的总结，对高层建筑施工特点进行分析，探讨现在高层建筑施工技术要点，以及高层建筑施工技术要点的质量控制措施。

关键词：高层建筑；施工技术；技术要点

引言

高层建筑的发展是为了缓解我国人口增长的问题，以减少土地面积的使用。但是高层建筑在施工过程中，技术问题不断增多，因为楼层数量增多，给施工造成很大难度，在加上工期比较长，为了提高高层建筑的质量，加强高层施工技术的完善变得非常重要。

1高层建筑施工特点分析

1.1施工比重大

目前，高层建筑工程追求的是高度的延伸，相应的高层建筑施工的比例增加，即对高空作业的需求增加，施工人员在高空作业过程中，应注意空间位置小、距地面高度距离大的这种情况，明确施工规范和施工安全要求，尽量做到安全、规范、合理化施工作业，同时确保自身安全、优质、高效地完成高空作业。

1.2建筑基础埋藏较深

随着高层建筑高度的延长，高层建筑的风险越大，对建筑基础的相应要求越高，需要增加建筑基础埋深，以保证高层建筑基础的稳定。为了做到这一点，施工单位需要根据高层建筑施工规范，规范设计建筑基础的埋藏深度，进而采用适合的桩基深埋方式来展开地基施工，以此来提高建筑地基的荷载承载能力，为后续良好展开高层建筑建设创造条件。

1.3施工工程量较大

从高层建筑工程设计到施工正式开始，整个过程中涉及到诸多部门，如设计部门、施工部门、监督部门、管理部门、技术部门等等，并且需要各个部门之间相互协作，以便高层建筑工程施工能够顺畅的、规范的、合理的展开，为建成高质量的高层建筑创造条件。这充分说明了高层建筑施工还具有施工工程量大的特点。

2高层建筑施工技术要点的分析

2.1钢结构施工

随着高层建筑数量的增加，钢结构对结构的整体稳定和安全起着至关重要的作用。施工过程中的总体结构规划设计是保证钢结构顺利进行的基础保证。在具体的施工中，首先要确保钢结构材料的质量安全，严格控制钢结构数量及规格，根据施工图设计及现场条件做好吊装、焊接、安装、拆卸等工作。由于高层建筑物钢结构常用于钢筋外框部位，可以采取“三角架”的结构形式进行作业，从而达到稳定性要求。其次，钢结构施工最常见的就是焊接、安装工作，必须要确保焊接质量和钢材的稳固性要求，避免由于焊接不牢、安装不牢造成的安全问题。

2.2高层建筑支护施工技术要点

随着经济的快速发展，土地资源越来越稀缺，表现在建筑方面就是建筑开始向高层方向发展，楼层数量呈上升趋势。然而这在无形之中增加了施工的难度。通常来讲，高层处在市中心区域，其附近的建筑数量众多，对于地基的稳定性有着非常严格的规定。传统的放坡方法已然和当前的高层施工要求相背离，在开展建筑工作的时候，为了保证结构的稳定性高，安全性好，一般会利用钻孔灌注桩、冲孔灌注桩、钢板桩及钢筋砼板桩等支护结构进行施工。不过不论是何种性质的工程，在施工的时候，因为它的地质以及环境等有着很明显的不同之处，因此在工作中需要结合具体情况认真分析，选取最为合理的支护措施，以此来保证工作有序开展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3高层建筑混凝土施工技术要点

首先，在具体的施工工作中要认真进行配合比设计，施工方必须按试验人员的比例提交正确配置的混凝土，待做好强度试验后，按规定保证强度，在搅拌时，要保证水泥和骨料搅拌均匀，其目的是防止麻面等问题的发生。在具体的搅拌的时候要确保方法正确，掌控好用时以及次序，以此来确保和易性以及强度等符合质量标准。其次是要合理浇筑对于施工单位来讲，在进行浇筑工作的时候一定要控制好工艺以及流程。要积极开展浇筑技术方面的钻研工作，合理创新，不断累积经验，同时还要做好人员技能培训工作。积极研究用电以及用水等工作的细节之处；合理掌控浇筑条件；认真研究突发问题的应对措施。而且，还要把控好施工流程。具体来讲其流程如下。第一，确保钢筋笼和钻孔的中心点是保持一致的。第二，认真加固模板，将其合理地固定到建筑之上。第三，进行后续的浇筑工作。在具体的浇筑的时候，要认真控制时间，掌控好品质，而且二次振捣的时候要确保框架牢固。

2.4逆向施工技术的使用

逆向施工技术包括的方法很多，其中包含了深基坑逆作法、框架逆作法等，在高层建筑施工中主要使用的是这几种方法，而且实际使用价值高。与顺向施工技术相比，在低下结构和地上结构施工中，可以有效帮助减少施工周期。逆向施工及时主要是子啊布线完成之后，根据相应的规划，提高低下连续墙的使用长期性，保证外墙的有效使用，从而进一步扩大建筑面积。在使用逆向施工技术时，可以选择该技术在地下室内部结构中，通过浇筑加强工作效果，避免基坑出现变形情况，避免出现沉降情况。

3高层建筑施工技术要点的质量控制措施

3.1做好高层建筑的“三线控制”

在高层建筑施工过程中，高层建筑的垂直度是一个非常重要的环节，因为高层建筑的稳定性与垂直度密切相关。因此，施工单位要结合工程建设实际情况，严格按照高层建筑柱网分布情况，根据设计图纸，做好高层建筑施工组织设计，合理安装角柱模板，为了保证高层建筑的垂直度，可以利用吊线的方法，保证垂直度达到保证垂直度达到100%，然后对模板进行加固支撑。在完成四角柱拆模后，需要利用四柱作为基线，提升实际的平整度。为了保证实际施工的质量，施工单位可以利用激光铅锤对垂直度进行检测，控制好平面的质量。在进行轴线控制过程中，需要做好轴线的传递，防止基准点无法引测，影响到以后的施工质量。因此，在进行高层建筑工程施工过程中，要对建筑进行三线控制，选择好基准楼层，在楼面上设置好方洞，做好轴线的矫正，从而满足施工质量的要求。

3.2施工材料管理及控制

严格按照国家标准和规范对进场材料进行检验和抽检，确保施工材料能满足施工要求。相关采购人员加强对材料质量的识别与控制，购买质量好、价格优的材料产品。做好现场材料的应用与管理，注意材料保管和领取安全，确保施工过程中所使用的材料为合格产品，降低材料对工程的不利影响。

3.3强化高层建筑的安全施工

安全施工意识对高层建筑施工十分重要，在工程的施工中，高空作业属于常用的作业类型，应采用高层建筑基坑支护的安全施工，并结合高层建筑施工现场环境和实际情况，采取有效的支护方案。由于安全方面的防护是施工人员在作业过程当中的保护砝码，所以用于安全防护部分的设备和设施绝对不能由于舍不得投入而偷工减料，以免发生严重的施工事故的时候追悔莫及。应当按照国家的相关规定进行搭设施工以及后期的拆除施工，提高材料的利用率，避免暴力施工对于材料的损坏和浪费。

结语

总之，高层建筑施工对施工工艺要求较高，施工工艺的质量直接关系到整个工程的质量和安全，因此在高层建筑施工过程中，必须做好，例如，需要严格对施工质量进行控制，施工单位认真地了解施工特征，努力提升施工技术的水平，对施工现状有清醒的认识和准确的把握，对高层建筑所需要的施工技术要点有科学的分析，这样才能确保高层建筑工程的施工技术和操作水平都能够达到规定的标准要求，确保高层建筑的质量能够得以保障。我们坚信在广大工作者的共同努力之下，我们国家的高层建筑事业一定会迎来更加辉煌灿烂的明天，祖国的未来一定会更加美好。

参考文献

[1]赵祥哲.浅析当前高层建筑施工技术要点及质量控制[J].科技创新与应用，2017（13）：240.

[2]李凤元.浅析当前高层建筑施工技术要点及质量控制[J].居业，2015（05）.

[3]肖玲.论高层建筑施工技术要点[J].住宅与房地产，2016，（12）：150.

论文作者:范茹

论文发表刊物:《中国住宅设施》2018年1月下第2期

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e98b917578b39ea744f650e.html