# 人防结构设计与抗震结构设计的探讨论文_汪媛,,陈立华

【摘 要】人防结构设计的地下室必须要能够承受常规的武器或者核武器爆炸动荷载的作用，人防结构设计的地下室必须要能够有防震设计，人防结构和抗震结构设计在设计过程中有很多相似的地方，但是也有很多不同的地方。本文通过对人防结构和抗震结构设计比较，根据人防结构和抗震结构设计的相似性，从而提出提高延性的措施。

【关键词】人防结构设计；抗震结构设计；设计理念；原则；重要性；延性

加强我国房地产建造项目建设过程中的人防结构设计与抗震结构设计技术非常必要，以下通过对人防结构设计与抗震结构设计的比较，对其进行探讨分析。

一、人防结构设计与抗震结构设计的设计理念

抗震设计方法通常是三水准、二阶段。三水准就是小震不坏，中震可修，大震不倒。第一阶段是为实现设防目标取小震下地震动参数计算结构弹性下的地震作用效应，进行截面承载力验算。第二阶段就是大震下的结构弹塑性变形验算，通过概念设计和抗震构造措施来实现三个水准的设计要求。

在人防结构设计过程中，地下室结构设计采用等效静荷载法，动力作用下的内力问题变成了静力作用下的内力问题，通过采用计算手册和相应图表来计算内力。

二、人防结构设计与抗震结构设计的荷载

人防结构设计与抗震结构设计都是动荷载，设计过程中都需要按照一次作用来考虑，荷载的作用时间都比较短。人防荷载具有量值大、作用时间短且不断衰减的特点。人防结构设计时主要是为了抵抗空气冲击波，对结构物件是表面直接作用，动荷载直接作用于构件，作用力为外力作用。地震结构设计是由于地震地面震动造成的动态作用，是间接作用，建筑结构设计过程中都必须考虑抗震结构设计。核爆动荷载是突发性的荷载，钢筋混凝土结构允许开裂，因此对比静荷载作用下，结构设计的安全度可以适当降低。在核爆动荷载时，建筑物地基承载力有很大提高，同时安全系数也较低，一般不会出现地基坍塌引起人防结构与抗震结构构件的破坏，因此一般可以不考虑人防荷载，但是必须要考虑抗震结构设计。

抗震结构设计，就是指在建筑物在建造初始阶段，在建造基层底部设立防震装置，将建筑物地下和地上部分隔开，用来预防地震发生时，对建筑物造成影响，有效降低地震对整个建筑物以及内部环境的影响。将安全建造和经济发展同等对待，尽量减少建筑施工工程中的环境污染和资源浪费，以最低的投入实现安全可靠的最大产出，比如资源的循环利用、不可再生资源的节约适用、土地的合理开发等各个方面的实现，通过建筑人防结构设计与抗震结构设计来提高建筑物使用的安全系数和促进国民经济的稳定健康发展。

三、人防结构设计与抗震结构设计的设计原则和管理原则

1、设计原则。人防结构设计和抗震结构设计的原则是相同的。下面我简单对其加以介绍。（1）脆性破坏的构件安全储备小，延性破坏的构件安全储备大，，因此在结构设计过程中，尽量保证有足够的延性。（2）结构之间协调性原则。各构件之间要有良好的协调性，各部件由于作用不同，因此所承受的荷载也不同，保证在出现动荷载的情况下，各个结构部件仍然能够正常的工作，但是一定要避免出现薄弱环节，不要一个部件功能失效，其他的构建也不能够正常的工作。

2、管理原则。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆人防结构设计与抗震结构设计的各项工作，包括人防结构设计与抗震结构设计技术的实施、材料的管理、人防结构设计与抗震结构设计人员的管理等都需要按照的一定的管理原则进行，这样才能够实现建筑构建的高效进行，做到科学化的管理水平。下面我就建筑工程人防结构设计与抗震结构设计管理的基本原则加以简单介绍。（1）科学合理原则。人防结构设计与抗震结构设计的各项管理工作都必须按照一定的规范化流程进行操作，那么就必须要制定科学合理的实施标准，这样才能够真正地做到科学管理和作业流程的操作，实现科学化的现场管理水平。（2）经济效益原则。所谓的经济效益原则，就是利用较少的资金占有，较少的劳动成本支出，从而获取更多的经济效益。因此只有正确认识到管理与经济效益这两者之间的有效关系，才能够将这两方面有机结合，既适应了当代经济发展的潮流，又成为推动企业高速发展的动力，保证企业取得显著的经济效益成果。（3）标准化流程建设原则。在建筑人防结构设计与抗震结构设计过程中，不能够随意地对建筑人防结构设计与抗震结构设计过程进行更改，在没有遇到特殊情况的状况下，一定要按照既定的标准实施标准化规范流程建设，从根本上提高地下室人防结构设计与抗震结构设计技术的管理和工作效率，维护人防结构与抗震结构施工现场的有效秩序。

四、建筑人防结构设计与抗震结构设计应用的重要性

1、建筑人防结构设计与抗震结构设计应用的重要性。在我国，随着社会和经济的快速发展，建筑人防结构设计与抗震结构设计不断出现于市场中，并且广泛受到市场和人民的肯定，这是时代发展进步的产物。尽管建筑物建造属于常规建设，但是其人防结构设计与抗震结构设计的完成过程却是需要克服很大的困难阻碍，是一项艰巨的任务，因此掌握好的建筑人防结构设计与抗震结构设计是建筑物建造项目建设过程中的必备条件，其建造过程中离不开技术的支持。社会的发展推动着技术的进步，但是高新的技术却是能够保证其为人民服务的根本保障，因此必须严格把控对建筑人防结构设计与抗震结构设计的原理。

2、建筑人防结构设计与抗震结构设计过程中实施有效管理的重要性。有良好的资源和过硬的技术设备，但是如果缺乏有效的管理，那么就如同一盘散沙，无规矩不成方圆。在遇到困难时，就会马上败退，因此建筑人防结构设计与抗震结构设计过程管理的有效性关系着整个建造项目的运作进展，是保证其稳步运作的重要保障，只有好的技术再加上必不可少的优秀管理，才能保证其顺利运行。管理也要做到对建筑人防结构设计与抗震结构设计所需材料的维护保管。

五、提高延性的设计构造措施

人防结构设计时主要是为了抵抗空气冲击波，对结构物件是表面直接作用。人防结构设计过程中采用强剪弱弯、强柱弱梁、强节点弱杆件的设计原则。充分利用受弯构件和大偏心受压构件的变形吸收武器爆炸动荷载作用的能量，以减轻支座截面的抗剪与柱子抗压的负担，确保结构在屈服前不出现剪切破坏和屈服后有足够的延性.最终形成塑性破坏，提高结构的整体承载能力。因此在人防结构设计过程中，和抗震结构设计原理和原则都是相同的，必须加强人防结构设计与抗震结构设计技术在建筑工程的未来应用的发展水平。要实现提高人防结构设计与抗震结构设计技术，就必须不断提高人民素质教育，不断地增强其技术操作水平，才能够保证建筑人防结构设计与抗震结构设计技术的实施和监督管理，加强人们对建筑行业人防结构设计与抗震结构设计的认识。

结束语

要做好人防结构设计与抗震结构设计必须不断的改进技术，同时提高施工人员的知识文化水平和自身素质，建立完善的管理监督部门，制定行之有效的制度，结合施工过程中遇到的实际问题，做好防御、监督、管理、维护等工作，降低事故发生，提高安全质量系数，保证房地产建造项目过程中人防结构设计与抗震结构设计的有效性。

参考文献：

[1]王莉. 浅谈人防结构设计与抗震结构设计[J].科技创业家，2012（02）：35-36.

[2]王功江，叶烨. 浅谈人防结构设计与抗震结构设计的比较[J].中小企业管理与科技，2012，03（下）：134-135.

[3]王慧吉.关于人防结构设计与抗震结构设计的比较[J].科技创业家，2013，01：25.

论文作者:汪媛,,陈立华

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年6月总第199期供稿

论文发表时间:2015/10/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5ef05ecf767240560e03e525.html