# 配电变压器安装危险点与预防对策论文_黎晓菲

（广东电网有限责任公司东莞城区供电局 广东省东莞市 523000）

摘要：在我国社会发展的过程中，电力资源是不可或缺的基础资源。特别是近些年我国的经济发展速度较快，对电力的需求量逐渐提升。为了从根本上保障电力设备运行的稳定性，对配电线路进行合理性的搭设是非常关键的环节。在利用配电线路进行电能传输的过程中，较为关键性的环节为提升变压器安装的合理性以及稳定性。然而就目前的状况来看，在变压器安装的过程中依然存在安装规范性缺失等问题，因此变压器安装危险性比较高，这不仅不利于配电线路功能的正常发挥，也容易产生电气危害，不利于电力系统的稳定运行。

关键词：变压器；安装；危险点；对策

引言：随着我国经济的发展，我国人民的生产以及生活的质量得到了大幅度提升，同时新的电力设备在日常生活中得到了广泛运用，这也正向促进了电力需求量的增加，为我国配电线路行业的建设以及发展奠定了坚实基础。变压器是整个配电线路系统中最为关键性的设备之一，它的运行状况直接决定着整个电力运行系统的运行质量。然而在不同因素的影响下，配电线路变压器的安装依然存在一些问题和危险点，这不仅会对变压器本身产生一定的危害，也会威胁人们的生命财产安全，因此需要采取有效的措施进行应对。

1 变压器安装危险点剖析

1.1 变压器安装危险点情况分析

从整体上来讲，变压器的安装过程存在比较高的复杂性，也存在着一些危险点，若是相关工作人员未及时注意到这些危险点的存在将会发生严重的电力事故，也会产生一定的经济损失。总的来讲，变压器安装过程中所存在的危险点主要有以下几类：首先，存在触电以及高空坠落的危险点，由于变压器在安装过程中存在操作不规范的状况，或者是电路发生损伤等状况也能导致触电事件的发生。当然在安装变压器时，高空作业时不可避免的，若是中间环节出现问题或者未实施有效的防坠落措施，那么就可能出现高空坠落的事故，这不仅会损害变压器，也可能会危及人们的生命财产安全。其次，变压器安装的过程中存在物体打击或者操作不当的危险性，在安装变压器时，工作人员会随身携带一些小工具，比如螺丝刀等，若是施工人员在工作的过程中出现了注意力不集中的状况，那么这些小工具可能会坠落，这些小物体对地面上的人会产生一定的威胁。变压器安装人员也存在一定的操作问题，也是一处危险点，如果变压器操作人员未安装操作标准进行安装不仅会损害变压器本身，也会危及人身安全。

1.2火灾隐患

配电线路变压器本身带有油箱，因此变压器本身就存在一定的火灾隐患。在安装变压器的过程中，一些明火是无法避免的，这使得变压器出现火灾的概率被提升。所以，这类问题需要引起相关人员的重视。在安装变压器的过程中需要安排好相应的消防设备以及报警装置，实现对火灾的有效应对。与此同时，在变压器的向体内本身会存留一些氮气，在相关的操作完成之后需要进行排氮操作，如果未将变压器箱体内的氮气排放彻底，那么当相关的工作人员进入时便会存在一定的危险。

2变压器危险点的应对措施

2.1触电以及高空坠落危险点的应对措施

相关的数据结果显示，近些年我国的电力事故发生数量正在逐年增加，所以必须要提升对电力事故的预防和控制力度，尽量避免危险的发生。比如在安装变压器时，需要首先对一些带电的设备进行接地处理，做好防触电措施。在安装的过程中，相关的工作人员需要佩戴好防护装置以及器具，安排专门的人员对安装工作进行监督和管理，从根本上提升相关工作的安全性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在完成安装过程之后，需要进行高电压测试，在变压器的周围设置相应的危险区域标志，起到一定的警示作用，确保非工作人员不进入到危险区域内。同时，在对变压器进行安装时，高空作业的出现频次较高，这也是危险系数较高的作业类型之一。在诸多因素的影响下，比如强风等，高空作业的危险性比较高，那么在正式开始工作之前，相关的工作人员需要做好相关的检查工作，对设备的安全以及完备性进行检查，佩戴好相应的安全护具等。

2.2物体打击以及操作不当危险点的应对措施

首先，在进行高空作业时，为了避免所使用的工具出现坠落的现象，工作人员需要提升相关工具传递设备的安全性，同时未工作区域建立起一定的隔离带，禁止非工作人员在工作区域内随意进行走动。同时，在利用吊车等高空设备进行操作时，需要将吊车放置在较为平整的地面上， 在执行任务的过程中，吊车的操作人员需要与地面指挥人员做好演练的工作，提升配合的默契度。除此之外，吊车的操作人员需要严格遵守指挥人员的操作标准要求来对吊车的速度以及方向进行控制，以此来避免出现吊车吊链断裂的现象。在利用吊车开展相关的高空作业之前，需要对吊车进行稳定性测试，以此来避免因平衡性缺失而造成事故，提升变压器安装过程的安全性。

2.3火灾危险的防范措施

在对变压器进行安装的过程中，火灾的隐患是时刻存在的，火灾的发生不仅会使得变压器本身出现一定的损伤，也会威胁到人员的生命以及财产的安全，因此采取有效的措施应对可能发生的火灾是非常必要的。首先，在变压器的安装范围内需要设置一些烟雾报警器，与此同时需要定期对变压器的油箱等设备进行巡检，确保可能引发火灾设备的正常运转，这也是变压器设备正常运行的基础和前提。与此同时，还需要在工作的区域内设置一些灭火装置，当出现明火现象时，需要采取有效的措施对相关的设备进行降温处理，也需要对所产生的火花等进行处理，防止其出现大量飞溅的状况。当然，对于变压器组内的带电设备进行接地处理是非常必要的，以此来降低雷电等对变压器设备产生危害的概率。除此之外，变压器安装过程中还存在排氮不彻底的危险点。通常情况下，会借助在变压器箱体内注入一定量的氮气的方式来对变压器设备实施保护，避免变压器设备出现氧化的现象。但是当变压器正式被使用之前，需要将其中的氮气进行排出处理，如果氮气大量存留或者排出不彻底，将很有可能导致人员出现氮气中毒的现象。所以，当未完全确定氮气完全排出干净之前，人员不得进入到变压器向体内进行工作，在对氮气进行检查的过程中也需要保障通风以及照明状况，特别需要注意的是，需要对照明设备的电压进行严格控制，防止触电现象的出现，也为人员在变压器安装过程中的安全性提供保障。排氮处理是在安装变压器过程中比较容易被忽视的危险点，因此相关的工作以及管理人员需要对其提起重视，保障工作人员的安全。

3结束语

随着我国经济发展水平的不断提升，我国社会对电力的需求量逐年攀升，这也为我国的配电线路系统提出了更高的要求。变压器是配电线路系统中重要的组成部分，同时其安装过程中存在一些危险点，比如高空坠落或者坠物、火灾等。为了保障变压器的运行质量以及人员的生命安全，需要采取有效的措施对其进行处理，以此来提升变压器安装过程的安全性，为变压器的运行质量的提升奠定基础。

参考文献：

[1]刘晓明.配电变压器安装危险点与预防对策[J].计算机产品与流通,2019(11):93+101.

[2]王晓明.配电工程中变压器的选择及安装[J].中国新技术新产品,2019(18):36-37.

[3]梁仁杰.关于配电变压器运行维护及故障的探讨[J].技术与市场,2018,25(09):195+197.

[4]聂贤华.浅谈配电工程中变压器的选择及安装[J].山东工业技术,2018(09):182.

论文作者:黎晓菲

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f0c4dd59b47cdad1c4139dd.html