# 房建施工中的土建施工技术运用分析论文_黎晓双

四川蜀翔工程管理有限公司 四川自贡 643299

摘要：在社会经济发展中，建筑行业发挥着十分重要的作用。随着城市化进程的不断加快，人们对于房建工程施工要求越来越高。在房建工程施工中，以往施工技术逐渐暴露出一些弊端，很难满足当前建筑施工实际需要，对此，应加强施工技术创新，提升施工效率，保证建筑施工质量。

关键词：房建；土建施工技术；运用

引言

施工技术是影响房屋建筑质量的直接因素，如若对建筑施工技术要点把握不准确，那么将会对人民群众的生命财产安全带来不可估量的损失。同时，就以往房建工程施工来讲，通常需要大量的人力和物力，这也是与现阶段建筑施工技术要求相违背的重要体现。因此，我们要明确现阶段房建工程施工技术要点，旨在为房屋建筑行业的发展起到重要的促进作用。

1房建施工中土建施工技术的运用

1.1墙体砌块技术

1.1.1“三一”砌砖法

“三一”砌砖法在墙体砌块技术中有着广泛的应用，主要是指在施工中，一铲灰、一砌块、一揉压的建筑技术。首先，在土建施工中，工人应该倒退着完成砌砖的操作，可以在铲灰的同时，对前面已经完成的砌块进行检查，然后右手拿铲，左手拿着砌块，当右手铲灰的同时，左手就要进行拿起砌块的动作，减少弯腰的次数，既节省了时间又方便了工人的操作。其次，是对砌块进行铺灰，这是“三一”砌砖法中比较重要的程序。通常的铺灰手段就是甩浆，将砂浆甩到要放置砌块的位置，在甩浆的同时还要注意砂浆的用量，正好适合一个砌块的位置就可以了，不要造成太大的挤压，对下个砌块造成影响。一般铺灰时，比砌块的尺寸大概长出10-20mm就可以了，铺好的灰不要用铲子进行其他操作，避免出现不平整的现象。另外，甩浆的手法可以有正手甩浆和反手甩浆，都可以应用到具体的施工当中。在铺好砂浆后，要将砌块通过正确的手法挤揉到砂浆之上，将砌块放平到具体的位置，把砂浆挤到砌块与砌块之间的缝隙当中，同时用铲子将多余的砂浆刮出来，注意动作的连贯和快速，做到墙体美观安全的效果。

1.1.2迭砌法

迭砌法也是墙体砌块技术中的一种有效手段，为了保证墙体的强度，满足特殊的施工要求，将下层的竖缝被上层的砌块压住。常用的压缝方法有一顺一顶法、三顺一顶法等。在砌块砌筑的过程中，要做到横平竖直，每两层的砌块必须保持在同一水平中，否则在垂直荷载的作用下，就会产生相应的作用力，使砂浆无法与砌块始终处于粘结的状态中，最终导致墙体的破坏。墙体的表面也必须保持在竖直的状态中，否则很容易失去应有的稳定性。其次，在迭砌法的应用中，砌缝都是相互交替的，隔层之间的竖缝应该错开，如果灰缝上下连通，就会导致墙体从两侧裂开。另外，要保证砂浆在涂抹过程中的均匀性，不能存在干瘪的现象，保证传力作用的顺利开展。竖缝的砂浆应该避免出现大缝隙，造成透风、漏水等情况，提高墙体的保暖性能。一般迭砌法在土建施工中较少用到，在塔子的施工中，基本会用到这种墙体砌块技术，来保证外围墙体的美观大方以及安全稳定。

1.2混凝土施工技术

在进行混凝土施工之前，需要对混凝土原材料的质量进行有效的控制，在进行混凝土原材料的选择时，需要进行严格的把关，工作人员也要对原材料的信息进行全面与详细的整合，杜绝质量不过关的材料进入到施工现场，进而对土建施工的质量产生影响。此外，在进行混凝土配比的过程中，需要根据实际的工程情况来进行合理配比，可以适当的添加一些活性物质来提高混凝土的强度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对混凝土进行湿处理的过程中，对于加水比例要进行准确的计算，对于温差问题也无能忽视，因为混凝土与环境温度之间会产生热量交换，因此，环境的温度如果变化过大，就会导致混凝土在进行热交换的过程中出现裂纹。混凝土在土建施工中占据着重要作用，所以，在混凝土施工的过程中，需要严格遵循施工程序。而模板工程作为其中的一项重要内容，在进行模板施工前，需要对其进行合理的设计，在设计过程中需要以实际的结构为参照，对于后期模板拼接的便利性要进行充分的考虑。保证其在施工过程中足够牢靠，且具备良好的性能，避免其在受到压力后发生形状的变化，致使浆体出现流失。在对模板的选择上需要满足以下几点：第一，要保证模板表面的光滑性；第二，保证模板具有较高的防腐蚀性；第三，保证模板具有较好的吸水性能。在进行混凝土浇筑时，需要严格遵循相关标准，对于卸料的高度与厚度要进行合理的控制，浇筑过程中需要设立专门的工作人员来进行监督，如果表面出现起泡现象，就必须要及时采取措施。在浇筑过程结束后，混凝土表面时常会产生颜色的变化或裂纹，而一旦出现此类情况，就表示混凝土水分流失较大，会对的施工寿命产生不利的影响。

1.3钢结构施工技术

无论对于何种建筑而言，钢结构都是不可或缺的，换句话来讲，钢结构应用范围极广，在各类建筑中有着至关重要的作用。

第一，钢材选择和处理。就钢材选择来讲，无论是钢材的长度还是横截面面积等，都要予以明确的确定，同时，就施工过程而言，也需要紧密依据施工要求，实现对钢结构的合理设计，以此确保钢结构具有的功能和作用得到充分的发挥；就处理过程来讲，主要以钢材防锈处理工作为主，例如涂防锈漆、烧纸氧化层等都是常用的防锈方式。同时，还要基于钢结构现有背景下对其予以防火材料的加装操作等，以此使钢结构在火灾等特殊情况发生背景下其特殊性能得到良好的保持。

第二，节点设计。在对钢结构予以设计的过程中，刚性节点的使用也是不容忽视的重要内容。就正式施工过程而言，节点的强度也需要进行严格的控制，确保其高于被连接件的强度。针对部分依托螺栓实现连接的节点来讲，还需要对螺栓的紧密性予以重点关注，从而使节点强度能够更加符合设计的要求。

2房建工程施工技术的未来发展

当前，我国的社会经济科技都在飞速发展中，人们的生活质量也越来越高，因此人们对于房建工程的要求也越来越高。相关的建筑单位及企业需要根据社会的不断发展来不断完善更新当前房建工程的施工技术，通过不断完善，提升房建工程施工技术来保障工程的质量与安全。相关的施工单位与企业在施工的过程中，不仅仅是要保障施工建筑的质量与安全，同时要号召国家的可持续发展战略，在合理保护环境的基础上，不断提升工程的质量与安全。未来我国房建工程施工技术的发展方向是生态化与信息化两方面，同时也要不断提升施工的管理，将现代信息化技术与相应的施工技术相结合，大力发展房建工程，对房建工程未来的发展实现科技化生态化，提升施工效率保障施工工程的质量与安全。

结语

我国土建施工技术整体水平不高，很多应用方面存在着缺失，为了保障工程质量，提高建筑的使用寿命，必须着力于加强土建技术的改良优化，其改进不是依靠研究就能完成的，这有赖于行业内部加强沟通交流，同时在实践过程中因地制宜加以调整，以本地材料作为根据调整技术，这也有赖于施工人员的灵活应用。相信在建筑行业从业者共同努力下，土建施工技术可以持续进步，长期保障房屋的高质量、高性能，使更多的居民从中获益，使其发挥出更大的价值，带来更多的经济效益。

参考文献：

[1]张桂武．房建工程中的土建施工技术的现状及其要点探究［J］．江西建材，2016，36（11）：75．

[2]黄日红．房建工程中土建施工技术的现状及其要点探究［J］．建材与装饰，2018，14（29）：20－21．

[3]戴振宇．房建工程中的土建施工技术的现状及其要点［J］．南方农机，2017，48（2）：83．

论文作者:黎晓双

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f42ca3f55f878fc9f605b34.html