# 强化变电一次检修和设备安全运行管理邢泽鹏论文_邢泽鹏

摘要：变电一次设备包括变电器、电流和电压互感器及开关设备，这些具体设备的运行安全决定着整个变电一次运行过程。其中，通过详细的研究分析其中可能存在的检修问题，进而加以改善，对于实现电力系统的安全稳定有着至关重要的作用。

关键词：电力领域；维护技术；变电一次；安全运行

引言：电能是我国重要的能源资源，在社会生活和生产中发挥着至关重要的作用。变电站则是整个电力系统的关键所在，变电站内的设备又包含变电一次设备和二次设备，其中变电一次设备指的是在配电、输电等过程或者整个发电过程中采用的装置，例如，变压器、开关装置、电压互感器和电流互感器等。变电一次设备在运行的过程中，由于受到各种因素的影响，导致变电一次设备在运行的过程中存在许多安全隐患，如果不能及时的采取措施进行处理，势必会导致严重的安全事故，影响整个电力系统的安全和稳定运行。因此，变电一次检修以及设备安全运行管理已经成为变电站以及社会各界广泛关注的热点。

一、变电一次设备检修概况

变电一次设备主要包括各开关、变压器、电压互感器以及电流互感器等，其中变压器是一次设备的核心组成部分，其主要功能是将电网来流进行电压变化，以供次级电网或用户使用，其主要组成包括隔离开关、断路器以及高压熔断器等。电流以及电压互感器的主要功能是将来流电压以及电流值转化为较小的量，以便对电力设备进行保护，并与其他配电设备一起使用。各开关设备的主要作用是通过内部的断路装置，对电力装置进行开关操作。开关设备一般而言，分为低压和高压短路设备；对隔离开关而言，其功能是隔离电流、断开和连接次级电路电流以及转换线路运行操作方式。隔离开关对于一次设备的检修具有重要作用，能够在检修过程中保证工作人员的生命安全。

二、变电一次设备检修及其安全运行

2.1变压器的检修和安全运行

作为电力系统的关键环节、变电站的核心设备，变压器故障检修是变电检修工作的重中之重。变压器主要是由变压器身、油箱和冷却装置等部件构成。其中核心部件为铁芯和绕组，铁芯作为一种由钢硅片制成的磁通路，其优良的导磁性更加便于变压器进行电磁感应。围绕着铁芯变压器的一次、二次绕组可以稳步进行，一次绕组和二次绕组作为变压器的电部分大多是由绝缘的铜线或铝线绕成多层线圈组成的。铁芯可以支撑起线圈，是线圈良好的负载体。要想将变压器维护得周到，一般还需用红外线测温技术对油温和油质进行仔细的检查，主要检查在变压器上层的油温，不能让温度超过最高极限。参考其温度值，结合其产生的原因，我们可以对故障进行判断和检修。目前，通过色谱分析法对变压器进行检测的方法较为普遍，即鉴定溶解在绝缘油里面的气体类型，这种检测方法可以有效地对变压器内部故障进行早期的判断。详细步骤是在变压器中抽取少量油样，检测其在油中溶解的气体量以及气体的种类，并依据经验和技术判断出其内部故障的类型。

2.2断路器故障检修和安全运行

断路器可以在整个电力系统中发挥很关键的控制保护功能，其主要的任务是根据电力系统的运行，将出现故障的变电设备从电网中断开，使得其他线路正常运行，从而确保整个电力系统的安全运行，减小损失增加安全性。在实际运用过程中，断路器或多或少会产生电器类故障或是机械类故障。造成这两种故障现象的原因有很多，变电设备的绝缘性降低线路老化、绝缘材料不符合规定要求、线路接触不良甚至短路、各系统出现故障等。在对断路器进行故障检修时，我们可以选择下面四种技术方法。

2.2.1为了保证断路器电压在数值上恒定于额定电压值的30%～60%，我们应该定期地测量接触器和电磁铁上的最小的动作电压。

2.2.2依据局部放电法检测导线或高压开关柜内部的老化绝缘情况。

2.2.3经过合闸耐压试验进行检查真空断路器灭弧室的真空情况。

2.2.4测量主回路的导线电阻并检查触头的磨损情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3电流和电压互感器的检修与安全运行

电流互感器在运行过程中，受到的二次阻抗很小，在铁芯中产生的激磁电流几乎为零，使电路处于了短路状态，这样二次电路就没有电压。若听到响声或是感受到电流互感器发热的情况下，应及时停止其运行，并做好检查处理工作。电压互感器出现频率最大的故障是回路断线，最常见的是保险丝熔断，发生故障时可以看到冒烟现象，听到放电声，闻到烧焦气味，严重的还会导致外壳漏油。遇到这种情况应该立即停止电压互感器的运行，并对此现象进行详细检查，以方便做出安全保障。

三、强化变电一次设备安全运行管理措施

3.1变电器检修措施

变电器的安全运行是电站系统工作最为关键的环节，保证其运行的合理性以及安全性的重要性毋庸置疑。变压器的主要组成部分是机械器身、冷却装置以及油箱等三个部分，其安全控制主要是油箱当中的油质以及变压器上层油温的控制。

3.1.1通过红外线技术对油质以及油温进行检测，保证在机器运行过程中油箱中的合格以及变压器上层的油温在峰值限制之下。

3.1.2对油温数据进行实时记录，相比于参考油温数据，再根据油温数值的变化推测分析出故障所发生的地方以及维修办法。

3.1.3在变压器中对油进行相应的抽样检查，通过技术人员的经验对油物内部所溶气体进行分析并进行故障的检测与维修。

3.2断路器故障控制

3.2.1要定期对断路器的电压数值进行检测，保证其电压数值在额定电压的百分之三十到百分之六十之间。

3.2.2要对断路器的真空运行情况进行试验检查，其中最为常见的方法就是合闸耐压试验法，以保证其灭弧室的真空运行状况。

3.2.3对于线路的材质绝缘情况以及老化情况要定期进行排查维护，主要的检修方法就是局部放电法，如此可以尽量避免其运电线路不会因为材质问题而产生安全问题。第四，导线触头的磨损情况要保证其在控制范围之内，主要办法是在回路中对电阻进行检测，从而通过数据分析其磨损状况，从而对触头进行定期维修与更换。

3.3保证检修人员的安全性

变电检修中高空作业以及带电作业是必不可少的，现代电力设备的复杂性对于检修人员的安全性会造成较大威胁，所以检修人员更要严格遵照操作标准规范来进行操作。要求进行变电检修工作人员要遵照如下几个方面：首先，检修人员在正式上岗前一定要进行相应的培训，确保充分掌握检修的过程和方法；其次，需要增强检修人员理论知识方面的培训，要熟悉检修过程中发生频率较高的问题；之后，要提升检修人员的实际操作水平，能够有效应对检修过程的突发问题；最后，不但要关注检修人员的身体健康，同时也要关注检修人员的心理健康。

3.4积极改善检修方式方法

通过更加现代化的检修方式方法不但可以及时准确的发现变电问题，同时也可以防止出现大型的故障，所以如何建立好更加科学合理的检修方式就成为了促进检修发展的关键。可以对故障发生率相对较高的部件设置具有完善功能的检测诊断设备，另外在检测技术应用时也要做到全面性，要最大程度上考虑到技术所带来的投资收益比问题，要充分应用那些经济合理性较高的技术手段以及设备，要及时放弃掉那些性价比相对较低的技术设备。

结语：

变电站内的设备又包含变电一次设备和二次设备。变电一次设备在运行的过程中，由于受到各种因素的影响，导致变电一次设备在运行的过程中存在许多安全隐患，如果不能及时的采取措施进行处理，势必会导致严重的安全事故，影响整个电力系统的安全和稳定运行。因此必须加强变电一次检修以及设备安全运行管理的分析。

参考文献：

[1]马海顺，梁珑.浅谈变电状态检修方法及管理.科技创新与应用，2016（05）：103-104.

[2]田新，朱岩，李朋，李洋.变电站一次设备检修及试验方法.通讯世界，2015（07）：142-143.

论文作者:邢泽鹏

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f51369b1e69603a9d0ed2c7.html