# 关于地下室防水工程中排水板的实践应用论文_林浩永

摘要：由于受地下水影响，地下室防水工程的防水设计尤为重要，常见地下室防水设计主要以防水钢筋混凝土的自防水作用、并以防水涂料或卷材的辅材结合形成地下室的防水结构，但由于赶工期或施工管理不到位等原因，防水结构施工存在质量问题，形成渗漏，对设置了大量设备房特别是高低压配电房的地下室来说，存在大量安全隐患，后期采用注浆方式进行堵漏效果不佳，且原有渗漏点注浆封堵后，容易在新的部位渗水。因此排水板以低廉的造价，极佳的地下水疏导效果，越来越受到行业的欢迎。

关键词：地下室；防水工程；排水板

一、排水板的工作原理

排水板的应用主要用于地下室种植顶板，传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层、使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层、将水排到指定地点。而用排水板取代鹅卵石滤水层是通过排水板支点撑起的空隙作为排水通道，地表水渗入后快速按顶板散水坡流到集水沟再集中到集水井排走，对比传统的碎石排水层，排水板省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。而作为绿化用的地下室顶板使用排水板，既能保证顶板不积水又能提供部分植物所需水分。而同样的工作原理也应用到地下室的底板及侧墙。

二、排水板的技术要点

（一）排水板的施工准备

排水板的选材应符合设计的技术参数要求，应选用抗压强度大且耐久性好的排水板。

（二）不同部位排水板施工工艺流程：

1.室内底板排水按混凝土底板→铺设塑料排水板（支点向下）→混凝土垫层→配筋混凝土面层等顺序进行；

图1底板排水板

2.室内侧墙排水按混凝土侧墙→粘贴塑料排水板（支点向墙面）→钢丝网固定→水泥砂浆面层等顺序进行；

3.种植顶板排水按混凝土顶板→找坡层→防水层→混凝土保护层→铺设塑料排水板（支点向上）→铺设土工布→覆土等顺序进行；

图2种植顶板排水板

4.隧道或坑道排水按初期支护→铺设土工布→铺设塑料排水板（支点向初期支护）→二次衬砌结构等顺序进行。

5.铺设塑料排水板应采用搭接法施工，长短边搭接宽度均不应小于100mm。塑料排水板的接缝处宜采用配套胶粘剂粘结或热熔焊接。

（三）塑料排水板应与土工布复合使用。土工布宜采用200g/m2～400g/m2的聚酯无纺布。土工布应铺设在塑料排水板的凸面上，相邻土工布搭接宽度不应小于200mm，搭接部位应采用粘合或缝合。土工布可起挡土、滤水、保湿作用，使过滤的多余清水在塑料排水板面上排出。

（四）排水层必须与排水沟或盲沟配套使用，并按情况分区设置，保证其排水畅通。

（五）如为地下室底板则为铺设垫层及混凝土层，如为种植顶板则分层回填土及种植土。

三、排水板施工应注意的质量问题

（一）排水板铺设前的场地要清扫干净，避免建筑废渣伤害排水板卷材，施工时注意不能损伤防水卷材。

（二）搭接缝：搭接缝没有焊接牢固。

（三）卷材的收口：注意卷材收口处的固定，必须保证上层的无纺布整体覆盖住排水保护板，以免土体进入防排板空间内，阻塞排水。

（四）排水板铺设后，应注意成品保护，严禁在铺设的排水层上进行施工和运输，并应及时进行下道工序的施工，以免碾压排水板造成破坏伤害。

四、排水板施工的检查项目

（一）塑料排水板和土工布必须符合设计要求，检查产品合格证、产品性能检测报告。。

（二）塑料排水板排水层必须与排水系统连通，不得有堵塞现象。

（三）检查排水板的的构造做法、搭接方法及搭接宽度是否符合要求。

（四）检查土工布铺设应平整、无折皱；土工布的搭接宽度和搭接方法是否符合要求。

五、排水板实践应用中出现的问题及解决办法

排水板实践中出现的问题集中存在与种植顶板的施工中，出现的问题多样化，经多年现场施工，发现的问题包括设计及现场施工的问题，造成排水不畅，种植的绿化出现烂根等现象，具体包括：

（一）设计问题

1.部分设计单位经验不足，设计考虑不周，在基坑施工中采用了支护桩、水泥搅拌桩等形成的止水帷幕或地下连续墙进行支护后，地下室结构及排水板施工完成后，未设置排水沟或盲沟及集水井与排水板配套使用，无法形成有效的排水系统。

2.设计单位设计出图按照防水图集出图，排水板设计包括排水板层及滤水层（常规为土工布及回填土），回填土容易堵塞排水层，或者回填土为黏性土，透水性差。

（二）施工问题

1.排水板材料选型不当，选用的排水板抗压强度不足或耐久性不佳，施工完成后排水板被破坏。

2.施工人员对排水板施工工艺认识不足，认为种植顶板排水板铺设方向与地下室底板一致（支点向下铺设），且无进行热熔连接，该方法施工仍能达到部分排水效果，因此这是多年施工中发现大多数现场施工人员，甚至企业技术负责人都有可能犯的错误，造成施工完成后排水效果打折扣。

（三）解决上述问题的办法

1.在施工前，无论设计人员或施工人员都需对图纸进行审查，看设计是否有所遗漏，针对回填土堵塞排水层的问题，可在排水板与土工布间增加土工网，增加支撑作用，避免堵塞，如回填土为粘性土，可在土工布上先铺设5mm～10mm粗砂再覆土，避免土工布板结，保障其透水性。

2.材料选用应符合设计要求，施工人员应熟悉排水板（或蓄排水板）的产品说明及其施工工艺，编制专门施工方案，并做好技术交底，施工完成后注意成品保护并及时组织隐蔽验收并试验其排水效果。

六、结语

排水板作为过去七八年建筑行业建筑防排水比较喜欢的新型产品，行业发展越来越快，市场认可度愈加提高，大大小小的建筑项目都比较喜欢用排水板来解决种植顶板和地下室底板的防排水问题。各类排水板的种类越来越多，作为可以代替鹅卵石及砂砾的排水材料，因其低廉的价格、良好的排水性能，且施工速度快，更是受住宅工程的欢迎，并广泛的应用到建筑行业，以解决防漏输水的难题。

参考文献：地下防水工程质量验收规范GB50208-2011

论文作者:林浩永

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f5665bf56567e58e26d57f5.html