# 数字化技术在油田生产中的应用与发展探讨论文_1任虹睿,2方玉,1牛生亮,1高娜,3赵婧

1青海油田采油一厂自动化维护管理中心 青海省 茫崖市花土沟镇 816400；

2青海油田采油一厂尕斯第二采油作业区 青海省 茫崖市花土沟镇 816400；

3青海油田采油二厂昆北第一采油作业区 青海省 茫崖市花土沟镇 816400

摘要：城市化进程的加快以及我国经济的快速发展使得当前国家能源和资源需求不断提升。在当前的国家生产和发展之中，石油是不可或缺的重要资源。结合国家日益增长的石油需求，当前油田开始进行自动化、信息化、智能化的石油开采，有效的提高石油生产效率。在石油工业的生产中，起到了提高工作效率、降低安全风险和企业经济成本等作用，但是，数字化技术在实际的应用当中仍存在这一定的问题，本文将结合实际生产中出现的问题进行有效分析并探讨其在未来的发展。

关键词：数字化；油田；生产；自动化；效率

引言：

石油资源是国民经济发展过程中非常重要的一种能源供应，国内的油田企业需要保证原油的产量持续提高，并且在提高的过程中要降低采油成本，其次就是应对未来油气领域的萎缩而导致的人员过剩，对此石油企业必须考虑多元化的员工利益，降低员工的工作压力和家庭压力，针对上述的要求，我国的大部分油田都采取了多种应对措施，其中数字化技术的应用是最为成功的。针对上述问题，我国正在积极开展数据库与信息技术集合来建设油田数据库资源，为油田勘探开发开拓一种全新的工作模式，从而进一步提升油田勘探开发效率和整体技术水平，实现油田勘探开发过程中各种风险的有效控制。

1、强化生产环节应用，提升职能管理水平

1.1安全生产可视化，提高安防水平

作业区调控、站控利用视频监控，实现各项生产作业过程监控，通过视频喊话，提示现场安全隐患。前期安全环保岗必须到现场才允许施工的措施，现在在调控中心，同样能达到现场管理的效果 视频监控中发现违章及时叫停，通过截图、视屏回放等形式放入安全经验分享，使员工认知身边的隐患，在后期日常工作中做到安全生产远离事故，提高安防水平。

1.2动态分析及时，提高采油时率

传统动态分析基于每月2旬测井，信息相对滞后，在2旬测井之间的时间仅依靠油井憋压的方法进行躺井的摸排，具有较大的局限性。利用数字化功图分析功能，每十分钟采集一次功图、载荷、电流资料，功图测试较前期提升2160倍，大幅提升资料时效性。利用功图诊断系统，筛选出故障井，技术员只针对故障井进行分析，日常工作量降低约70%；采用“两验证、六结合”的方式缩短不正常井判断周期。

1.3预警信息提示，降低注水井超欠注

应用 数字化可以自动生成的注水报表，中心站员工2小时审核发布，当出现超、欠注时在电脑右下角自动弹出预警信息对话框，当班员工必须核实原因后方可确认消除，否则预警信息一直提示，利用这种强制答复来引发当班员工重视，来达到减少注水井超欠注；同时作业区管理人员在作业区的任意电脑均可查看，做到了监控及时化、信息畅通化、资源共享化。

1.4外输参数监控，避免环境污染

管线监控是生产运行过程中的重点，利用现有软件，针对出油管线、集油管线、集输管线专项监控。各站点汇集日产液量、外输泵参数、变频参数、管线工艺标准等数据，结合当班员工日常运行参数，制定每个站点、每台泵、每个频率段的外输排量及管线压力参数，并在监控软件内设置预警信息上、下限，进行监控。当实际运行压力超过预警限制就会生成超限报警信息，立即停泵并安排巡线，避免因管线破损造成的环境污染。

1.5信息自动筛选，决策准确有效

根据时间段不同每个阶段重点不同，冬季生产组织存在的管线高回压问题是困扰各作业区的难题。运用数字化可以自动生成的巡井记录报表，详细记录每个井组管线及单井运行参数，选定条件后自动筛选，提取出管线回压高于2.0MPa的井组安排降压，及时准确的降低管线回压，减少冬季产量的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、数字化技术在油田生产中的优势

2.1降低危险指数

大多数油田生产的场所环境都是比较偏僻或者是自然环境较差的地区，工作人员在工作条件不佳的环境下工作，间接地增加了工作的等级，同时也降低了工作效率。不仅如此，不同性质的工作、不同的工作流程、工序所反映的问题不同，其安全危险指数也不相同。但是，在采用了数字化技术后，在油田中很多的工作环节都能采用数字化技术，首先降低了员工的工作难度，改善了工作环境，其次能够用数字化技术代替工作人员完成很多相关的流程和工序，提高工作效率，降低危险指数。

2.2提高油田的生产效率

在油田生产环节中不乏有一些非常危险的工作，根据数字化的特点，就能够代替员工得以完成，保证员工的生命健康；同时数字化技术也可以适当的应用于工作量较大的环节中，这样一来就可以减少企业劳动力的使用，提高生产效率，保证生产的质量。

2.3提升产品质量

在油田生产中运用数字化技术能够在很大程度上改善生产工具的能力和提高安全系数，并且能够运用一些技术的支持对生产的环境和环节进行监管，并且能够及时的提供数据信息，保证生产设备和各个环节的正常运行，为产品的质量提供保障。

3、数字化技术在未来的发展

3.1调整观念

实践证明，数字化技术在油田生产中能够得到非常大的利用，并且有非常好的效果，油田企业需要慢慢地重视数字化技术在油田生产中的应用，企业的管理者和经验者也应该调整观念，注重数字化技术的应用。

3.2加强对员工培训

随着油田生产中数字化的应用越来越全面，企业也需要加强员工专业技能的培训，进而帮助员工能够快速熟悉和了解数字化技术在油田不同的生产环节中的使用方法和原理，能够顺利地使用数字化技术进行一系列的工作，保证油田的正常生产。在培训期间，可以定期的开展阶段性的检测，鼓励员工能够自觉的学习数字化技术，能够尽快的掌握数字化技术，并且通过创新发挥其的功能性能够运

用到更多的环节中，提高工作效率。

结束语：

综上所述，油田企业的发展必须创新技术，再加上企业管理者和工作人员的努力，在企业引进了数字化技术后，虽然为企业带来了不小的收益，也降低了生产压力，但是同时也带来了不小的挑战，企业如何在未来跟上数字化进步的脚步，只能通过企业不断的研究创新，不断地进步和突破。

参考文献：

[1]栗生亚.数字化技术在油田中的应用与发展[J].信息系统工程，2016（06）：18.

[2]吴学庆.数字化技术在油田生产中的应用与发展探讨[J].中国石油和化工标准与质量，2013，33（08）：104-105.

[3]苏衡玉，李立，安婷，金心然，刘兴凯.数字化信息监控在油田生产中的应用与发展前景[J].化工管理，2018（04）：63-64.

[4]王海涛.油田数字化发展趋势及仪表在油田生产节能中的应用[J].石油石化节能，2019，9（09）：38-40+11.

[5]杨亮.数字化油田生产中的智能化管理措施[J].化学工程与装备，2019（05）：301-302.

论文作者:1任虹睿,2方玉,1牛生亮,1高娜,3赵婧

论文发表刊物:《文化时代》2020年1期

论文发表时间:2020/3/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f5aabc6b99e165b61d89858.html