# 电气工程质量管理体系与控制论文_侯福伟

哈尔滨地铁集团运营分公司客运总站 哈尔滨 150000

摘要：本文以电气工程师的角度，阐述了电气工程在管理方面的一些问题，在设计审图及应该注意的问题；电气工程施工阶段的质量控制；主体施工阶段，安装及调试阶段应该注意的问题。

关键词：电气工程；设计审图；工程进度；质量控制

一、近些年来，随着科学技术的不断发展，人们的生活水平逐步提高，建设工程已不满于结构牢固，外表美观，电气化，自动化，智能化标准不断提高，电气工程的地位和作用越来越重要，直接关系到整个工程的质量，工期，投资和预期效果。因此电气工程师在各个阶段的管理工作尤其重要。

确立以人为核心的质量管理体系

人是建筑工程的创造者，是影响工程质量的主要因素，在一个企业有一点基本施工常识的人也可以担当起这个角色，但他绝对做不出优质的工程，也许在工程质量、进度、施工的过程中给施工单位或相关单位带来一些不必要的棘手的麻烦或质量事故。因此，电气工程师应有高度的责任心，深入细致地搞好电气工程的技术、质量、签证、进度、安全等管理工作。要树立“质量第一，预防为主”的思想，同时，电气工程师还必须具有综合的业务水平，较强的工作能力，如工程概预算、招投标、工序衔接及工种配合，各种关系的协调等等。根据电气工程系统状况，合格选择技术管理人员，技术管理人员不仅应有较强的质量规划、目标管理、技术指导和质量检查的能力。还必须不断地更新知识，要及时跟上建筑智能化的发展，掌握各系统的技术状况，哪些是成熟的、可应用于工程中。

二、电气工程的质量控制

工程建设与科学实验不同，不能有失败，电气工程质量的好坏直接影响建筑物功能是否正常运行，以及该建筑的社会效益及经济效益。

（一）准备阶段的质量控制

明确业主对项目的定位和需求，审查设计图纸是否符合相关规范和有关技术质量标准，设计是否合理和优化。不要盲目求大求全，应以适用为主，考虑工程的经济性，施工便利性及安全性。如现在电气设计在防火方面是否考虑，特殊场所是否使用特殊的材料和设备，如粉尘大、防爆、防水等场所。是否考虑导线及设备与其他建筑物及机械设备、管道的有效距离，是否采取了一些节能设计等。设计和选用的产品应是开放型的，便于有条件时系统扩展、互联和信息共享。

作为电气工程师，应认真组织好电气图纸会审工作，认真审图，不能走过场，应付了事，及时处理那些影响工程质量及使用功能等方面的问题。工程师对整个设计图要反复严格检查，确保其完整和详细，对设计的安全性要充分考虑。

好的工程质量是由高素质高水平的施工人员完成的。因此，在施工前必须对施工队伍进行考核和评估，还应做好技术交底工作，使施工人员能对该工程特点及技术质量要求等有一个详细的了解，以便科学地进行施工。对工程中所有的材料、设备进行考查和确认，为下一步工作创造条件。

（二）施工阶段的质量控制

从工程开工至工程竣工整个过程，现场监理电气工程师必须尽职尽责做到贴身监督各项施工质量工作，督导施工每一工序都能按图实施，以及国家现有的电气工程验收规范，地方有关工程建设的法规文件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工中如发现图纸有问题，或图纸与现场施工环境有异无法实施，应及时提出并处理，不允许私自变更设计。在施工阶段中质量控制要注重细节部分重点检查和控制。

通常应注意一下几个问题

及时配合土建做好强、弱电专业的进户，电缆穿墙管与止水挡板的预埋预留工作。注重电气管材、线盒质量，将不合格材料拒之于工程之外。强弱电的线盒间距要符合要求，管与管，管与盒之间的连接应当牢固、紧密，要防止堵塞，绑扎必须牢固。

均压环、避雷带、防雷引下线等对建筑的安全非常重要，是否漏焊，焊接是否满足规范及设计要求都要仔细检查，否则将给工程留下致命的隐患，随时威胁着设备或人身安全。

（三）在安装和调试阶段质量控制

该阶段要注意的细节问题很多，比如设备运行调试要按先空载后带负荷，先单体后联动进行。还要重点检查吊顶内的线路，导线穿管敷设必须符合要求等。工程人员应及时检验工序活动效果的质量，严格执行“三检”制度，对质量状况进行综合统计与分析，及时掌握质量动态。

要求调试工作按程序进行，如所有电缆、插接母线、导线、设备必须经绝缘测试合格后方能送电调试，严禁凭“经验”、凭感觉冒然送电。

此外，对主要的电气设备必须在安装前按照电气技术指标进行一系列的调试，未经调试合格的电气设备绝不允许进行安装。这是因为质量不合格的设备随时会发生重大电气短路的安全事故。因此对设备的调试绝不能掉以轻心。

三、电气工程师在工程造价方面应注意的几个问题 电气工程师未必人人都是造价工程师，但都必须熟练地掌握工程概预算及造价控制方面的有关内容，全面熟悉施工方与业主（总包商）签订的合同条款。进度、质量与投资三个目标是一个系统，工程管理就是要解决好三者的矛盾，既要进度快，又要投资省、质量好。要清楚对同一项目采用不同处理方案后对投资产生的不同影响，电气工程师都要从工程的经济性出发，对电气设计中严格影响工程投资的部分仔细斟酌。

严格遵守现场签证的原则和程序，避免因签证引起纠纷。这就要求一定要全面熟悉施工方与业主（总包商）签订的合同内容，比如合同价内是否已包括了要办签证的项目，合同中对单价、取费的规定，是否有让利（下浮）的规定等。

四、电气工程施工的安全工作 要坚持“安全第一、预防为主”的方针，对新进场员工要根据工程的特点进行岗前安全培训。要编制针对本工程的安全技术措施及安全组织 措施，对施工人员进行安全技术交底，并应设专职持证上岗的安全员。要求施工班组每天上班前要根据当天的工作安排进行安全交底，安全工具及设施要落实到位，电气设备要符合有关临时用电的管理规定。

总之，随着电气智能化技术的迅速发展，电气工程的地位和作用越来越重要，涉及的专业及领域更多，技术更新更快也更加复杂，电气工程师要想把工作做好管好，还需要不断的学习，积累经验，与时俱进。

参考文献：

[1]胡莉丽.电气工程现场施工进度管理方向[J].转企业文化，2011（2）

[2]刘军.建筑电气工程质量问题及对策[J].中国科技博览，2009（04）

[3]毕伟剑.建筑电气工程质量管理[J].中国科技新产品，2010（04）

论文作者:侯福伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第10期

论文发表时间:2019/7/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f5db6881700729766685abf.html