# 建筑施工中挖掘机常见故障的处理及维修论文_叶石球

叶石球

身份证号：4415231984xxxx7011

摘要：挖掘机作为建筑施工的一个重要机械设备，是确保建筑地基施工质量和效率的关键因素。一旦出现故障问题，不仅会对建筑施工顺利开展产生影响，也容易延误施工工期。本文以建筑施工中的挖掘机为研究对象，对其常见故障及处理对策进行了重点探讨，希望有效确保挖掘机顺利运行。

关键词：建筑施工；挖掘机；常见故障；处理对策

作为建筑施工的重要要素之一，机械设备会直接影响建筑施工的质量，缩短施工工期。特别是为了满足新时期大型建筑工程施工需求，更加依赖于挖掘机等大型施工机械设备来确保施工的质量和安全性。然而，由于建筑施工环境复杂，挖掘机使用过程中容易因为这样或那样的问题而造成故障，影响了建筑施工的有序开展。因此，如何有效处理建筑施工中的挖掘机故障值得深入探讨。

1 电气系统故障及处理对策

1.1 电路系统故障及处理对策

建筑施工中挖掘机电路系统故障主要表现在交流电路系统和直流电路系统两个方面，具体故障及处理对策如下：

1.1 交流电路系统常见故障及处理

该种类型的故障具体表现如下：其一，照明系统故障。如果挖掘机中的照明灯出现不亮、时明时暗或发红等故障时，需要对相应系统及配件进行检修。如果照明灯发红，则可能是由于烧坏了某根高压熔断器；如果照明灯不亮，则可能是烧断了2根基以上数目的高压熔断器；如果照明灯出现忽明忽暗的情况，那么主要是由于照明灯的导线断线、变压器故障或开关接触不良等造成，这时候需要对输出电压和用电端电压情况进行检查，或者进行开关更换。其二，空压机和电压计等存在启动困难故障，相应的故障成因主要包括机构带负荷启动、空气开关接触不良、变压器导线故障、接触器开关接触不良等，相应的处理对策为：对用电端电压情况和空气开关接触情况进行仔细检查，必要的时候需要进行熔断器更换和消除机构额外的负荷。其三，挖掘机的个各个组成部件存在工作无力故障，诱因可能是变压器的整流元件或165V相损坏，这时候需要对整流元件进行更换或对故障变压器进行维修。

1.2 直流电路系统常见故障及处理

该种类型的故障具体表现如下：其一，提升电机下降速度缓慢，提升劲道不足，这主要是由于没有接通弱磁接触器，处理时要对接触器回路进行检查，排除潜在的故障可能性。其二，某挖掘机系统出现突然停止，但是电压值保持正常，可能是由于电动机失磁所造成，具体需要全面检查相应的回路系统，合理调整其电流电压值。其三，电机突然终止转动，这时候需要全面检查发电机的输出电压，看是否烧坏了平衡电阻，并且要将断线接好。其四，在启动机组后，挖掘机机构如果依旧处于自行运作情况，那么可能是由磁放大器位移绕组断线所造成的，这时候要及时更换掉出现质量问题的磁放大器。其五，无法升高发电机电压值和短路电流，这主要是由于发电机和电动机的线路出现错搭线所造成的，这时候需要对相应线路进行合理调整。其六，在操作设备期间，一个方向上可以保持正常运行，但是在换到另一个方向上要调整到某个特定位置后方可进行顺利动作，相应的问题主要是由于主令控制器中的电阻断线导致的，这时候需要对印刷线路板进行更换处理。此外，由于挖掘机主要凭借蓄电池来进行工作，这时候需要合理分析蓄电池电量，做好定期充电工作来确保挖掘机顺利运作。在检查蓄电池电量期间主要通过检查蓄电池内液面高度入手，确保其控制在规定高度上，同时需要更换那些已经老化的蓄电池以及出现严重损耗的启动机。

2 行走跑偏故障及处理对策

2.1 液压泵故障及处理对策

鉴于双联泵为主要的挖掘机液压泵类型，如果一只泵存在故障，那么就非常容易造成行走跑偏问题，相应的判定方法主要为：对调液压泵上所设置的两根高压出油管，如果原来的快慢速度发生了改变，那么就意味着其中一个液压泵存在故障。在解决该故障的时候，主要是将液压泵卸载后，进行损坏件更换，需要注意在更换完毕后在实验台上进行调试来确保液压泵的整体质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 一侧跑偏故障及处理对策

如果行走主阀内部的阀芯被卡主，或者弹簧折断或变软，那么均可能会降低油压，进而造成挖掘机向一侧跑偏问题。在处理该故障的时候，需要对行走主阀油路的压力进行仔细测量，确保其可以维持在32.5Mpa。如果是由损坏了行走主阀所造成的，这时候需要及时进行修理或进行更换处理。

2.3 行走马达安全阀漏油故障及处理对策

如果行走马达内部安全阀出现漏油故障，那么就会降低系统内部的整体压力，影响行走马达的转速，致使挖掘机出现行走跑偏故障。在判断该故障的时候，主要通过完全对调左右两侧所设置的行走马达，观察是否依旧存在跑偏故障。如果依旧在对调后存在跑偏故障，就意味着行走马达存在故障问题，这时候在处理该故障的时候，需要对出现破损的行走马达安全阀进行维修或更换。

3 发动机油路故障及处理对策

3.1 低压油路气阻故障及处理对策

造成低压油路气阻故障的主要原因包括没有有效封闭使用条件下的低压油路，或者油箱内部油量油面不满足规定标准等，这些问题均容易使挖掘机内部油路进入空气而造成气阻问题，进而会对挖掘机运行稳定性产生严重影响，致使其无法正常启动。在挖掘机发动机油路气阻故障发生之后，要先从整体上详细地检查挖掘机的低压油路，同时在此过程中合理地处理低压油路伴有的气阻问题。

3.2 油路堵塞故障及处理对策

挖掘机发动机油路阻塞故障所造成的成因主要是由于应用了一些不符合规定或标准的柴油，尤其是其中如果还存在一些可能会影响挖掘机油路的杂质，那么在长期使用后就非常容易造成油路堵塞问题。如果挖掘机出现油路堵塞故障，那么就会严重影响挖掘机运行的稳定性。在处理该故障的时候，需要全面分析挖掘机油路堵塞情况，仔细清洗挖掘机的完整油路，确保其畅通性，有效降低油路堵塞故障的发生概率。

3.3 喷油泵故障及处理对策

喷油泵故障主要会使挖掘机发动机出现启动困难等故障问题，相应的诱因主要是因为出油阀构件或喷油泵柱塞等在长时间使用后存在严重磨损所造成的，这时候处理过程中需要对存在严重磨损故障的出油阀构件或喷油泵柱塞等进行及时更换。

4 液压系统故障及处理对策

挖掘机液压系统故障主要表现在液压油过热、污染以及泄漏等方面，具体处理对策如下：其一，液压油过热主要是由于液压油质量不准不符合规定标准或液压油箱散热效果差等造成，这时候需要扩大液压箱的散热面积或安装一套专门的冷却装置来增强降温效果，且需要更换应用一些高品质的液压油。其二，液压油污染成因是由粉尘污染或杂质污染所造成，这时候可能会对挖掘机的液压系统质量产生直接影响，这时候需要注重认真检查液压油更换工作，确保更换配件环境的质量，加强对液压油质的检测，并及时进行更换。其三，液压油泄漏主要是由于液压系统设计故障、装配制造故障以及零部件故障等所造成。比如，如果液压系统防尘设计不足，那么就容易因为灰尘进入液压系统而磨损液压结构。为了有效解决液压油泄漏故障，需要从科学设计液压系统入手，强化各种液压器件的设计，同时需要定期更换那些容易受损的零部件，且需要以高品质的密封件等零部件为主，避免它们因为老化问题而造成液压油泄漏故障。

综上所述，挖掘机是建筑施工中不可或缺的施工机设，其质量会对建筑施工质量和效率产生直接影响。但是容易出现电气系统故障、行走跑偏故障、发动机油路故障和液压系统故障等均会对挖掘机运行稳定性产生影响，所以为了确保发掘机顺利运行，必须要强化各环节的质量管控，确保及时发现和处理潜在的故障。

参考文献：

[1] 董琦,史德强.建筑工地挖掘机故障分析[J].建筑安全,2017,(10):34-35.

[2] 邵立新.挖掘机在施工过程中常见故障分析及排除[J].科学与财富,2016,(22):315-316.

[3] 徐勇,黄生华,张凤.简述挖掘机的常见故障及处理措施[J].建筑工程技术与设计,2016,(17):113-114.

论文作者:叶石球

论文发表刊物:《防护工程》2018年第18期

论文发表时间:2018/11/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f718eb67940ac94891859a8.html