# 浅谈水利泵站机电设备安装及检修方法论文_ 张裕宽,毛润立,郭双贺,黄金玲

【摘要】随着我国经济的高速发展，各种基础工程设施建设越来越多，对工程建设项目的要求也在不断提高。在各种水利工程的建设过程当中，各种水利泵站机电设备的安装和检修是关键和难点，如果相关工作没有做到位，不仅会影响到水利泵站机电设备的正常运行，还有可能会造成安全事故的发生。为此，我将要在本文中对水利泵站机电设备安装和检修技术进行分析，希望对促进我国水利事业的发展，可以起到有利的作用。

【关键词】水利泵站;机电设备安装;检修技术

1水利泵站机电设备安装技术措施

1.1完善组织管理与前期技术管理

泵站的机电设备组织管理以及前期技术管理与机电设备的安装质量有着直接的关系，相关设备安装部门需要不断完善管理水平，才能有效确保机电设备的安装质量[4-5]。首先，相关部门需要制定科学且正确的工程设计方案，在工程设计方案合理的前提下制定相关的机电设备安装方案，将机电设备的安装流程、步骤以及管理措施充分明确，使设备安装能顺利进行。其次，结合水利泵站的实际情况，将机电设备的工作做好合理的安排，明确机电设备的安装工艺以及安装技术要求，让安装技术人员严格按照要求进行设备安装。再次，技术人员是掌控机电设备安装整体质量的关键人员，其应具备较高的安全意识以及质量控制观念，在进行交底工作时，技术人员也要掌握安装要点以及要求，确保安装施工的质量。最后，相关部门要严格检查施工中各项所需工具以及相应的保护措施，确保施工的使用材料以及设备符合水利泵站的施工要求。

1.2做好设备安装过程中的技术质量管理

水利泵站的机电设备安装，需要严格按照水利泵站的相关施工技术要求，在主水泵的安装中，技术人员要把控好基础中心线，尽最大可能避免基础中心线出现错误情况，若基础中心线出现错误，技术人员需要进行及时的修正，将基础中心线的偏差之控制在允许范围中。主水泵的安装结束后，进行电机的安装工作，由于电机是主水泵的心脏部位，因此技术人员需要根据施工流程进行严格操作，避免电机安装出现问题而影响主水泵的正常运作。之后进行泵房车间闸阀以及进出水管安装，在安装过程中，技术人员需要确保它们连接正确，对存在不规范的安装进行调整，连接安装完成后，技术人员要重视防腐措施的应用，减少腐蚀对闸阀以及水管的损害，在延长泵房车间闸阀以及进出水管使用寿命同时还能有效提高闸阀的灵活度。且在安装主水泵的同时，进行供电设备的安装，以确保主水泵能有效开展工作。

1.3加强工程施工检验工作管理

对于水利泵站的建设，工程最后的检验工作尤为重要，其检验工作主要以水泵调试以及电气调试两个方面为主。在水泵调试方面，水泵安装完成后，技术人员需要对其灵活性进行检验，主要通过用手转动水泵的方式进行，避免水泵在后期的使用中出现卡死的情况，同时技术人员也需要对阀门的开关以及结构进行多次检验，确保阀门开关具有较高的灵活度，且在检验中仔细观察阀门的开关以及结构是否存在损坏的情况，若存在损坏情况需及时采取有效的处理措施，确保工程施工的整体质量。在电气调试方面，技术人员需要将电气运行路线与电气安全图进行对比检验，确保电气在运行过程中拥有良好的状态;同时对电气线以及机电设备绝缘性以及动作阀值进行严格的检验，避免后期出现电气短路现象。

2水利泵站机电设备的检修方法

在对水利泵站机电设备的检修过程中，需要我们认真做好以下的工作：

认真对电缆破裂的情况进行检查。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在水利泵站机电设备完成安装之后，就应该及时对电缆线的破裂情况进行检修，保证其能够安全、稳定运行，降低设备运行故障率，延长设备的实际使用寿命。水利泵站机电设备的输送电源，在设备运行中，发挥着非常重要的作用，如果电缆出现了问题，就会直接导致机泵设备无法正常运行。因此，需要我们认真做好对电缆的检修工作。电缆线路的外皮强度往往比较低，如果在外力或者外部的刺激之下，就很容易发生破损的现象，这给电缆线路的安全运行，带来非常严重的影响[3]。因此，检修人员应该对电缆的实际情况仔细进行研究和分析，及时发现其中存在的问题，一旦发现问题，就应该及时安排对电缆进行检修，认真对电缆破坏的程度进行检查，在一定规范要求之下，需要检修人员严格按照程序安排各种检修程序，避免由于电缆损坏导致断电情况的出现，合理对其中存在的问题进行预防，有效提升电缆使用的安全性。

认真做好对轴承漏油和异步电机的维修工作。在水利泵站机电设备实际运行的过程中，如果其中的转动部件出现了异常，就很容易导致漏油事故的发生，各种密封部件也容易出现损坏的情况，最终导致润滑油流出到设备外。在这种情况下，需要工作人员在对设备进行检修的过程中，利用铜线来代替轴承的端盖，避免设备出现严重的漏油现象。一旦异步电机在运行过程中出现问题，就应该及时停止电机的运行，避免出现更为严重的故障，并及时做好对系统的检查工作。在检修人员对设备进行检修的过程中，需要严格按照规范要求来开展工作，对电动机出现的故障进行仔细分析和判断，只有保证系统稳定运行，才可以提升系统的运行效率。认真做好对定子温度高问题的检修工作。在水利泵站机电设备的长期运行过程中，由于各种因素的影响，经常会出现超负荷工作的情况，这会造成更多问题的发生。如果电机长期运行于高负荷运行期间，其发热问题就会比较严重，难以保证机电设备安全、稳定运行，严重时会造成电机出现严重的损害。为了有效解决这个问题，就需要机电设备检修人员在对设备的检修过程中，及时对设备的使用情况进行监测，一旦发现电机温度的异常，就应该及时找寻原因，在故障原因得到彻底的排除之后，才允许恢复设备的正常运行。

为了有效延长机电设备的使用寿命，降低使用过程中的故障率，应该对各种机电设备进行合理的使用。在泵站机电设备的使用过程中，很多零件受载往往非常高，如果对设备操作不当，很容易造成载荷超过零件所能承受的极限范围，这样会直接造成零部件的损坏，不仅会导致机械的故障，严重时还会发生安全事故。因此，应该制定严格的设备操作制度，让操作人员严格按照规程对设备进行操作，这样才能保障机械设备操作的规范性和安全性，减少意外事故发生的几率。此外，设备维护人员还应该做好对事故的预防工作，对机械设备运行的风险进行评估，有效分析设备运行过程中可能产生的问题，及时采取有效的预防措施，避免事故的爆发。

结束语

综上所述，水利泵站的机电设备安装工作非常繁杂，其对水利工程泵站的建设十分重要，且机电设备安装的整体质量与对水利泵站的正常运行有着直接的关联。因此，在进行安装时，技术人员需要严格按照施工流程进行安装作业，将安装工作的每一个环节进行细化操作，以确保安装质量，同时在机电设备安装完成后，要对工程进行检验，对存在的隐患进行及时的处理，确保机电设备在后期运行的安全以及稳定。

【参考文献】

[1]谢良校.大型水利泵站机电设备安装和检修的技术措施浅探[J].珠江水运，2019（09）：84-85.

[2]于进.水利泵站机电设备安装及检修措施分析[J].中国设备工程，2018（16）：81-82.

[3]杨文锋.水利泵站机电设备安装和检修的技术措施[J].农业科技与信息，2018（02）：113-114.

[4]杨宝华.水利泵站机电设备安装和检修研究[J].技术与市场，2018，25（01）：80-81.

论文作者: 张裕宽,毛润立,郭双贺,黄金玲

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f810c5c5d16e9926f81ec3a.html