# 市政给排水管线的施工技术探讨论文_王学业

西南交通大学希望学院，四川 成都 610400

摘要：现如今，随着人类生活对城市给排水工程质量要求越来越高，必须利用专业的技术对给排水管道进行施工，避免给排 水管道的施工出现质量问题或安全威胁，以免威胁到施工人员的生命安全，进而确保市政给排水管道的施工质量和效率，以 便为推动城市的建设发展提供支持，尤其是在对细节的处理上，如果达不到标准的要求，整个工程的质量就难以得到保障。 因此本文从多方面来详细探讨市政工程中给排水管线的施工技术。

关键词：市政给排水；管线；施工技术；探讨

1 市政给排水管道对于城市的意义

100 多年前，法国作家维克多2雨果在《悲惨世界》中写道：下水道是“城市的良心”。有人曾经问华人作家龙应台，如果被带到一个陌生的国度，如何分辨它是否发达？龙应台说：“一场雨足矣。最好来一场倾盆大雨，足足下它 3 个小时。如果你撑着伞溜达一阵，发觉裤脚虽湿却不肮脏，交通虽慢却不堵塞，街道虽滑却不积水，这大概就是个先进国家；如果发现积水盈足，店家的茶壶飘到街心来，小孩在十字路口用锅子捞鱼，这大概是个发展中国家。”从中国的北京故宫、江西赣州、山东青岛，到日本东京、法国巴黎、德国慕尼黑等等，对于日益扩张的城市而言，优良的排、蓄水系统如同健康的心脏和血管，保证城市正常的循环、代谢和安全。

2 施工准备技术

（1）施工图纸的审查。施工图纸在给排水管道施工工程中是至关重要的，所有的施工过程都是以它为依据，所以必须保证施工图纸的正确性和精度性，在工程项目施工前，施工图纸设计是不可缺少的环节，直接影响着工程项目的后续施工。施工图纸的设计必须依据政府相关部门提出的建设标准，进行科学、合理的设计，以保障后续的施工能顺利开展。同时，在设计施工图纸的时候，为了保证图纸设计的合理性，设计人员应对给排水管道施工所面临的各种情况有一定的了解，根据实际的地形、地貌和地面建筑物，认真的核对施工图纸的详细情况，甚至要对施工图纸上不能完全确定的桩号和走向进行复测，以达到万无一失的目的。

（2）管材和配件的检查。为了避免有些现场出现的管材问题，诸如裂缝、酥松、抗压差、抗渗差和尺寸偏差大等质量问题，在采购时除了选择正规的生产厂家之外，有必要对及排水管进行一些具体的检验和检查，把好质量关。在注重来料管材的外观检查时，要重点审查管材供应商提供的生产合格证和相应的力学测试报告，对于来料存在破损、蜂窝、脱皮、露骨和裂纹等外观不合格次品，应做退回处理，坚决不能使用，并尽量采购同厂家或者采用相同技术规格标准的管材、管件和施工辅材。

（3）测量与放线。施工时，根据图纸上的控制点和施工现场的加密闭合控制点，运用全站仪，采取 10 米直线测一点和 5 米曲线测一点的方法，放样出给排水管的中心线，同时，结合施工图纸，检查测定出的检查井的位置和高程是否与图纸一致，为接下来的开挖提供保障。开挖的深度根据图纸设计的高程计算得出，在用石灰画出管道两边线时要充分考虑到放坡的坡度要求四。开挖过程中，要在管道沟底跟踪测量，确定一个 5 米垫层高程控制柱，以很好的控制施工沟底的平面位置及高程，浇筑完垫层后，及时的用全站仪测出施工管道的中心平面并以墨线标记，核对检查井的大小与位置是否与设计施工图纸一致。所有的测量资料和数据必须认真进行记录，整理并分析，上报监管部门审核，审查和批复。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 市政给排水管道施工技术

在做好了充分的施工准备后，就可以开始动工进行给排水管线的施工，在施工的过程中需要用到的施工技术大致有测量技术、沟槽开挖技术、支护技术、管道敷设技术以及对检查井的设计施工等。其中任何一个施工环节都是影响工程施工质量的关键，为此必须要确保每项施工环节都要按照技术规范操作实施。具体施工技术分析如下。

3.1 施工的测量 施工测量贯穿于给排水管道施工过程的始末，在测量的时候出现差错会导致管道位置产生偏移，立面上产生倒坡现 象，因此在施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交换 桩复测与保护，不得擅自变更管道走向。遇到建筑物须避让 时，建设方需出具设计变更。测量的时候还要采取各种措施 来保护测量人员的人身安全。

3.2 开挖管沟技术要点

进行开挖管沟，首先应做好测量工程，在测量人员到达施工现象前，要对设计的图纸进行多方位的核对比较，以确保图纸上的控制点、水准点和线点位置都是准确无误的，那么就要根据施工当地的环境和土地质地情况，确定正确的施工方法，在上级有关部门的批准后，进行布控，务必做到施工前期的准确合理，尤其是测量人员在管线的确定方面和图纸的裁定上，要做好工作人员的位置情况，确定开挖的深度，整个过程，都需要参加测量的工作人员全神贯注，密切监督各个进度，做好保护工作，如果出现了错位或破坏的现象，要在短时间内拿出解决的方案，进行补救，尽可能的保证其准确性。其次，在管道开挖过程中，技术是重要的保证。挖掘所采用的方式主要有机器和人工两种方式，碎石和砖土要事先确定放置的位置，以免耽误后续工作的进行。在挖掘的过程中，一般采取从上到下的挖掘方式，尽可能的减少泥土层的剥落现象，采用人工的挖掘方法时，要主要到工作人员的安全问题，挖出来的沙石放到合适的位置，以防止其塌方，造成人员损伤。此外，在挖掘过程中，一定要挖挖停停，仔细查看挖掘过的土是否夯实是否符合最低的技术要求，如果开挖的技术指标达不到，就需要重新确定槽帮的厚度和挖掘的坡度。

3.3 管道铺设过程中的相关技术

沟槽开挖完成之后的工作便是管道的铺设，在管道铺设中对工程质量影响的除管道本身的质量外便是铺设的技术。这一过程中的技术保证包括管基的合理设置、管材的安装技术等。从管基来讲，根据管道的规格指数和设计要求进行管基施工;在管材安装过程中认真检查管材自身是否存在漏水等问题，同时检验管基的建设是否符合要求然后下管，对于管道接口处应该及时处理可能出现的各种问题，同时加强实验，避免使用过程中接口处漏水等问题的出现。在回填时应充分考虑管道的承压能力，采取相应的保护措施。

4 结束语

在进行市政给排水管线的工程中，不仅需要准备好前期阶段工作，进行图纸的绘制，保证合理性和科学性，还需要进行认真的施工工作，并且做好监管的工作，保证工作进度，最后，需要进行公共设施建筑的保护。可以说，城市中给排水施工技术极为重要，因为只有加强了这项科学技术，才能够更有力地完成真正的实施，并且在城市中进行高技术含量的实施过程，在实施的过程中，不仅需要一系列的前期施工的周全计划准备，还需要考虑到各方各面的因素，将所有的可能因素都考虑周全，并且准备一切应对的措施，在进行市政给排水工程实施的过程中，严格地要求施工的技术和科技量。并且在施工过程的各个阶段中，更好地进行监督。

参考文献

[1] 窦润龙 . 浅 谈 市 政 给 排 水 管 线 的 施 工 技 术 [J]. 门窗,2014(10):96

[2]李强,李维理.市政给排水管线施工工艺探讨[J].工程技术：文摘版,2015(11):70

论文作者:王学业

论文发表刊物:《新材料新装饰》2018年1月上

论文发表时间:2018/5/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f8faa17e70580f24023e8f6.html