# 散热器采暖与低温辐射采暖的优缺点论文_谢雪松

哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司

【摘 要】采暖工程是建筑工程重要的组成部分，在建筑施工的过程中，施工单位需要结合施工场地的实际情况，选择适合的采暖施工技术，要认识到南北地区气候以及水文地质的差异性。采暖工程的施工质量影响着室内房屋的居住质量，只有合理应用采暖方式，才能营造出健康、舒适的居住环境。本文对建筑施工单位常用的散热器采暖以及低温辐射采暖方式的优缺点进行了介绍，施工单位一定要结合实际情况选择最佳的施工技术。

【关键词】散热器；采暖；低温辐射；优点；缺点

我国南北地区气候条件差异比较大，北方地区冬季气候在-10℃左右，而南方地区气温比较高，冬季室外温度在0℃左右。由于北方地区冬季比较长，所以，施工单位需要保证采暖工程的质量，如果采用传统的供暖设备，能耗比较大，成本也比较高，这不利于实现建筑行业的可持续发展。有的建筑中，采用的是老式的金属暖气片，其供热效果比较差，随着建筑行业的不断发展，采暖工程中，施工单位逐渐开始应用低温采暖方式，其可以保证供热的效果，还可以降低施工的成本。

1、散热器采暖的优缺点

1.1双立管水平串联式系统

在双立管水平串联系统中，热水是从总供水立管以及各层水平支管中流过的，在该系统中设置了较多的散热器，形成了一种新型的供暖系统。采用双立管水平串联式系统，需要采用一户一表的制度，这有利于合理利用散热器，为了更好的控制热水管，还设置了阀门，这可以对室内不同房间的温度进行控制，具有节能环保的效果。该系统最大的优点是管路敷设比较简单、美观性强，采用了新型的管道材料，延长了管道使用的寿命，也节约了钢材，有利于降低施工的成本。

双立管水平串联式系统也有一定缺点，由于系统中采用的散热器比较多，在系统运行的过程中，容易出现水平失调的现象，在管道前端以及末端位置容易出现过热、过冷现象，这不利于系统功能的正常发挥。在施工的过程中，施工人员还要做好加垫层处理工作，垫层增加了30mm，这容易增加楼板的荷载量，不利于控制工程造价。双立管水平串联式系统可以保证采暖的效果，但是也容易增加施工成本，所以，施工单位要根据预算，对散热器采暖工程的设计方案进行优化。有的施工单位设计人员缺乏工作经验，选择散热器采暖方式，但是采用的施工工艺并不适合，这不利于控制施工的质量。在对建筑采暖工程的施工情况进行调查后发现，施工人员在双立管水平串联式采暖系统中，需要设置锁闭阀以及温控阀的部件，增加了建筑施工的成本，与单管顺流式系统相比，工程造价大大增加了。随着建筑行业的不断发展，施工单位对施工技术进行了改进与优化，双立管水平串联式系统的施工体系越来越完善，该系统在住宅建筑的应用中，发挥出了良好的应用效果。

1.2单管顺流式系统

单管顺流式系统也就是热水直接从立管中按照一定的顺序流入到每一层的散热器当中，这一系统的优点是构造简单、施工简便、成本低等，但是其也存在一定的缺点，即无法对局部的温度进行合理的控制，极容易出现局部过热或者过冷等现象，无法很好地满足人们的居住条件。但是在实际工作中，如果施工人员将系统的缺点全部考虑在其中，然后采取有效的措施，这样也就能够避免系统在运行过程中出现问题。单管顺流式系统曾经在我国建筑工程中得到了广泛的应用，但是随着社会的发展以及经济水平的提高，居民对供暖系统提出了更高的要求，这一系统必然会被优胜劣汰。但是由于这一系统的施工比较简便，成本也非常低，因此依然还有一些建筑工程应用该系统，例如公共建筑、学校、医院等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、低温热水板辐射采暖的概述

2.1低温热水地板敷设采暖的含义

所谓低温热水地板采暖系统也就是将通过地板将低温热水以辐射传热的方式传递给室内，从而对室内温度进行适当调节的一种系统。该系统的缺点是：在建筑工程中会占用一定的空间，增加了整个建筑工程的荷载与工程造价，加大了系统的安装与维修难度。但是由于其具有节能、卫生条件好等多重优点而受到人们的高度重视，已有很多地区将这一系统应用在建筑工程中，得到了快速的发展。

2.2低温地板辐射采暖的优点

①舒适保健传统的散热器采暖热量主要集中在房间的中上部，上热下凉，人们有口干舌燥的感觉。而低温地板辐射采暖是以均匀辐射的方式散热，供暖符合人体生理需求曲线，室内地面温度均匀，室温自下而上逐渐递减，给人以脚暖头凉的感觉，能改善人体血液循环，促进新陈代谢，有利于人体健康。

②清洁卫生传统的散热器采暖方式主要依靠自然对流方式传热，热源温度较高，因而空气流速较大。地板采暖主要依靠辐射和自然对流两种方式传热，使用较低温度的热媒，所以室内空气平均流速小，能有效减少因空气急剧流动而引起的尘埃飞扬，以及明装散热设备和管道积尘面受热挥发的异味，减少室内空气污染。所以，采用地板采暖的房间扬尘很小，比较卫生，改善了家居环境。

③室内使用面积增加室内各种管线均可铺设在地暖结构层中，取消了散热器及其立支管，不但不占用建筑面积，而且房间可以任意分隔，根据实际测算，平均可以增加室内5%左右的使用面积，等于降低了房屋造价。

④热稳定性好目前，我国隔层楼板一般采用预制板或现浇板，其质地脆硬，隔音效果很差。地板采暖由于增加了保温层，可以大大减少上层对下层的噪声干扰，具有非常好的隔音效果。由于地暖特殊的地面构造，当上下层不采暖时，中间层的采暖效果几乎不受影响；地面层及混凝土层蓄热量大，因而在间歇供暖的情况下，室内温度变化缓慢，热稳定性好。

⑤环保节能传统的散热器采暖通常采用95-70℃供水温度，需要耗费大量的热能。而地板辐射采暖所用热媒温度较低，一些低温热源也能被利用，如太阳能、地热水。此外，还可利用热电厂余热、城市供热管网回水等热能。这些低温热源的有效利用，不仅节约了数量可观的不可再生资源，同时减少了废气、废渣的排放，既节能又环保。地暖系统在达到同样舒适条件的前提下，室内设定温度即使比对流式采暖低 2～5 ℃，也能使人们有相同的温暖感觉，能耗可以比其他采暖形式降低20%一30%，提高了热效率，节省了运行费用。

⑥安装管材造价低传统暖气片安装时选用的管材多为金属材质，造价较高，而且容易老化。低温地板辐射采暖常用的管材有钢管、铜管和塑料管，由于塑料管具有无接头、容易弯曲、易于施工等优点，因而在工程中被广泛使用。常用的塑料管有：交联聚乙烯PEX管、改性聚丙烯PP一C管、聚丁烯PB管等，它们具有抗老化、耐腐蚀、不结垢、承压高、无环境污染、不易渗漏、水阻力及膨胀系数小等特点。

3、结语

通过本文的分析可以看出，散热器采暖与低温辐射采暖都有着各自的优缺点以及适用范围，在选择的过程中，一定要结合施工场地的实际情况。由于南北地区气候温度差异比较大，所以，施工单位也要充分的考虑温度、水文地质等因素，保证室内房屋的舒适性，从而保证业主的满意度。采暖工程也是较为耗能的工程，施工单位采用散热器采暖以及低温辐射采暖技术后，有效降低了供暖的能耗，还提高了建筑工程的经济效益，具有良好的发展前景。

参考文献：

[1]张军.低温热水采暖与散热器采暖特性比较[J].黑龙江科技信息.2010（36）

[2]翟江平.普通采暖房间的气流及温度分布[J].科技情报开发与经济.2006（11）

[3]冯雪山，闫宏伟.地热采暖与散热器采暖浅析[J].黑龙江科技信息.2008（15）

[4]吴言生，王永琳.简析供暖设计及施工中的常见问题[J].民营科技.2010（04）

[5]李庆娜，董重成，王东魁.散热器采暖系统低温运行的研究[J].低温建筑技术.2009（11）

论文作者:谢雪松

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第10期

论文发表时间:2016/8/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5fb5dff81668d5f46c3a868b.html