# 有线电视光缆网络传输故障排除方法与维护论文_石先智

湖北邮电规划设计有限公司 湖北 430023

摘要：近年来，有线电视逐渐在人们的日常生活中普及开来，成为人们了解外界信息的一个重要窗口。因此，为了促进有线电视这一行业的欣欣向荣，且使得我国人民的休闲生活得到更进一步的丰富，就必须对现存于有线电视工程中的一系列障碍予以有效的解决。其中，当前困扰广大有线电视工程人员的一大问题，就是其光缆网络传输故障，这一故障的发生一方面会影响工程的运行质量，另一方面也会给电视使用者们的收看体验带来不容小觑的负面影响。因此，为了更好地应对这一挑战，本文将全面探讨解决这一光缆网络传输故障的技术方法，以求更好地在实践中解决这一问题，并对我国的有线电视工程进行全面的日常维护。

关键词：有线电视；光缆网络；传输；故障排除方法；维护

1 有线电视工程光缆网络传输故障问题的排出方式

1.1 排除因熔接不合理而引发的故障问题

在有线电视工程的实际运行中，为了更好的解决光缆网络传输故障问题，就需要工作人员重视因熔接不合理而导致传输故障问题的发生。在这个光缆网络传输故障发生之后，有线电视的使用人员就无法正常的接收到相应的型号，从而为居民的正常生活带来了不便。而且，在这个故障问题发生之后，工作人员要及时进行检修排查，这种故障问题的主要表征是在电源电压方面、节点之前位置、节点处位置、节点之后位置都表现正常，没有检测到相应的正常功率。因此，为了更好的解决这个故障问题，工作人员要打开熔接盒，当其发现光纤出现了断裂现象时，就需要及时进行光纤熔接，从而能够有效的排除故障问题。

通常情况下，重新熔接光纤方式已经能够满足大部分的光缆断开故障问题，但是，偶尔也会出现诸多的例外情况，在光纤熔接之后，有线电视工程的用户仍旧无法接受到相应的电视信号，主要是因为熔接好的光纤又出现了断裂问题，或者是工作人员的熔接操作不到位。因此，为了有效的避免上述故障问题的发生，工作人员要采用科学合理的熔接方式，来提高整个故障问题排除流程的专业水平，从而保证有线电视工程的稳定运行。

1.2 排除因供电问题引发的故障问题

通常情况下，有线电视工程的供电出现问题时，主要受到影响的设备是光接收机。而光接收机在出现问题之后，就会降低自身的信号接收能力，甚至，严重的会收不到信号。而之所以会出现这种故障问题，主要是因为工作人员将有线电视工程的信号接收仪器放在了室外露天环境中，以及有线电视工程的供电设备也没有得到室内环境的遮蔽，这几会导致设备长时间暴露在露天环境中，长久以来，就会出现设备老化现象以及自然侵害现象，从而直接影响设备的整体使用性能。

因此，在有线电视工程的运行过程中，工作人员通常采用以下方式来排除这个故障问题：首先，工作人员要设置相应的防雨设备，针对供电装置以及信号接收设备进行全方位的保护；其次，工作人员要在相关条件允许的情况下，最大程度的将设备装置放置在干燥环境中，从而能够保证设备装置不会受到雨水侵害的影响。如果，设备装置发生了故障问题，首先，要委派工作人员针对信号接收设备进行电压检测；其次，工作人员要对其他位置的电压进行依次检测；最后，工作人员再对接触问题进行相关的检测，以此来判断具体的故障发生情况。

1.3 光设备接头接触不良产生的故障

在有线电视中，有线网络传输过程中需要涉及的光学设备种类是很多的，并且这些设备的结构也有所区别，其中按照结构来划分主要分析SC型，FC型，ST型。但是最常见的也是最常用的结构类型是FC和SC两种结构类型，主要是因为这两种结构类型的设备比较的便宜，并且操作非常的简单。在有线电视网络中，光设备连接器设计的主要位置通常是发射机与光分流器之间。通常而言，接触不良的出现是在尾光纤和光接收机之间。如果出现接触不良的状况，光功率就会偏低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对这一情况，最简单的方法就是用酒精擦拭接触不良的位置。

1.4 排除因光缆遭受破坏引发的故障问题

除了诸多客观因素的制约影响之外，有线电视工程中的光缆也容易受到各种人为因素的影响破坏。如果，在有线电视工程附近存在建筑工程施工、基础工程施工、市政工程施工时，那么，会出现施工地基开挖造成的光缆断开故障问题，而这种故障问题的发展，不管是采用光信号检测的方式，还是采用光功率检测的方式，都无法及时的发现这个故障问题。因此，在有线电视工程的运行过程中，为了更好的解决这个故障问题，工作人员要对所有的光缆进行检测排除，来确定出现故障问题的光缆。而且，在必要时候，工作人员可以借助光时域反射仪来确定光缆的故障发生未知，从而能够保证后期相应检修工作的顺利进行。同时，工作人员在确定光缆故障问题发生位置之后，要及时的进行深入了解故障发生的特征，如光缆是否断裂，从而为光缆的后期维护工作奠定良好的基础。

2 有线电视光缆的维护管理方法

通过定期检查和维护有线电视电缆可以有效地减少事故的发生。检查维护主要是针对系统设施的维护管理，包含了对吊线有无异常、电线杆是否出现倾斜、放大器的安装等。用户终端的水平测量和图像质量水平评估及确认，输电和配电网络设施，有绑线行、角钢松散、脱落和其他意想不到的情况。在这个过程当中，需要对这些方面做好相关的记录工作，定期检查维护。如果出现问题或者发现存在一些隐患的时候通过有效地方法及时处理，有效地降低故障的发生，进而提升网络传输系统的安全性和有效性。

3 如何对有线电视的光缆进行日常的全面维护

通常维护有线电视光缆有两种方法，①一般检查维护；②定期检查维护：

3.1 一般检查维护是指维护系统设备所采取的一些必要措施。这些措施主要有检测吊线和线杆有无异常，光接收机和放大器等设备是否安置到位；对客户终端的电平数据和图像品质进行专业评级，查看线路架空是否稳定；检查用户的内网是否出现了电缆扎线或是角铁松动、掉落等问题；最后是检查电缆安置相关问题，包括电缆是否脱落、垂掉等问题以及光缆护套盒和防水盒是否安装合格。在整个检查过程中，工作人员还需用心记录相关数据，以减少下一次维护的工作量。

3.2 定期检查维护顾名思义，就是相隔一定的时间段进行周期性检查，一旦发现有问题出现就要立即处理，以确保机器能够顺利运行，同时还可以增加网络系统的安全系数。目前，定期检查维护包括如下相关工作：检测传输线有无异常，防水措施是否到位，设备上有无零件损坏或是脱落，电缆的挂钩是否松动错位，用户内网的分支分配器安装是否无误，线杆的拉线是否出现松垂掉落，接地是否良好，最后还要记录器械上的关键指标参数等。

结束语

综上所述，随着我国文化产业的快速发展，带动了有线电视工程的繁荣发展。基于此，为了进一步推动有线电视工程的可持续发展，相关工作人员要针对有线电视工程中存在的光缆网络传输故障问题进行及时的排出，如排除因熔接不合理而引发的故障问题、排除因供电问题引发的故障问题、排除因光缆遭受破坏引发的故障问题、排除因记录光缆熔接偏差引发的故障问题等，并且，为了保证有线电视工程的稳定运行，工作人员要采取有效的光缆网络传输维护方式进行维护管理，如一般检查维护方式、定期检查维护方式等，这样能够在保证信号能够正常传递的基础上，为有线电视工程的用户带来良好的体验，对有线电视工程行业的稳定发展起到了积极的推动作用。

参考文献：

[1]叶敏军.有线电视光缆网络传输故障的排除与维护管理[J].科技传播，2011（20）：72-72.

[2]谢碚钢.有线电视光缆网络传输故障的排除、维护管理探讨[J].计算机光盘软件

论文作者:石先智

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5ffd19d3406ee101aab0bd86.html