# 工程建设中深基坑的支护与岩土勘察技术探讨王喻论文_王喻, 杨森

摘要：随着城市化建设不断推进,地下空间的不断利用,基坑的深度不断增加,周边环境越来越复杂,基坑支护设计要求越来越高。相对于常规工程，深基坑支护工程构筑物具备一定的临时性、可变性、复杂性、特殊性。工程人员开展深基坑支护设计的过程中，对于任何种类的支护结构都应对其岩土性质、支护受力、嵌入深度、结构强度进行考虑。因此，研究深基坑中运用岩土勘察技术和支护设计的策略有一定现实意义。

关键词：支护设计；勘查技术；深基坑

前言

本文将从工程概况出发，对深基坑中运用岩土勘察技术和支护设计的策略进行分析与探究，希望为工程人员提供一些帮助和建议，更好地进行深基坑岩土勘察和支护设计工作。

1岩土勘察内容和岩土勘察技术

1.1岩土勘察内容

首先，做好对施工现场的地质调查，分析现场地质现状可能会对施工进程和建筑物造成的影响，并将调研资料进行整理汇总，以备以后查看。其次，做好对现场土体性质、分布以及地下水位的调查，测量相关参数。再次，以测量得到的数据为参考依据，做好问题分析和深入研究，根据实际情况制定相应的解决策略或改良措施。最后，对建设项目进行安全评估，站在宏观的角度制定长远的规划，保证建筑物后期维护管理中可以少出现问题，或者在出现问题时能及时有序地进行调整修正，尽量避免后续施工和管理中出现建筑物沉降等问题。

1.2岩土勘察施工处理技术

建筑工程岩土勘查处理方法包括地质测绘调查、勘查取样、施工现场试验和实验室试验等。其中，地质测绘调查的作业流程是先根据初步调查情况进行勘察施工的可行性分析，选择合适的勘测方法开展勘查作业。勘查取样指的是利用物理的方式对施工现场的岩土条件进行探测，包括探测、钻探和坑探，这些方式可帮助施工人员掌握施工现场岩土的分布和岩层性质、结构等。而现场试验或实验室试验则是以上述勘探施工获得的数据为参考，最后对所有勘查到的数据资料做好整理汇总，做好原始图片的编制工作，然后撰写勘查报告，经过审核后交给建筑工程设计部门，成为工程施工方案设计的重要来源。

2工程建设中的深基坑支护设计

深基坑支护设计是否合理，直接关乎到深基坑施工质量。当前深基坑支护技术包括以下几种:

（1）满足深基坑坑外土体压力挡土系统，包括地下连续墙和各种桩体，桩体中包括钢筋混凝土板桩、钻孔灌注桩、钢板桩和深层水泥搅拌桩。

（2）深基坑围护结构的支撑和固定系统，包括型钢、钢筋混凝土内支撑和钢管内支撑。

（3）满足深基坑挡水系统设计要求，包括压密注浆、地下连续墙、深层水泥搅拌桩和地下连续墙等。

2.1排桩支护技术

排桩支护技术是深基坑支护中的主要技术之一，包括防渗帷幕和支护桩构成。在深基坑附近设置一排钢筋混凝土灌注桩，满足挡土功能需要。此项技术施工便捷，操作简单，刚度大，具有较强的挡土效果，适用范围较广。同时，此项技术不会产生噪声污染，不会影响到周边区域居民日常生产生活，但是需要结合区域实际情况，选择合理有效措施来构建稳定的支护结构。

2.2深基坑搅拌支护技术

深基坑搅拌支护技术在实际应用中，通过水泥和软土之间物化反应，形成强度和硬度大的支护结构。借助此种技术，可以避免水分侵蚀和地基不均匀沉降问题，提升深基坑结构稳定性和承载力。在这个过程中，在软土中加入适量固化剂，优化配合比，减少水泥水化热，促进材料充分物化反应。施工人员在深基坑开挖后，技术清理杂土，保证深基坑深度，一旦发现及时清理，规避对周围环境带来不良影响。

2.3土钉支护技术

土钉支护技术在当前深基坑支护施工中效果较为可观，可以有效提升深基坑支护结构稳定性。具体施工中需要充分结合岩土工程实际要求编制施工方案，并进行相应的拉拔试验，确保土钉拉力和强度符合施工要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在试验期间，要求与第三方监管人员在现场，保证试验结果精准可靠，便于后续施工活动顺利展开。三、从深基坑施工和岩土勘察角度如何提高施工质量

3运用支护设计

3.1选取基坑支护方案

近年来，国内城市中各种高层建筑数量逐渐增多，使得深基坑工程随之增加，项目特性对其支护设计的方案有了更高要求。现阶段，勘察设计多根据招投标制来进行，并朝着规范化与市场化的方向发展。在这一大环境下，增强设计方案的市场竞争力成为了设计人员都需要考虑的重要问题，为了让招投标过程中的支护设计方案获得认可，就应保证设计方案的实用性、经济性与安全性，由此可知，选取基坑支护方案至关重要。

在选取支护方案的过程中，需要与土质状况、附近环境相结合开展科学设计，在大量的设计方案中挑选合理、优质的支护方案，根据施工状况、经济条件、安全性等指标加以考量，从而让支护方案更加适宜该工程的特性。若基坑附近不存在市政设施与重要建筑物，地层砂层厚、地下水的水位高且水量大，那么应选择经济性降水方案。若土质较好、施工空间大，那么应通过放坡法进行支护，在放坡以后需要将钢筋插到坡面上，挂上钢筋网，然后将混凝土护面喷洒在上面。若放坡空间不足，不过土质十分好，应通过土钉墙进行支护，这种方案具有很强的实用性与经济性，如果基坑的深度超过十米，可以使预应力墙杆增加一排或两排，对坡体变形进行控制，有效提升坡体的稳定性。若放坡空间不足，且土质较差，可以考虑对被动区土体进行加固，由此对支护结构的变形进行控制，提高基坑的安全性。

3.2基坑支护设计内容

进行基坑支护设计时，需要注意以下几点：

（1）应确保安全性。

（2）应以安全为前提适当节约经济成本。

（3）应以安全与经济为前提充分考虑施工、人员等支护设计因素。一般来说，基坑包括围筒、地下连续墙、内支撑、自稳放坡等多种类型。不同基坑坡段的地下水状况、附近环境存在一定差异，支护方法需要按照具体情况作出适当的调整，相同基坑支护工程中经常会存在多个支护的类型，要求设计人员的阅历与经验应较为丰富。

3.3注意对环境的保护

在施工时必须根据工程具体施工要求、结构特点、施工方法和周围地质自然情况等制定合理的施工方案，优化施工组织设计，在施工设计方案中应包含对于周边环境保护的措施内容。比如对于施工范围内地下管线、周边建筑物和土体、植被等的监测和保护，合理处理如弃土、泥浆等工程垃圾。尤其在深基坑开挖过程中必须密切注意周边环境的变化，合理设置监测点和预警报警装置，及时掌握现场施工情况，如果出现数据异常则应立即进行检查，然后采取相应地保护措施。

结语

总而言之，研究深基坑中运用岩土勘察技术和支护设计的策略具有重要的意义。相关人员应对工程的概况有一个全面了解，在运用岩土勘察技术时，能够始终坚持勘察原则、分析岩土工程的条件、作出稳定性评价、分析边坡失稳原因，在支护设计时能够合理选取基坑支护方案，增强基坑支护设计有效性，从而让基坑的支护、开挖等工作有序进行，顺利地完成工程施工。

参考文献

[1]陈健.深基坑的支护设计与岩土勘察技术研究[J].企业技术开发，2017，36（07）：68-70.

[2]王立军,张跃超,吕琳.岩土勘察技术与深基坑的支护技术探究[J].工程建设与设计,2018(12):58-59.

[3]柳斌.岩土勘察技术与深基坑的支护设计初探[J].江西建材,2017(07):234+239.

[4]朱哲峰.关于深基坑的支护设计与岩土勘察技术探讨[J].中国高新科技技术企业，2014，3（20）：84-85.

论文作者:王喻, 杨森

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/600400b309ee5e0e1b81bf32.html