# 电气施工中强电施工电缆安装技术探讨论文_董建华,王小伟

河钢集团滦县司家营铁矿有限公司 河北 唐山 063700

摘要：在电气工程的安装施工过程中，强电项目的电缆安装施工是电气工程施工中的重要部分，电气施工安装中的强电电缆项目主要是频率和电流较大的或者指电压相对较高的电能，这个项目的施工质量在整个电气工程的安装施工中具有巨大的影响作用，在实际施工操作中，要结合现场施工的特点，采取科学合理的施工方案是确保施工质量安全的前提。

关键词：电气施工；强电施工；电缆安装技术

1.电气电缆安装的步骤

在电气电缆安装中其安装步骤如下：首先是安装前的准备，包括管路的预制加工、管路的连接、扫管、箱合定位、穿带铁丝、穿线及电缆敷设，其次是安装，包括防雷接地安装、照明工具安装和配电箱的安装，电气安装的最后一个步骤就是调试电气系统。

2.电气安装中强电电缆施工的内容及重要意义

所谓的强电，是相对日常生活中的弱电而言的，为了使信息传送时保证一定的传送速度和预期的传送效果，一般采用高电压或者超大电流和超大频率来进行处理。这样一来，在施工时不仅可以避免能量的过多消耗，反而还能提高工作效率，易于达到预期的处理效果。

从强点电缆施工的内容来看，其重要性也不言而喻。在目前现代化建筑的电气工程的施工中，最为关键的一部分就是电气电缆的正确安装。而在电气电缆安装的过程中，强电施工又是其重要的组成部分。因此，强电施工方法的正确与否，不仅关乎着该建筑整体的电气电缆安装工程的质量与安全，还对人们的居住环境和日常生活有着重要的影响。

3 强电的施工方法及措施要点

3.1 配合土建施工预留预埋时，应全面掌握建筑装修要求

首先，务必掌握建筑装修要求，如建筑标高、装饰材料以及抹灰装饰厚度，以此对预留预埋的高度与深度进行全面的调整。其次，混凝土内部的暗敷线管应在临近的线路进行敷设，同时减少弯曲。埋入地下的建筑物、构筑物的线管表面距离不能低于15mm。暗配盒与暗配箱的位置应该在模板位置的对应处，用防锈漆或者其他有区别的油漆做上标记，引出的混凝土墙与地面的管子应保持顺直的状态，引出的管子达到两根以上的应将其进行整齐地排列，管子在切断之后，断口部分应与管轴线保持垂直状态，应将管口进行挫平，这样管口处就会光滑，封堵就会严密，在对不同专业的配管做标记时应采取不同的标记和图纸相符的编号，以防止发生漏配的情况。

（1）钢管暗配。按照基本的电气强电施工标准，深埋于地下的各种电线管道必须避让原有的和即将安装的电气设备，因特殊的形势所迫，确实无法实现避让的，需要对电线管道进行特殊的保护处理。具体措施就是对管线进行特殊的钢制材料保护，并要求一个线路具有一个独立的保护钢管，同时要在管线与设备的连接处做好密封和保护的施工。

（2）PVC电线管暗配。PVC电线管之所以得到广泛的使用，主要是由于该电线管经过特殊材料处理，具有更强的抗腐蚀能力，能够延长电线管的使用寿命。但是它也存在极大的缺陷，即容易发生形变，而且使用寿命比较短，就工程项目投资的经济性来说，该电线管不适合应用在普通的城市内部，适用于强碱性和强酸性地域。线管在敷设过程中，要以距离最近的线路为准进行敷设，并且还要将弯头的数量大大降低，这样可以使得管内穿线所遇到的阻力减小；电线保护管的弯曲处不能存在凹陷或者裂缝的情况，并且其弯曲程度不能比管外部直径大。线管埋在地下或者混凝土中，其弯曲半径不可以小于管径外部的10倍。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 电缆敷设

务必做好电缆敷设之前的准备工作及敷设之初的工作。（1）电缆敷设之前需要做好相应的准备工作，以保证电缆敷设的安全性。首先，对将要进行敷设的电缆进行全面的检查，具体包括电缆的型号、质量是否与将要进行安装的管道所匹配是否按照图纸的设计完成的；其次，还要认真检查电缆的外部结构，必须保证将要敷设的电缆外观没有任何损坏的现象，是绝对的绝缘体保护，不会发生漏电现象；最后，要在敷设之前进行事前的安装检验，检验合格后才能进行正式安装。此外，电缆的连接处和断口处，都必须进行绝缘处理，保证使用过程中的安全，杜绝一切漏电的安全隐患。

（2）在敷设电缆之初，应该将多条电缆整理好，并采用固定的措施，将排列整齐的电缆固定住；电缆的整齐排列不是随意的，需要根据电缆承担的电压程度由高到低逐级递减，以方便后期的电缆维护和管理。究其原因，主要是因为如果电缆发生缠绕现象，不仅影响电气设备的正常使用，也会损害电缆设备的使用寿命，故而必需按照上述要求做。

3.3 配电箱与配电柜的安装

此工作必须在土建工程施工完成后方可进行。值得一提的是，墙柱上的配电箱明装也必须在土建工程施工完成之后进行，而对于暗装配电箱以及接线箱，应根据抹灰的实际厚度进行。配电箱与配电柜在实际安装过程中应注意安装位置，其零件齐全，箱体开孔合理，不存在铰接现象，配电箱盖与开关灵活，接线整齐等事项。配电箱与接线箱以及分线箱如果有引出管需要进行开孔时，必须采用开孔器的方式，不可以采用电气焊进行开孔。

3.4 防雷接地

应该派遣专业的线路接地人员对强电设备进行防雷接地处理。与门窗连接处既要保护好电气设备，同时也不能破坏门窗结构。

为了确保群众的安全用电，我们国家的相关电气电路安装规定，需要对非电力设备的外部金属等可能导电的结构实行接地处理，以防止强大电流引入破坏设备或威胁用户安全。

3.5 管内穿线

管内穿线前必需做好管道清污工作。（1）首先，必须进行清污处理。要委派专门的负责人对管内可能存在的积水、杂物、灰尘进行彻底清扫。尤其是管道拐弯处，要进行重点清扫。一方面能够保证管内穿线不受到阻碍，另一方面也有利于提高管内线路的使用寿命，是对线路的一种保护。

（2）穿引线。管道清污工作落实后，在铺设线路之前需要进行穿引线。穿引线的目的很简单，即检查即将应用的管道内部是否畅通，有没有存在卡、塞的位置。在穿引线的过程中极易出现线路受阻的现象，此时需要用专业的铁丝从两端处将其拉起，对阻碍部位清除后，实行二次穿引。

结语

鉴于强电施工在电气安装中的重要性，施工单位一定要按照相应的技术标准和施工规范，掌握正确的强电施工方法和措施，以正确的管理和控制来确保整个建筑的电气安装工程有序进行，满足人们对其质量和安全的要求，推动我国建筑电气安装工程不断向前发展。

参考文献：

[1]陈锦斌.电气安装中强电的施工方法和技术措施[J].商情，2011，（11）

[2]张俊国.电气安装中强电施工技术探讨[J].无线互联技术，2012（8）

[3]杨华.建筑安装工程强电系统调试工作的探讨[J].现代企业教育，2010（04）

论文作者:董建华,王小伟

论文发表刊物:《防护工程》2017年第21期

论文发表时间:2017/12/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/60189ce6bc049e967435b245.html