# 关于电力变压器检修常见问题及处理对策论文_周文中,陈勇

国网铜陵供电公司 安徽铜陵 244000

摘要：当前社会经济快速发展，城市化进程加快，电力需求增大，在电力系统中变压器是非常重要的设备。相关工作人员加强变压器的检修力度，对于确保变压器的高效、稳定运行产生了极为重要的促进作用，能够保证电力系统供应电能的可靠性与连续性，因此在电力企业的工作中加大变压器检修力度至关重要。在供电网络中，变压器的故障率虽然不算太高，但是仍然会发生一些不易处理的设备故障，严重威胁着供电网络的安全稳定运行。因此，必须要对变压器检修维护过程中的常见故障进行总结与分析，采取有针对性的检修与维护对策，最大限度地降低变压器故障的发生。结合个人实践工作经验与相关参考文献：，对变压器检修维护过程中的故障及其处理对策展开探讨。

关键词：变压器；常见故障；产生原因；技术处理

引言

变压器作为供电网络中最为重要的组成部分，其不仅具有降低电压的重要功能，其还能配给不同电力用户合理的电能。所以，确保变压器的安全稳定运行尤为重要。笔者在总结个人多年从事变压器检修维护工作实践经验的基础上，提出变压器检修维护过程中的常见故障以及相应的处理对策，以供广大同行在今后的实践工作过程中参考借鉴。

1电力变压器检修的现实作用

在我国社会飞跃发展的新时代背景下，人们生活质量及生活水平的全面提升，人们日常生活及生产活动中对用电提出了越来越高的要求。电压器是电力系统中十分关键性的组成部分，做好变压器的维护与检修工作对于电力系统稳定运行而言至关重要。现阶段电力变压器在检修工作中还存在着普遍较低的情况，并没有形成较为规范完整的管理，以至于在日常检修过程中存在较多的缺陷与问题，对电力系统的供电安全性与稳定性产生了极为严重的影响，对电力企业的健康持续性发展产生了制约与阻碍。所以加强变压器检修相关问题的深入研究，并提出针对膝盖的解决处理措施，对提升供电稳定性、促进电力企业发展产生了极为积极的现实性作用。

2变压器检修维护过程中的常见故障问题

2.1电阻为零的故障问题

在变压器的内部，其金属丝往往都是相互交错的，一旦发生金属丝、毛刺弹出等问题，就会给正常的联通造成干扰。此外，垫脚绝缘出现损坏也会造成铁心多点接地，其他金属物体掉落到变压器的线圈之内等诸多问题，都会导致电流不再经过绝缘电阻，从而出现铁心对地绝缘电阻为零的故障问题。

2.2电力变压器的设备组成元件存在老化破损的问题

压力释放阀薄膜与防爆管是设备组成元件破损问题中影响最为严重的两个方面，在变压器中防爆管是避免突发事故造成邮箱内剧增压力导致爆炸情况的出现，防爆管会对其作用的发挥产生严重影响，甚至会造成爆炸。因为电力变压器长时间的应用会造成呼吸问题的出现，从而导致油枕隔膜中的气流膨胀，加大了变压器强压，这种强压会损坏压力释放阀薄膜，甚至导致喷出。变压器吸潮器堵塞可能是造成压力释放阀薄膜喷出或者破损的可能原因，也极有可能是其螺丝处理不当造成，还有可能是变压器设备短路造成，需要根据实际情况的检测对具体原因给予确定。套管老化是设备组成元件老化中最为常见与突出的问题，会造成变压器短路故障的出现，从而对电力系统供电产生了影响。套管老化会造成其内络出现放电现象，套管老化问题主要是因为变压器内部运行环境及季节变化造成，较差的内部环境会对正常检修工作带来了极大难度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3电力变压器的设备出现渗漏问题

渗漏油是电力变压器检修中常见问题，并且其中存在一些较为明显的问题很容易进行处理，但是其中还存在一些较为隐形的问题，相关工作人员很难找出，很大程度上加大了处理难度。焊接处渗漏油主要是因为制造过程中焊接自身质量问题引起的，例如在焊接过程中出现脱焊、虚焊等情况，焊缝中出现砂眼及针孔等问题。密封件渗漏油是因为密封接头安装时未能压牢、压实或者处理不当造成的。法兰连接处渗漏油是因为法兰面不平整，安装工艺缺乏合理性与科学性造成螺栓未能得到较好紧固，从而出现渗漏油等问题。管子螺纹或者螺栓渗漏油，只因为出厂时密封不良或者加工粗糙造成的渗漏油故障。散热器渗漏油是因为散热管在冲压时管的外壁受到了一定张力，造成内壁也受到了相应压力，存在一定的残余应力而造成。玻璃瓶及其瓷瓶油标渗漏油，一般情况下是因为密封失效或者安装不当造成。

3电气试验应用及其措施分析

3.1要做好变压器的综合分析工作

要对运行中的变压器开展有效的检修、维护工作，必须要做好各项因素的综合分析工作，具体包括以下几点因素：参考变压器检修准则中推荐的相应检修周期与检修项目；分析变压器的结构特征情况与制造情况；汇总变电压运行过程存在的缺陷；分析干式变压器出现的故障情况以及故障的实际解决情况；对过去的电气试验记录结果以及局部的放电值结果进行分析；分析温控装置的实际运行状态与周检期间。

3.2人工智能

随着现代化电力工业进程的推进，人工智能在变压器诊断故障方面的作用越来越重要，人工智能和变压器故障诊断技术结合可以构建关于变压器故障诊断的数据库，通过对数据的分析可以改进并创新故障诊断技术。

3.3做好常见故障的重点排查工作

针对变压器检修维护过程中经常出现的铁心对地绝缘电阻为零、角连接接管烧毁、变压器选型不匹配等故障问题，应该给予重点排查。首先，面对铁心对地绝缘电阻为零的故障时，可以采取逐步排查的方式，如果通过逐步排查仍然没有找到相应的故障原因，则可以使用焊条连接电焊机地线端与接地片的方法进行解决。其次，在角连接接管烧毁这一故障上，应严格把握好采购质量这一大关，使用质量优异的角连接接管，以降低故障发生的概率。最后，在变压器设备选型不合理这一故障上，应该结合当前使用环境，科学选择变压器信号，使其符合基本要求。

结语

变压器常见故障的技术处理如下：提高焊接质量和部件的密封性解决变压器渗油问题、对接触面进行打磨清理解决接触面积不够的问题、人工智能与电力企业的技术结合提高电网的智能化水平。随着社会经济的快速发展，电能的需求量也会日益增加，变压器安全问题也会受到越来越多的关注。

参考文献：

[1]郑含博.电力变压器状态评估及故障诊断方法研究［D］．重庆：重庆大学，2017.

[2]薛乃良.变压器检修维护中常见故障的处理［C］//软科学论坛———能源环境与技术应用研讨会，2015.

[3]黄培．浅谈110kV及以上无线传感器网络在电力变压器检修中的应用［J］．通讯世界，2015（17）：101-102．

论文作者:周文中,陈勇

论文发表刊物:《基层建设》2018年第32期

论文发表时间:2018/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/601b41b9af02384a32d90abe.html