# 公路工程路基防护工程施工技术分析论文_胡建栋

摘要：公路工程作为我国交通运输体系的重要组成部分，其对社会发展与经济建设都有着重要的影响，因此，在施工过程中，必须保障其稳定行、安全性、可靠性、舒适性，这就要求施工技术得到合理应用、施工质量得到合理控制，从而在保障施工目标实现的同时，高质量完成施工任务，实现工程效益。

关键词：公路工程；路基防护工程；施工技术；分析

1导言

在公路工程的建设过程中，如何提高公路工程中地基防护的质量，成为施工人员关注的重点。应结合实际情况，把握各项因素，有效应用防滑桩施工技术、干砌片石施工技术、挡土墙施工技术、锚杆框架施工技术、植物栽培施工技术等。同时，不断改善和创新，提高公路整体的使用质量，延长公路的使用年限，确保公路工程的质量和经济效益。

2公路工程路基防护工程施工的类型及技术要求

2.1路基防护施工的施工类型

目前，我国的路基防护工程主要分为三种类型，坡面路基防护、路基支撑防护、路基冲刷防护。其中，如果地面倾斜程度较高，应用坡面路基防护，需要种植植被，或者修建框格等，增强防护工作的针对性。种植植被能够起到一定的联系作用，与路基地表下的土进行连接，减轻风化现象带来的各种负面影响。同时，土壤中的水分不易流失，坡面得到有效防护。在土地基础较好、墙面较低的环境中，主要应用路基支撑防护，修建相应高度的挡土墙，实现必要的防护效果。如果是在河边，主要应用路基冲刷防护，减轻河水的冲刷作用。

2.2路基防护施工的技术要求

路基防护施工的技术要求主要分为两点：第一，路基强度应达标，公路路基承受着公路总承载量的一大部分，只有保证施工技术达标，才能提升路基的强度，防止出现变形现象；增强路基的坚固性，延长路基的使用寿命，确保公路的整体质量和正常使用。第二，稳定性达标，稳定性也是路基防护技术中的重要部分，应严格控制路基变形范围，保证长期受外力作用而仍可正常使用，保持较高的安全性，防止路面出现凹凸不平、断裂错台等情况。第三，公路路基还需具备良好的水稳性。在温度变化的影响下，路基使用的材料会受到较大影响，因此，应对此进行严格控制，保证公路的正常使用。

3目前我国公路路基引发故障的一系列原因

因为时刻经受各种因素影响，使得我国公路路基出现频繁的破坏现象，不利于持续正常性运营，到头来不仅仅不方便民众日常出行，同时更严重威胁社会经济的平衡性发展。至于导致这类破坏状况的原因则表现为：

3.1路基本身的施工质量未能达标

由于公路本身施工水平不合乎标准，使得后续运营期间难以迎合各种运输要求，进而引发路基的严重破坏现象。而现实中也存在较多因素在影响着公路路基的施工水准，通常表现为路基施工原材料的性能、规格、使用方式不当，还有就是施工主体对于路基压实度过分忽视，一时间导致这部分施工质量与日俱下。

3.2防排水设计的科学合理性低下

因为前期设计不够完善，使得公路路基运营时长期经受雨水等恶劣天气侵蚀，随后引发深层次的破坏现象，无法做到持续正常运营。如经过降水之后，容易形成大范围的地面径流，一旦说其中的排水设计不当时，就会直接破坏整个路基结构。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3对公路整体的运营监管力度不强

须知公路路基往往拥有着一定的承载力标准，但是因为管理主体疏忽，使得超载车辆频繁驶入，一时间令公路路基承载着更大的负担，并随即引发破坏状况。长期放置不管，不单单会无法做到公路的正常运营，同时更会持续削减其使用期限。还有就是土质状况的影响过于深入。公路路基往往对土质存在严格的规范标准，可实际施工中经常会出现土质输送的现象，加上施工人员未能及时做好加固措施，使得公路尤其是内部的软土地基，开始逐渐遭受大规模的破坏。想要确保针对上部压力予以全面承担，就必须预先赋予公路路基较高的压实度，而在面对交往疏松的土质时，则需要额外匹配可靠的加固技术方式，随后保障其应有的结实度。但是现实中很少有施工人员能够贯彻上述技术规范准则，之后导致路基损坏的几率也随着同步增加。

4完善公路工程路基防护工程施工技术的管理措施

4.1提高人员素质

应加强施工人员的技术培训，开拓工作思路，丰富知识结构，从思想上重视路基防护工程施工技术的重要性，从行动上提升自身的综合素质，不断适应施工的需求，保证道路的安全运行，使车辆能够正常行驶。同时，提升施工人员应对问题和解决问题的能力，采取针对性的措施及时处理遇到的各种问题，随时应对新的挑战，强化自身的专业技能。另外，可以成立路基防护工程技术队伍考核领导小组，全方位考核施工人员的技术水平和安全防范意识，增强施工队伍的凝聚力和向心力，使路基防护工程施工队伍向标准化、规范化方向迈进。

4.2完善技术管理

重视施工现场的设备，挑选型号和规格大小符合规范的机械设备，对设备的特点进行详细了解，在全面整合的基础上，维护出现问题的设备，保证机械设备能够满足施工需求。同时，应制定出符合实际情况的技术规范，对设备进行统一有效的管理，注重细节处的检验，保证制度的合规性与合法性。对工程进度进行严格控制，在出现意外情况的时候，需要及时与相关人员进行沟通，有效处理路面塌陷、边坡塌陷等问题，保证施工合理化进行。主要注意的是，在施工前，必须详细分析和调研施工路基的地质、水文、土壤等情况，明确各项因素的影响程度，提高施工过程的稳妥性和安全性。另外，应将技术进行完善，把握好质量管理与4.3建立健全质量管理制度

第一，建立完善的质量自检制度。施工单位应重视自检工作，总负责人为项目总工程师，质检、试验、施工以及材料等相应部门的人员协助参与。在自检制度的规范下，由自检机构进行监督，确保工程施工质量。第二，建立相应的质量责任制度。责任制度能够有效分解总任务和每个部门的任务，进过层层分解，使不同部门和不同人员明确自身的责任。在分工合作的基础上，做好自身范围内的职责，保证公路工程的质量管理。第三，建立条件完备的实验室。设立项目中心实验室，并配备合乎规则的仪器设备、实验人员和制度规范等。同时，详细检查施工中使用的原材料，保证性能达标，实现质量检验和控制的有效性。第四，建立技术攻关以及交底制度。将技术保障体系不断完善，找出存在的问题，结合项目总工程师的意见，研究和落实不同分项工程施工方案、施工工艺等，加强技术交底工作，保证施工的顺利进行。

5结语

综上所述，选择大幅度提升公路路基的施工水准，将能够顺利发挥出对日后公路运营状况的优化效果，主要原因就是经过公路投用之后，可以顺利减少相关故障滋生几率，节约日后维修养护消耗的成本费用，规避对公路沿线自然环境的破坏结果。长此以往，全面丰富我国公路建设工程的经济与环境效益，为今后各类区域互动，以及平衡性发展，奠定基础。

参考文献

[1]李沛东.公路工程施工中的路基路面压实技术分析[J].山西建筑,2018,44(01):131-132.

[2]胡金勇.路基防护工程施工技术[J].交通世界,2017(09):32-33.

[3]张烈钟.公路工程路基防护工程施工技术[J].四川水泥,2017(03):237.

[4]赵彩娟.公路工程施工中路基加固处理的工艺与技术分析[J].黑龙江交通科技,2016,39(09):

论文作者:胡建栋

论文发表刊物:《城镇建设》2020年 1期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/602774ea4286b08dee46a094.html