# 低压线路故障分析及运行维护管理论文_栗宝华

国网河北省电力有限公司魏县供电公司 河北邯郸 056800

摘要：线路是大型电力系统的重要组成部分，其建设非常复杂。在低压线路网运行中，存在诸多故障情况，导致其出现故障的原因比较复杂，一旦出现问题，将产生很大影响，因此有必要确保生产线的安全。对于施工过程中的用电设备和线路状态，要进行严格检查，将相关的安全管理落实到实际的工作中。基于此，本文对低压线路故障分析及运行维护管理进行研究，以供参考。

关键词：低压线路；故障分析；运行维护

引言

线路是供电企业的重要设备，检修是保证其运行可靠性和安全性的重要手段，在低压线路实际运行过程中，通过对常见故障分析发现除部分故障是因为新安装设备安装质量不合格带来的问题以外，还有一大类是由于检修过程中的质量控制不合格导致的重复故障。强化线路检修质量可降低线路线路故障，降低运行维护成本，提高电网运行的经济性。

1低压线路网常见故障

（1）断路故障，开路故障是低压线路中的常见故障。由于低压线路复杂，线路方向多种多样，使得当电压施加到线路两端时产生电弧的可能性变大，严重时易发生火灾。此外，低压线路在运行期间不太稳定，易受外力影响。（2）短路故障，短路故障是电力系统运行中常见的故障之一，主要源于低压线路的绝缘层受损。（3）过载故障，过载故障是指在线路正常运行期间，线路中承载的负载超过最大允许量的现象，导致低压线路过载故障。电流过大会导致高温，诱发设备存在安全隐患。（4）接地故障，一般的线路接地是为了加强绝缘性能。在低压线路的实际使用中，一旦线路损坏，将减少导线对地的绝缘效果，导致低压线路中的接地故障。接触金属向地泄漏电流，严重的可能引起金属与地之间产生火花而带来安全威胁。

2低压线路常见故障分析

2.1技术方面

电力输送导线、变压器、电动机等电力元件是由电阻率较低的金属铜或铝制成，电阻率虽低但始终存在，且在长距离传输中有着更明显的电阻。因为电阻的存在，多数电能以不同形式释放从而形成损耗。设备发热属于最常见的释放形式，此类由负荷功率（电流）引起的损耗也被叫作铜损。变压器、电动机、电力电缆及电力电容器等元件在运行中需要电压建立并维持交变磁场，在不断变化后电能会转化成热能或机械能，此时也会有设备发热形式引发电能损耗的情况产生，此类由电压引起的损耗也被叫作磁滞损耗。

2.2设备引起的低压线路运行故障

设备是低压线路网络的基本组成部分，其中设备因素是造成低压故障的重要因素。低压线路主要是为居民供电，沿线可能有各种电气设备。各种设备的功能不同，它们在功能上相互协调，以实现安全可靠的供电。线路上的设备发生故障会间接导致低压线路故障。例如：绝缘体破裂会降低绝缘电阻，导致跳线、放电、污垢闪络等现象；避雷器超过使用寿命、质量不合格等，也会引起低压线路的运行故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3低压线路网常见故障对策研究

3.1管理强化

依照输线路线路故障处理方案制定相应的管理制度，形成系统化、科学化线路管理体系，对人力资源、资金资源等进行合理分配，以保证低压线路管理工作规范有序开展。除此之外，还需要做好智能监测系统的构建，借助通信技术、自动检测技术、计算机技术等形成完整的在线监控体系，以确保能够第一时间把握输线路线路故障状况，形成合理的解决方案。低压线路检修中需要做好日常管理，加强对低压线路的定期监测，尤其是重点设备区域和易损线路区域，需要加强故障检查力度，以全面提升预防控制效益。要依照低压线路周围状况对其进行合理整治，如在林木区域需要适当伐木剪树，防止树枝褡裢，造成漏电；要对线路防雷装置进行检查，尤其是在雷电频发地区，需要加强防雷装置的设置，从根本上降低雷电引起的线路故障等。

3.2检修过程中的质量控制措施

低压线路检修开始后是检修质量控制的关键阶段，所有的检修质量控制标准能否有效达成，就看检修过程中的质量保证措施能否有效的得到落实。为了强化检修质量，保证检修质量控制措施得以落实，主管工程师在检修开始时应将相应工序的质量控制标准措施表发放至对应施工班组长或者是项目具体负责人手中，对其详细交代施工过程中需要关注的质量细节。在低压线路检修过程中，对于C类质量控制点主管工程师，应根据实际施工进度随时对施工班组的施工质量控制文件记录情况进行抽检，可通过微信群，随时接收施工单位项目具体负责人上传的质量控制点影像资料。主管工程师在巡视抽检时候可比照记录文件内容和影像资料进行复检，如发现某一项不合格则全部返工。

3.3电网中低压线路降损解决方案

改进架线方式。乡镇区域负荷密度小的一般来说在供电可靠性要求方面相对偏低，加之变电站彼此间距较远，所以建议采用三分段三联络和双电源手拉手辅以单辐射的接线方式。同时，引进N-1模式的主备接线模式，并为通信通道及后期用电预留充足的余地。调整主干线长度。自由电子的定向移动速度会随着导线截面积的减小而增大，增大后更高几率碰撞金属离子，且碰撞程度更激烈，此时会增大电阻，最终增大线损。此处可采用R=ρL/S这一电阻公式进行分析，式中的R代表导线电阻，ρ代表导线电阻率，L代表导线长度，S代表导线截面面积。电阻率相等且处于相同线路上，随着导线横截面积的减小、长度的增长，此时也会存在更大的电阻，相应的也会产生更大的线损电能。对此，可考虑增大导线截面减少线损，并且此类方法还能实现负荷的增加，可为导线提供安全保障。中低压线路网线路中有长度不达标的线路，迂回线路过度延长了导线长度，此时会出现更高的电阻，线损也相应上升。

结束语

低压线路是我国线路网的重要组成部分，其运行效果直接影响用户的用电质量。尤其近年来我国低压线路故障频发，由自然因素和人为因素引起的低压线路问题层出不穷，形成有针对性、有计划的线路故障处理预案，做好输线路线路故障的处理和防控工作已刻不容缓。

参考文献：

[1]汤金柱，阮伟聪，桂建平.低压电缆线路实时温度及防盗监控装置技术分析[J].信息技术与信息化，2019（02）：94-95.

[2]周浩博.低压供配电线路及设备的故障分析与处理措施[J].科学技术创新，2019（05）：28-29.

[3]吴祯科.低压线路停电时电工安全操作技能分析[J].企业科技与发展，2019（01）：122-123.

论文作者:栗宝华

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/602d5647303418f01d06fca2.html