# 浅谈如何运用用电信息采集系统创新开展用电检查工作论文_刘璞

（国网四川省电力公司资阳供电公司 641300）

内容摘要：用电检查是一项技术含量较高、涉及面较广的营销综合性工作，传统的用电检查工作手段主要依靠人，已无法满足任务量大、节奏快的工作步伐，随着用电客户日益增多的形势，如何运用用电信息采集系统实时获取各种客户用电信息数据，将其有效应用于用电检查工作中，提升用电检查工作的实效性和实用性，值得广大用电检查工作者思考和探索。本文浅谈个人如何运用用电信息采集系统创新开展用电检查工作，同相关学者共同探讨学习。

关键词：运用采集系统 创新开展 用电检查

前言

随着我国国内市场经济改革的逐渐深化和科技发展新成果在电力行业中的运用，保障用电安全有序的手段也应该与时俱进不断提高。在建设用电信息采集系统的要求下，传统单一的用电检查工作手段已经无法满足任务量大、节奏快的工作步伐。

一、传统用电检查工作的瓶颈

1.用电主体扩大化。随着经济的发展，用电客户群体日益增加而窃电及违约用电、超负荷用电、三相不平衡用电、功率因数不合格、设备安全隐患严重等各类用电问题更加突出，用电检查工作仅仅依靠人力监管根本无暇顾及。

2.管理手段单一化。过去用电检查工作主要依靠人力，管理手段单一，管理范围有限，用电检查人员很难事先知道客户会发生哪些用电问题，用电检查人员成了消防员，往往出了问题才来灭火，难以做到事先预防和控制。

3.窃电证据难以掌握。电能不能客观量化，窃电证据几乎可以全部销毁，而窃电设备小巧隐蔽不易被发现，而电能不能储藏，不能做到人赃并获。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、用电检查工作通过采集系统获取哪些有效数据

用电信息采集系统是对用电客户用电信息的采集、处理、实时监控的系统，该系统可对用电客户各类用电数据进行实时和定时采集，例如：电能数据：正反向有功总电能示值、各费率无功电能示值、最大需量等；交流量数据：电压、电流、瞬时有（无）功功率、各相瞬时有（无）功功率、15min平均有（无）功功率等；电能质量数据：电压越限情况记录、三相不平衡度、谐波电压含有率等；事件记录数据：终端和电能表记录的异常运行工况事件，包括断相、超负荷等；线损数据：每个台区线损计算数据及其合格情况数据。

三、如何运用用电信息采集系统创新开展用电检查工作

用电检查是电力企业加强用户管理、提高经营效益、规范用电秩序的重要手段。传统用电检查工作缺乏技术手段，人为能力毕竟有限，很多内在的故障或者问题仅凭工作人员开展检查工作是无法发现的。

1.运用采集系统精准查处窃电用户

据不完全统计，我国每年由于窃电导致电力公司的经济损失在200亿元以上。有数据显示在众多损失因素中，窃电是导致电网线损的综合值上升主要因素之一。窃电现象很大程度上，不仅造成了巨额国有资产流失，还在一定程度造成高能耗行业市场的无秩序竞争，导致电网三相运行的不平衡加剧、电网故障率增加，同时加剧了火灾隐患和人身伤亡等诸多风险。传统反窃电工作主要依靠人为经验判断，精准度不够且查处范围有限，根本无法进行大范围的监控和管理。

2.运用采集系统开展用电负荷管控

目前过载超载用电的现象并不少见，严重过负荷用电将导致设备烧坏甚至发生危及电网安全的事件。某居民合表小区因长期过载用电引发变压器烧坏停电两天，某工厂因长期过载运行导致互感器烧坏影响正常用电。客户侧用电安全是用电检查工作的重中之重，而以往用电检查人员常常扮演灭火员的角色，因为周期例行安全检查在实际工作中很难覆盖到所有客户，而受固有周期的影响很难及时发现用电客户各类安全隐患。

3.运用采集系统精准发现计量故障

日常工作中由于互感器失流或者失压带来的电量损失不可小计，而计量维护人员有限，仅仅通过人为现场排查很难对计量故障逐一排查完毕，从而给电力企业带来难以挽回的巨大的经济损失。但通过用电信息采集系统能够自动精准发现电能计量装置失压、失流故障，及时通知计量人员进行故障处理，减少因计量故障引起的经济损失。

除此以外，用电检查人员还可以充分运用采集系统线损自动计算与分析功能开展线损监测、分析和管控，采集系统自动实现分线路、分台区的计算，大大减少了人工计算的工作量和精准度，使用电检查人员在线损管理上更有针对性。同时，我们还能利用采集系统开展供电质量的监测，对台区电压过高或者过低的台区，系统会自动提出台取台区名字，用电检查人员发现异常情况并现场核实后，可及时将低电压台区向农电部、运维部汇报，为农村低电压和过载台区治理提供有效的数据支撑。用电信息采集系统的功能确实很强大，在此不一一介绍，但如何运用用电信息采集系统创新开展用电检查工作是我们每一个用电检查工作者需要认真思考和实践创造的。

结论

随着我国电网水平的快速提升，电力企业的用电检查工作也在不断完善与创新，目前电力企业为了提高用电检查工作质量，充分展现用电检查工作的作用，已经应用了多种先进的技术，用电信息采集系统就是其创新的体现，该系统的应用给用电检查工作带来了一定的机遇，促使用电检查工作不断走向科学化、实用化、高效化与技术化。

参考资料：

1．赵冬晖.基于用电信息采集系统应用下的用电检查创新开展[J].《数字化用户》2013(27)

2.李伶伶.刍议电力自动化系统中电量采集和计量的运用科技信息，2011，（12）.

3.宋文鹏，孙慕，孔维涛，刘彦良，梁志刚.电能计量自动抄表系统及技术应用[J].科技创新与应用.2012（03）

论文作者:刘璞

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/604901450d11ea25c5253bea.html