# 浅谈中水系统在建筑给排水的应用论文_赵峰斌

赵峰斌

浙江宸泰建筑设计研究院有限公司 310006

摘要：我国环境污染严重，又是一个人均拥有水资源贫乏的国家，环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水利用已成当务之急。建设中水系统，不但可以节约用水，并且可以一定程度防止水体污染。在人们对于水资源可持续利用观念的影响下，为了能够缓解我国水资源缺乏的局面，在建筑给排水工程中需要做好相关的节水工作，合理的设计中水系统，从而保证建筑物能够真正的达到节水的目的。

关键词：给排水；中水系统；措施

1.建筑中水系统的定义

将生活污水（建筑物的冷却水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水等）作为水源，经过适当经物理、化学方法的工艺处理后作杂用水，其水质指标间于上水和下水之间，称为中水，相应的技术称为中水技术。经处理后的中水可用于厕所冲洗便器、绿化、洗车、园林灌溉、道路保洁、城市喷泉、空调冷却及水景等供水系统。对于淡水资源缺乏，城市供水严重不足的缺水地区，采用中水技术既能节约水源，又能使污水无害化，是防治水污染的重要途径，也是我国目前及将来长时间内重点推广的新技术、新工艺。

2.发展建筑中水技术在建筑给排水中的优越性

中水开发与回用技术近期得到了迅速发展，在美国、日本、印度、英国等国家（尤以日本为突出）得到了广泛的应用。这些国家均以本国度、区域的特点确定出适合其国情国力的中水回用技术，使中水回用技术越来越臻于完善。随着我国城市建设的发展和工业的发展，用水量正在急剧增加，大量污废水的排放严重污染了环境和水源，造成水源日益不足、水质日益恶化，担心水源的开发工程用相当的艰巨。还有近年来，经济的杠杆在水源的保护中逐渐发挥作用，由于自来水水费和排污费不断上调，中水的运行成本已经普遍低于所缴纳的自来水水费和排污费之和，在使用中水的经济方面已变现的越来越明显的优越性。加之中水技术的发展越来越成熟，设备越来越先进，这样处理后的水质能够满足国家规定的标准。

我国的中水技术发展和应用是从改革开放时开始的我国，这一技术已受到各级政府及有关部门重视并对建筑中水回用做了大量理论研究和实践工作，在全国许多城市如深圳、北京、青岛、天津、太原等开展了中水工程的运行并取得了显著的效果。但受到了相当好的收益，如北京的国贸大厦是我国较早通过中说运行管理验收的单位，自1990中水投入使用以来，每日中水超过500立方米用于冲厕所，多年来不需补充自来水，取得了明显的经济效益和社会效益。北方交通大学的中水设施收集学校浴室的洗浴排水，经处理后用于校园绿化，操场喷洒除尘，起到改善环境、净化空气的良好作用。

3.中水技术要注意的问题

中水处理流程应根据中水原水的水质、水量及回用对水质的要求进行选择。进行方案比较时还应考虑场地状况、环境要求、投资条件、缺水背景、管理水平等因素，经过综合经济技术比较确定。由于目前中水处理范围多为小区和单独建筑物分散设置类型，在流程选择上不宜过于复杂，宜按下列要求进行：（1）尽量选用定型成套的综合处理设备。这样可以做到简化设计，布置紧凑、节省占地、使用可靠、减少投资。（2）对于中小型规模的中水处理站，不可能配置较多的运行操作人员。为了便于管理和维护，在处理工艺的选择上，宜采用既可靠又简便的流程，以减少运行人员。（3）中水处理设施一般设在人员较为集中的生活区（如居住小区、建筑物内部），在设置地点的选择上要考虑臭味、噪声等对周围环境的影响。故一般中水处理站多设在地下室、自成独立的建筑物或采用地埋式处理设备。（4）中水处理工程的投资效益是普遍关注的问题。目前使用不够广泛的主要原因除了节水意识较差以外，主要是初期投资和处理成本较高。因此，原水水源选择，可以根据回用要求，尽量选择优质杂排水或杂排水，以便简化流程减少一次投资，降低处理成本。另外还要考虑处理后的回用水能够充分利用以避免无效投资。百度上找到的，看能否有帮助。

4.建筑中水处理技术

4.1为了将污水处理成符合中水水质标准的水，一般要进行三个阶段的处理：

（1）预处理该阶段主要有格栅和调节池两个处理单元，主要作用是去除污水中的固体杂质和均匀水质。

（2）主处理该阶段是中水回用处理的关键，主要作用是去除污水的溶解性有机物。

（3）后处理该阶段主要以消毒处理为主，对出水进行深度处理。保证出水达到中水水标准。主处理的方法

4.2按目前已被采用的方法大致可分为三类：

（1）生物处理法利用水中微生物的吸附、氧化分解污水中的有机物，包括好氧和厌氧微生物处理，一般以好氧处理较多。

（2）物理化学处理法以混凝沉淀（气浮）技术及活性炭吸附相结合为基本方式，与传统的二级处理相比，提高了水质，但运行费用较高。

（3）膜处理采用超滤（微滤）或反渗透膜处理，其优点是SS去除率很高，占地面积与传统的二级处理相比，减少了很多。但目前对此工艺在实际应用上还存有一定争议

5.建筑中水系统的选择、回用、水量平衡及处理工艺

5.1中水系统的选择分三种情况考虑

（1）有市政中水管网，有市政排水管网：小区内排水采用污废合流（雨水系统单独考虑），排水经化粪池简单处理后排入市政污水管网。中水系统水源为市政中水。

（2）无市政中水管网，有市政排水管网：小区内排水采用污废分流。污水经化粪池处理后排入市政污水管网，废水经小区废水管网收集至小区中水处理站，处理达到回用。中水系统原水为小区回收的杂排水。

（3）无市政管网，小区内排水采用污废合流。排水经化粪池处理后经小区污水管网收集至小区污水处理站，处理达到回用标准后回用。中水系统原水为小区内回收的排水。

5.2中水回用范围

合理设计中水回用系统，需要根据小区内用水情况，结合中水供应量，合理确定中水的回用范围。

5.3水量平衡

因原水和中水用水每小时都不是均匀的，而处理设备需在均匀水量符合的条件下运行，水量平衡措施就成了控制资源和能源浪费的关键。

（1）储存调节：原水调节池应按中水原水量及处理量的逐时变化曲线求得，中水池-存池应按处理量及中水用水量的逐时变化曲线求算。原水变化曲线及中水用水曲线可根据排水建筑的性质-使用情况参照同地区类似建筑的资料拟定。

（2）运行调节：利用信号控制处理设备自动运行，并合理调整运行班次，可有效的调节水量平衡。

5.4处理工艺

工艺流程：生活污水---格栅----调节池-----提升泵------毛发收集器-----mbr反应器-----自吸泵------中水水箱-----回用水泵----消毒系统。（如图下所示）

6.结语

在遵循生态规律、经济规律、社会发展规律等的前提下，在水资源、水环境承载能力范围内，在完善的法律体系框架内，以政府为主导综合运用行政、法律、管理、经济、宣传教育及科技的手段和措施，统一管理，科学配置，不仅能取得显著的经济效益，而且能在一定程度上缓解城市用水供需矛盾，解决高峰期缺水问题。还能减少污水排放量，保护环境，取得较好的社会效益和环境效益，建立节水型的社会。

参考文献：

[1]李宏武.建筑给排水中节水技术的应用[J].科技创新导报，2008，4：77-78.

[2]赵明.浅谈建筑给排水中节水技术及中水系统设计[J]，2011，25：22

论文作者:赵峰斌

论文发表刊物:《基层建设》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/9/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/604952695e8d4e18ddff2396.html