# 煤炭气化技术的发展及应用中的问题分析论文_巩奎奎

神华新疆化工有限公司 新疆乌鲁木齐 831400

摘要：随着科学技术的发展，我国煤炭开采技术也取得一定的进步和发展，本文通过分析煤炭开采工程中应用的煤炭气化技术，分析煤炭气化技术的分类及应用，提出煤炭气化技术对煤种的适应性，希望以此能够为相关企业或工作者提供参考性的意见，从而推动我国煤炭行业的可持续发展。

关键词：煤炭气化技术；发展；应用；问题

前言：近年来，煤炭行业中的气化技术逐渐成为煤炭气化过程中需要重点重视的问题，如何运用合理的煤矿气化技术对煤炭行业发展也有很大的影响，为切实解决煤炭气化过程中的应用问题，需要研究当前煤炭在气化过程中运用的各项技术，在此基础上来提升生产作业过程中安全管理和环保施工水平，促进煤炭事业的顺利发展。

1.煤炭气化技术的分类及应用

当前我国科学技术大力发展下，用于煤炭行业中的气化技术也得到一定的发展和进步，在实际应用过程中，应将技术特征、使用设备特点、煤种充分等考虑在内。以下分别从三个角度分析煤炭气化技术的分类及应用：

1.1固定床/移动床气化技术

这部分煤炭气化技术主要分为两种，其一，常压固定床气化，其中所使用的主要设备为常压固定长气化炉，这项设备的优势在于可降低燃煤及其相关污染物的排出，主要应用于我国一些中型或小型的化肥生产工厂中，能够生成合成氮产量的60%以上，但与此同时也会对工程的安全生产带来不利影响，容易造成钢材腐蚀情况，设备的机械性能也会因此降低，因此要想促进未来更好发展，这就需要进一步提升其在使用过程中的生产成效以及降低其对环境造成的污染；其二，加压固定床气化技术，这项技术主要应用于我国化工合成以及城市煤气中，从整体上来看，这项技术在使用过程中与常压固定床气化相比较，具有高气化效率、氧气消耗比较少，能够使用于灰分高、灰熔点高的煤等优势，但与此同时，但其在应用时还具有蒸汽消耗多、焦油、酚水处理困难等缺陷，在这个技术中生产性能具有一定优势的是液态排渣的BGL 气化技术，切实做到当前国家提倡的节能减排，因此也就获得大范围的应用。

1.2流化床气化技术

这项技术主要分为两种，其一，常压流化床气化技术，这项技术在进行燃料生产以及氨合成等方面，具有良好的煤炭适应性，例如，褐煤、次烟煤等一些具有混合性质的煤型，都可应用于常压流化床气化技术中作为原料，主要用于一些规模比较小的煤化工厂，除此之外，将常压流化床气化技术应用与垃圾处理以及气化生物领域中，有很好的应用意义，从长远的发展眼光来看，还需要进一步提升该项技术气化工作成效以及进行煤炭转化的工作效率；其二，加压流化床技术，这项技术是当前我国使用比较成功的技术，随着科学技术大力发展，这项技术在未来的发展中，会大范围应用于规模比较大的煤化工厂中[1]。

1.3气流床气化技术

这项技术主要分为两种，其一，水煤浆进料气化，这项技术在我国使用比较成熟，结合当前发展实际来看，这项技术的突破部分应该是进一步提升进入炉内的水煤浆浓度、喷嘴和耐火砖利用几率、降低氧气使用和成本这三方面。曾经有煤炭企业尝试降低气化温度的方式，加强耐火砖在其中的应用效率，但因其气化过程中存在高排放物，因此这种方式没有得到大范围使用；其二，干粉进料气化，这项技术的应用在煤炭领域中有很大的争执，例如，冷却煤气的方式，是利用废弃的锅子还是利用激冷流程。

2.煤炭气化技术对煤种的适应性

在应用煤炭气化技术时，对煤种有相应的要求，不是随便一个类型的煤通过气化就会获得相应的生产效益以及经济效益。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此为进一步提升煤炭技术对煤种的适应性，可通过采取配煤气化和分级气化两种方式进行气化，其中配煤气化主要是指在原本煤种中添加其他类型煤种，以此来改变原本的煤本身化学性质；而分级气化主要是指在进行煤炭气化是，对其中的能源进行二次利用，例如，在使用气流床气化技术过程中，其中所排放出来的灰渣、煤渣等可以应用与其他方面进行二次使用，具有节约资源的使用意义。

2.1褐煤

与其他类型的煤炭种类进行比较，褐煤具有含水量高的特征，主要含有30% -50%的水分，这种特征也在一定程度上为褐煤的利用带来相应的难点和制约，甚至有些褐煤含水量高达50%以上。因此在将褐煤作为煤炭气化中使用的煤炭原料过程中，需要相关工作人员对其做干燥处理工序，进行干燥处理的工序标准为褐煤含水量低于8%，但就干燥处理这一工序的性质而言，工作量比较大，成本高，除此之外，还要考虑从褐煤中排出的水分能否进行回收再利用的问题。基于以上，要想切实解决对褐煤进行烘干排水这一问题，主要有两种解决方式，其一，为将褐煤与其他类型煤种进行调配之后在进行气化；其二，为将褐煤原本的质量进行相应的改变。但从整体上来讲不论以什么方式进行气化，首先都应该保证其进行干燥处理是否合理，之后在进行相应的干燥处理程序，另外由于褐煤本身具有高挥发性，因此相关工作人员在进行褐煤干燥、破碎等工序时要防止其发生爆炸事件。结合以上根据相关实践表明，利用低温干馏的方式对褐煤进行干燥排水处理，能够将之后排出的水分制成高浓度的水煤浆再次利用[2]。

2.2高灰高硫煤

现下，我国在应用气流床气化技术过程中，对煤炭原料的灰分含量要求低于20%，相比较于国外要高于5%，灰分含量过高的同时也在一定程度上增加了能源消耗问题，这与我国推行的节能环保理念不相符，也就使得工程中所需要的成本也因此增加；在应用固定床/移动床气化技术以及流化床气化技术时，虽然这项技术能够适用于灰分含量高的煤型，但在实际应用过程中还需要重视其中的经济性、节能性问题，基于此这就需要在实际气化之前对高灰高硫煤进行相应的除灰处理工作。关于解决灰分含量的方式，可利用物理或化学的方式进行，也可用与其他煤型进行调配的方式，以此来减少其中所含有的灰量。另外，将煤和石油焦混合物作为气化原料时，确保其中含硫量低于3%，这主要是因为其进行气化时会产生H2S这一化学物质，能够将设备、管道腐蚀。但就当前我国大多数地区进行高硫煤气化时，其含硫量高达10%，过高的含硫量会使得硫化氢含量因此提升，这也就增加工程对硫进行回收的资金成本，同时污水处理更加困难。

2.3高灰熔融性温度煤

这种类型的煤炭本身就有应用上的不足之处，粘性比较差，因此也就比较适合应用在固定床/移动床气化技术以及流化床气化技术中，进而减少煤气中的灰分含量。因此在应用水煤浆气化技术过程中，可采用高灰熔融性温度煤作为气化原料，但应用的同时要保证FT 不高于1350℃；若用水冷壁技术过程中，要求FT高于1450℃，对于煤灰熔点降低方式可借助助溶剂，但还要将其添加量以及使用经济性考虑其中[3]。

总结：综上所述，本文先从固定床/移动床气化技术、流化床气化技术、气流床气化技术三方面分析煤炭气化技术的分类及应用，之后又分别从褐煤、高灰高硫煤、高灰熔融性温度煤这三种煤型，探究煤炭气化技术对煤种的适应性，从整体上来将，运用煤炭气化技术之前还应将煤种考虑其中进行分析，选择更加符合煤炭气化实际、具有经济性意义的气化技术，旨在减少气化过程中的能源消耗以及污染物排放问题。

参考文献：

[1]马园媛.洁净煤气化技术在化学工业中的应用研究[J].化工管理，2018，No.485（14）：103.

[2]程小宁.浅谈煤炭销售中存在的问题及对策探析[J].现代经济信息，2017（2）：140-140.

[3]佚名.煤炭气化发展及应用中的热点问题研究[J].化工设计通讯，2018，44（10）：13-13.

作者简介：

巩奎奎（1992.02-）性别：男 民族：汉 籍贯：甘肃 学历：本科 现工作单位：神华新疆化工有限公司

论文作者:巩奎奎

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6057858e75e50ca188fd829f.html