# 建筑电气安装中防雷接地施工技术的应用论文_徐海波

合肥工大建设监理有限责任公司 安徽省合肥市 230009

摘要：对建筑电气安装施工而言，防雷接地施工十分常见，也非常普遍。要想确保防雷接地系统能够有效开展工作，必须对那些发生故障概率较大的事项予以重视，如接地线类型的选用及安装等。进行电气安装时，做好防雷接地安装工作，有利于防止出现雷害事件，增强安全，意义重大。文章在分析了防雷接地施工技术应用的重要性以及防雷接地的方式之后，重点研究了建筑电气安装中防雷接地施工技术的应用要点，希望能为防雷接地施工提供帮助。

关键词：建筑；电气安装；防雷接地；施工技术；应用

引言

随着建筑物高度逐渐增高，建筑电气安装之中防雷接地施工已经成为现代建筑工程的重要组成部分，直接决定了建筑的安全系数。在实际的建筑电气施工过程之中，应该对防雷接地施工技术予以充分的重视，不断的进行研究，以期能促进防雷接地施工技术的更好发展。

一、建筑电气安装中防雷接地施工技术应用的重要性分析

防雷接地的目的是对电气设施设备进行保护，并确保建筑的使用安全。其施工原理是在运用接地系统的基础上，把安装在建筑中的接闪装置、电气装置感应到的雷电或接收的雷电进行转移，引排到地底中去。其中，能够对雷电进行接收的避雷针等设备、与大地连接的电气装备、地线等是防雷接地施工过程中不可或缺的组成部分。因为在实施作业时极有可能发生各种各样的问题，如没有安装外接线、与大地连接的设备埋藏深度太浅、引出线的防腐蚀工作做得不到位、螺栓安装错误等，都会降低防雷性，所以，在建筑中进行电气安装时，对防雷接地技术进行研究非常重要。例如大气发生放电后，就会形成雷电，这也是形成雷电的基础。从气象角度而言，雷雨云可以理解成是积雨云。大气放电时会出现极高的闪电流，且温度瞬间升高的同时形成静电场，并伴有十分强大的冲击波发生，等等，这些发生的物理效应，对人们正常生活产生各种各样的危害。所以，安装防雷接地系统的重要程度不言而喻，意义十分重大。

二、防雷接地的方式

常见的雷电袭击高层建筑的形式主要有三种，即直击雷、感应雷以及雷电反击三种。而针对这三种情况，建筑防范雷击的方式主要有两种：一是“泄”；二是“抗”。简单来说就是结合高层建筑设计的特点，采取有效避雷方式以及避雷设施来削弱雷电的威力，从而达到防雷接的目的。当然除了采取该种方式外，还可以在高层建筑中的电气设备上安装一些绝缘体或者其他具有防电功能的设备，以此降低雷电的威力。这两种方法是在建筑防雷接地设计中常用的方法。在实际使用过程中，为了有效提高建筑的防雷功能，进而确保建筑的安全性，可以将两种防雷方法结合使用。

三、建筑电气安装中防雷接地施工技术的应用要点

1、施工材料及焊接

防雷接地安装施工时，所使用的材料一定要符合施工要求，产品必须有合格证、检验报告等文件，焊接人员必须通过专业培训后，具有较高的立焊技能；搭接所用的钢筋材料以圆钢为合适。在实际施工过程中，由于部分作业人员焊接水平有限，责任心不够，没有严格控制焊接工序质量，致使引下线、均压环、避雷带搭接施工出现夹渣、虚焊等；或者没有按规定在避雷带搭接处涂刷防锈漆；搭接所用的钢筋不符合设计要求，如圆钢截面过小、采用螺纹钢搭接，焊接长度达不到要求等。因此，要避免上述问题出现，应做好防雷接地焊接工序的质量控制工作，从而保证整体工程质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、防雷接地系统的接地

接地是防雷系统中最重要的一个环节，不管是感应雷、直击雷还是雷电反击，最终结果都是防雷接地系统将雷电流送入大地。因此，选择合理优良的接地装置才有可能实现可靠的避雷。一般情况下，在建设建筑物时建筑物的接地方法包含很多种，如供配电系统、照明系统、消防系统、监控系统、综合布线系统等弱电的接地，所以在建筑工程电气安装的防雷接地时可以采用共同接地的施工方法。由于在施工时依据相关的规定要求接地电阻应1欧姆，所以为了满足设计及规范要求，如果在施工中测量结果不符合相关规定时就需要增加人工接地极。

3、安置防雷引下线

在建筑电气安装中的防雷接地施工中，安置防雷引线与接地一样占据着十分重要的地位，该技术必须要按照设计施工安装图纸对防雷引下线的安装位置、材料／规格、敷设方式、安装线路进行一定的控制，对其条件要求十分严格。施工时必须严格按照施工要求，如果私自变更引下点的位置，将会对防雷效果产生非常严重的后果，因此必须严格按照标注点进行施工，同时绑扎好（或按设计要求进行焊接施工）地下结构柱的钢筋。在连接接地极与人户处时一定保证各强弱电箱的等电位联接和跨接工作的质量，保证相关的设备不发生外露现象，同时可导电部位也不能出现。另外充分利用扁钢将金属线槽和电缆桥架与接地装置进行有效的连接，以确保连接的可靠性。

4、避雷支架安装和避雷网设置

建筑电气防雷接地施工过程中首先需要安装避雷支架，对合适位置进行打眼，结合建筑电气系统的具体情况和施工设计图纸，确定避雷支架打眼位置。使用电锤在建筑外皮墙10cm位置直线打眼，接着沿着直线在孔中小心插入避雷支架，使用水泥浆进行灌注，然后进行振捣密实，对避雷支架通过螺丝进行有效固定，对安装中产生的墙体粉末清理干净，最后用清水彻底清洗。避雷支架安装号以后，应合理设置避雷网，按照规范的安装设置程序：首先，对镀锌圆钢调直，在避雷支架上固定和敷设镀锌圆钢；其次，通过焊接连接和搭接连接方法，将建筑屋面相关金属物和避雷带进行连接固定，使避雷带和建筑屋面所有的突出金属物连接在一起，并且结合建筑电气系统的防雷接地设计要求，连接和搭接长度必须超过其直径的6倍；最后，做好清理处理，对建筑电气避雷网设置过程中产生的粉尘和碎渣打扫干净，结合按照设计要求，在避雷网设置区域粉刷银粉或者防锈漆。

5、接闪器的施工

第一，避雷带的施工。避雷带通常采用10mm热镀锌圆钢，在屋面组成网格状。避雷卡子每隔1m设置一个，转弯处0.5m设置一个；避雷带弯曲半径不得小于90°，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍；焊接要求应满足如下规定：首先，镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并双面施焊（当直径不一样时，以直径大的焊接长度为准）。其次，镀锌圆钢与镀锌扁钢焊接长度为圆钢直径的6倍。再则，焊接处需要出去焊渣药皮，进行局部调直后刷防锈漆或银粉。最后，屋顶上的金属突出物，如冷却塔、爬梯、铁栏杆等均应与避雷带可靠连接。第二，支座的施工。屋面上通常采用混凝土支座；支架应平直，水平度每2m段检查允许偏差3/1000，垂直度每3m段检查允许偏差2/1000，全长偏差不得大于10mm；支架等铁件均应为镀锌件。

结束语

总而言之，建筑电气安装施工是建筑工程中的重要组成部分，其中的防雷接地施工更是重中之重，可以说防雷接地施工已经成为现代建筑电气安装中关键的环节，无论是针对工业建筑还是民用建筑都具有十分重要的价值和意义。在现代建筑施工过程之中，应该明确防雷接地施工技术应用的重要性，然后结合工程实际情况积极把握防雷接地施工技术措施，以此确保防雷接地施工的安全性。

参考文献：

[1]史鹏程.建筑电气工程中防雷接地系统的施工技术分析[J].企业技术开发，2014，17：51+53.

[2]卢爱星.高层建筑电气工程防雷接地技术分析—以某工程为例[J].福建建材，2015，02：45-47.

[3]肖九梅.读解建筑工程的防雷接地安装施工概要[J].上海煤气，2015，06：31-37.

[4]王梅.浅谈高层建筑电气接地保护安装技术[J].民营科技，2015，11：189.

论文作者:徐海波

论文发表刊物:《基层建设》2016年17期

论文发表时间:2016/11/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/605cee9d6f30e0ceed06afd0.html