# 浅析电气继电保护的常见故障及维修技术论文_李亮亮

摘要：随着我国经济技术近几年不断的发展提升，国民生活水平得到了很大水平的提升，电力资源也不断被开发并且运用于人们的实际生活之中。人们对电力资源的关注度提升，有利于人们生活质量的不断提高。在电力系统之中，继电保护设备是保障电器系统能够持续有效运转的重要工具。随着人们的生活质量的不断提高，各种各样的电器设备的不断的出现，越来越多的电器使用给电力设备带来了巨大的压力，人们对继电保护设备的要求日益提高。电气继电保护设备在日常的运营过程中容易出现故障，如若其保护功能失效的话，在一定程度上影响整体电气系统的运营。国内由于电力造成的事故也频繁发生。怎样更高效、更安全的使用电器继电保护设备成为了人们关注焦点。 因而，注重电气继电保护设备的维修十分重要。这篇文章主要讨论电气继保护设备的故障维修技术。

关键词：电气继电保护;故障;维修技术

继电保护装置由继电器和其他相关的辅助元件共同构成，是一种安全的自动化装置。这种装置能够检测出电气元件之中存在的异常和故障，发现故障之后断路器会自动跳闸，并且及时发出警报。然而，随着电力的规模越来越大，出现的相关问题也日益增多[1]。各种各样的电器设备不断增多，增加了整个电力体统承担的负荷。这些情况都会影响电力系统的安全，甚而影响社会的持续健康发展。因此，电力系统对整个社会的发展影响巨大，我们必须对其进行有效的保护，这就需要我们科学合理的使用继电保护技术，有效提升电力系统的整体维护水准，主动处理电器设备运行过程存在的问题，从而使电力企业获得更多的社会和经济效益。

1电力系统继电保护概述

1.1继电保护概述

通过对继电保护装置合理设计与运用，可以对电力系统的运行情况实时监控，及时发现和处理各种异常故障问题，促使电力系统的正常运行得到保障。一旦有故障出現于电力系统当中，继电保护装置能够及时有效的隔离故障设备与线路，促使故障带来的损失和影响得到控制。一般来讲，继电保护系统的工作过程是这样的：测量部分首先对比被保护装置的输入信号与设定值，逻辑部分进行综合分析，执行部分将相应的保护动作实施下去。

1.2继电保护的意义

继电保护具有十分重要的功能，其能够提升故障检测的精度，有效发现和解决异常故障问题，进而达到电力系统运行质量提升的目的。在电力系统运行过程中，继电保护通过监控功能的发挥，能够及时了解各个设备的运行状况，准确判断故障发生位置与类型，进而提升设备故障的处理效率和质量。

2继电保护过程中常见的问题和故障

2.1继电产品的质量不符合要求

现在市场当中，继电产品花样繁多，质量也参差不齐。一部分生产企业片面的最求利益而忽视了产品質量，造成很多的继电产品的质量不符合市场的要求，在温度过高的情况之下很容易损坏[2]。这成为了继电保护设备在组装和使用的时候一直处在危险的状态之中，直接影响到整个电力系统的安全，同时也可能造成其他设备的损坏，导致危险隐患居高不下。

2.2电气继电保护装置中存在诸多隐形问题

在电力体系平稳运行的过程之中，很可能会因为设备内部的结构、零件或者是设备变化，从而继电保护设备受到影响，最终造成整个电力体系瘫痪。这些隐形的问题隐蔽性较好，很难在日常的检测过程中被发现。但是，一旦发生故障，影响巨大。因此，这个问题一直是专家研究的重、难点所在。

2.3继电设备的抗干扰能力差

一些微型的继电保护设备由于技术的不成熟，抗干扰能力仍旧较差。例如在一些外部干扰器、通讯装置以及电压不稳定的情况之下，保护装置的一些内部元件会进行错误的判断，产生错误的结果。这些会干扰继电器的保护措施，影响整个电力系统的正常有效运转。这方面还需要企业加大科技和资金投入、研究，从而有效提升技术水平和能力[3]。

2.4继电设备的装置存在接触不良的问题

继电器失去功效很大的原因是保护装置的缺失，或者不工作。这是需要维修人员的积极配合，及时找到问题的所在之处。维修人员首先要检查电压的大小以及稳定情况，及时是微小的偏差也很可能导致整个电路的瘫痪。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际生活之中，继电器装置容易出现不能够及时复位的现象，这个时候需要仔细观察保护装置是否出现了异常的状态，并且及时检查输入电压状态是否稳定。

2.5电气继电保护装置中发生的问题

当今社会，国家综合国力飞速提升，我国的很多公司的规模渐渐变大，生产量也在逐渐增加，同时经济的繁荣也使得人们的日子过的越来越优越，因此用电量在上升，与此同时需电量更是庞大，这些都得继电保护装置维持。这种情况下，电力企业不断的根据需求做出相应的修复和完善，其中不排除少量电力企业为了节约降低生产开支，想要得到更大的利润，给电气生产系统配置保护装置时不规范，同时在发电期间用不满足要求的电气继电保护装置，使得供应的电不符合标准。如果电器系统经常出现问题，会降低电气系统工作的稳定性，甚至是供电性能。

3有效解决继电保护装置故障的方式

3.1观察法和拆除法

观察法就是用肉眼来观察继电保护设备是否存在安全故障[4]。在电力系统之中，如果电力系统运行的负荷超出了保护装置最大的负荷量，保护装置容易发生故障，如果其中的保险丝烧断或者是保护装置有难闻的味道飘出，这个时候，维修人员就可以用观察法啦观察保护装置是否存在问题，及时切断产生隐患的条件。电路拆除是另外一种对于继电保护装置产生故障的有效处理手段，是辨识复杂电路的一种关键方法。

3.2参数对照法

参数对照法的重点是为了有效改进继电保护设备运行的过程之中发现的故障。如果发生故障。继电器的数值会发生相应的变化。所以，利用故障电器和正常的继电器之间的数值差异对比，能够迅速找出问题。

3.3对继电器的保护装置进行隐患排查

科技水平的不断提升，现如今有很多专业的仪器可以有效对继电设备进行检测、排查。这种方法可以有效的节约时间，但是依旧会存在遗漏故障的情况。这个时候需要技术人员进行细致的检测，推测出故障并且进行及时的更新。

3.4增加资金投入，提高继电保护技术

企业需要相应的经济支撑的条件之下，加大对电器继电保护系统的技术研究。计算机网络技术的不断发展，网络技术也逐渐的被运用到电力系统当中。电力企业需要抓住市场发展的脉搏，跟上市场的脚步，不断引进新的技术水平[5]。

3.5严格把关监控继电装置的采购

继电保护装置的材料和质量的高低直接决定了继电器的使用寿命， 而继电器的使用安全性能也就直接决定了整个电力系统的工作效率。所以，企业在采购继电器的过程之中必须要严格把控，减少故障的产生，有效提升工作的效率和水平。

4结语

从上面的讲述中我们可以看出，电气继电保护设备是电力系统稳定和安全有效运行的保障，如果想有效发挥发挥出电气继电保护装置作用，就必须加大继电保护维修技术的科技和资金投入力度，加强研究。电气继电保护装置在实际运行的过程当中极易产生故障，影响到整体电力系统的安全有效运行。要减少故障的发生，需要有效发挥维修技术的作用。对故障进行针对性的处理，从而有效保障电力系统的安全。

参考文献：

[1]夏于友.电气继电保护的常见故障及维修技术研究[J].科技风，2016（24）：133-133.

[2]孙磊.电气继电保护常见故障分析及维护探讨[J].山东工业技术， 2016（3）：136-136.

[3]安哲.电气继电保护的常见故障及维修技术探讨[J].产业与科技论坛，2018，17（12）：84-85.

[4]王元辽.电气继电保护的常见故障及维护技术探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2017（27）：20.

[5]刘建华.电气继电保护的常见故障及维修技术探讨[J].城市建设理论研究（电子版）， 2017（12）：15-16.

论文作者:李亮亮

论文发表刊物:《当代电力文化》2020年1期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/607b1b6e4c3abcd99e8da180.html