# 污水处理过程中的绿色节能应用论文_耿玲玲

（广州市第三建筑工程有限公司 广东 广州 510050）

【摘 要】建筑业是以消耗大量的自然资源以及造成沉重的环境负面影响为代价的产业。为实现节能减排、保护环境、走可持续发展的道路，传统的建筑与施工工艺要向绿色建筑与绿色施工方向发展。有效的项目管理能够改善目前施工过程中资源消耗多，污染物排放量大等破坏环境的问题，同时也是实现绿色施工的关键。

【关键词】绿色节能；项目管理

【中图分类号】X703 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8544（2017）04-0212-02

绿色施工是在工程施工阶段严格按照相关法律、法规及本工程建设规划、设计要求，通过建立管理体系和管理制度，采取有效的措施，全面贯彻落实国家关于资源节约和环境保护的政策，最大限度的节约资源，减少施工活动对环境造成的负面影响，改善施工环境，减少施工对参与人员的影响，提高施工管理水平，提升绩效。

伴随着我国城乡经济的快速发展，人员居住高度城镇化，生产工业化，不可避免的带来了各种各样的环境问题、环境污染、生态破坏。在“三废”污染问题中，水污染问题成为重中之重。经过污水处理厂处理的污水中COD等主要污染物指标不达标，已成为了我们现代文明进程中经济高速发展的“减速器”，如何解决这一矛盾，成为了经济快速发展的瓶颈。

据国内外统计资料显示，与其他污水生物处理方法相比，氧化沟具有处理流程简单，操作管理方便；出水水质好，工艺可靠性强；基建投资省，运行费用低等特点。

在机电安装工程中，往往要求设备安装精度高。因此，在解决安装过程中遇到的施工技术难题要施工到位、计算准确。

污水处理可升降微孔曝气器模块化安装工程实施中的主要技术难点如下：

（1）曝气器水平不平整；

（2）曝气器连接处不严密；

（3）曝气器加工误差缺陷大；

（4）曝气器中存在粉尘颗粒。

鉴于国内目前可供参考的实际案例很少，施工质量、安全、环保能否保证，引起了工程业主、监理高度重视。如何有效解决上述技术难题，对保证工程质量，提高专业技术水平具有实际价值。通过这一工程实践，研究和积累相关技术，总结出对污水处理可升降管式微孔曝气器模块化安装的实用技术，对丰富和完善曝气系统安装工程建筑技术水平也是有重要意义。

1.工程概况

本工程位于茂名市河西城区生活污水处理厂项目，厂区建筑面积10375.95平方米，占地面积为45474平方米，污水处理厂建（构）筑物主要单体工程包括粗格栅、细格栅及旋流沉砂池、消毒池、AAO微曝氧化沟等工程，该污水处理能力为5万吨/日。

本项目微孔曝气器模块化安装施工环节在AAO微曝氧化沟内进行，微曝氧化沟体积量较大，内有连续环式反应池，混合液在该反应池中一条闭合曝气渠道进行连续循环。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在氧化沟管式微孔曝气系统安装施工中,曝气器设备安装精度要求严格，氧化沟内曝气器等设备的安装施工技术要求如下：

（1）管式曝气器应安装在不锈钢布气方管上的同一水平面，高差±2cm，间距52cm，单根曝气管安装自身水平误差为±2mm（根据设计需氧量确定）；

（2）不锈钢布气方管中心标高0.25mm，安装时标高要调准一致，安装整体水平误差度误差为±2mm；

（3）不锈钢布气方管上对应安装管式曝气器处开中40mm（±1mm）的充气孔，孔开在不锈钢配气方管正上方，钻孔要求光滑；

（4）每组布气方管组导轨的轨距偏差在±3mm内。

2.关键技术

（1）将氧化沟的具体数据进行BIM三维模拟，优化氧化沟内各个管配件的加工精度数据和安装施工方案；

（2）将可升降管式微孔曝气器进行模块化分类，进行工厂化预制。

根据本工程的实际情况和现场施工条件，依据国家相关规范标准和设计要求、业主等对本工程的具体要求，在满足施工质量、安全管理、工程效率和环保要求，制定科学合理的污水处理可升降管式微孔曝气器模块化安装施工方案：

（1）利用设计图纸和测量数据进行CAD三维建模和拟合计算，进行BIM三维模拟施工安装，进一步论证优化了曝气器装置设计方案的合理性，同时优化了安装施工方案；

（2）曝气系统管配件的加工采用集成化的工厂生产管理方式，把高精度的制造流程由安装现场的直接加工转变成工厂精密机床流水线式的工厂化生产，保证了安装模块的精度和曝气器管配件的洁净度；

（3）运用工厂预制、安装现场直接模块化组装，实现了工厂机械加工与现场土建施工同时进行，使得施工工期大大缩短，力求整体施工效益的最大化。

结合工程实践,总结出一套适应污水处理管式微孔曝气器模块化安装的通用施工工艺。

3.与国内外同类技术比较

在国内其他污水处理工程中曝气器安装都是现场制作管配件直接安装。这种安装方式往往由于现场施工条件的限制，致使管配件加工存在误差和管件清扫不干净的问题很严重。在本工程中，采用了“污水处理管式微孔曝气器模块化安装施工技术”，就可以很快的解决这些问题。既提高了工程质量，又为以后类似的工程积累经验。既尊重了绿色施工依据因地制宜的原则，贯彻执行了国家、行业和广州市相关政策。同时更深入发展运用公司管理手册，将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去，使绿色施工规范化、标准化、成效化。

现阶段，由于大力倡导节能,绿色施工，加快了城镇污水处理厂的发展，为污水处理管式微孔曝气器模块化安装的新技术、新工艺的应用与研究，起到积极推动作用。

4.成果的创造性、先进性

（1）运用工厂高精度机床进行零部件的切削预制、安装现场直接模块化组装，实现了工厂机械加工与现场土建施工同时进行，使得施工工期大大缩短，实现整体施工效益的最大化。

（2）曝气系统管配件的加工采用集成化的工厂生产管理方式，把高精度的制造流程由安装现场的直接加工转变成工厂精密机床流水线式的工厂化生产，保证了安装模块的精度。使得现场安装合格率一次成优，安装工期缩短，生产成本降低，经济效益显著。

（3）曝气系统的管配件进行工厂化预制，能有效减少在安装现场的切削钻孔过程中的施工噪音，焊接等过程中有毒废气的排放、光污染，加工残渣、废料等废弃物的浪费等减少，达到“四节一环保”的安装施工要求。

（4）利用设计图纸和测量数据进行CAD三维建模和拟合计算，进行BIM三维模拟施工安装，进一步论证优化了曝气器装置设计方案的合理性，同时优化了安装施工方案。

5.作用意义

茂名市河西城区生活污水处理厂项目工程，通过在氧化沟的曝气器安装时采用模块化施工技术，利用计算机精确计算出氧化沟内各个管配件位置，为工厂化预制管配件提供数据，减少了返工率，加快了施工速度，从而为项目节约了成本，具有明显的经济和社会效益。

6.推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见

在氧化沟管式微孔曝气系统安装施工中，设备进行模块化施工，模块可以在工厂预制、预组装，做到与现场同步甚至可以提前。这样就能保证流水作业、现场工厂两不误，能有效的提升工程速度、提高工程质量、减少人力和物力的投入、创造大量的经济效益；目前由于大力倡导“四节一环保”施工方式，模块化施工可以帮助建筑方节省施工成本和节省时间，是以后的工程建设的发展趋势。

随着伴随着我国城乡经济的快速发展，人员居住高度城镇化，生产工业化，人们的日常需求的增大，会使服务业、食品加工制造业及工业化工等行业兴起。从而使“污水处理可升降管式微孔曝气器模块化安装施工技术”会在今后类似的污水处理工程、工业化工工程、食品制造工程中将会得到充分地应用和推广。

论文作者:耿玲玲

论文发表刊物:《建筑知识》2017年4期

论文发表时间:2017/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6096fdfbfdf11e1a30e0a8f3.html