# 新型建筑板材的生产应用及发展对策论文_杨硕秋1,吴迪2

1.华润置地（山东）发展有限公司;2.国网山东省电力公司检修公司变电检修中心

【摘 要】近年来，新型建筑板材的生产应用及发展问题得到了业内的广泛关注，研究其相关课题有着重要意义。本文首先对相关内容做了概述，分析了当前我国建筑板材发展现状，并结合相关实践经验，从引进消化吸收国外先进设备和技术等角度提出了新型建筑板材的发展对策，最后就新型建筑板材的未来展望阐述了个人的几点认识。

【关键词】新型建筑板材；生产；应用；发展

1 前言

作为建筑工程实践中的重要方面，新型建筑板材的生产应用及发展占据着极为关键的地位。该项课题的研究，将会更好地提升对新型建筑板材生产应用的分析与掌控力度，从而通过合理化的措施与途径，进一步优化其在实际应用中的整体效果。

2 概述

建筑板材是砌墙砖和砌块之外的另一类重要的新型墙体材料，由于其自重轻、安装快、施工效率高，同时又能增加建筑物使用面积、提高抗震性能、节省生产和使用能耗等，随着建筑节能工程和墙体材料革新工程的实施，新型建筑板材必将获得迅猛发展。

发达国家都把建筑部件工厂化预制和装配化施工，作为建筑产业现代化的重要标志。由于板材规格尺寸工整，易于成型，便于机械化生产，生产效率高；加上板材尺寸大、模块大、整体性好，可以装配式安装，施工效率也高，国外无不将其作为建筑产业化的首选产品。据调查，上世纪90年代初国外板材应用情况，日本占墙材总量的64%，美国占47%，西德占41%，波兰占41.7%，东南亚国家约占30%。到了20世纪末，各国建筑板材的应用量都有不同程度的增长，尤其是东欧和东南亚国家，建筑板材呈现强劲的发展势头。目前我国建筑板材在建筑墙体材料中的应用仅占3%左右，建筑板材有很多其他墙体材料无法比拟的优势，对建筑节能、节约土地、利用废料、提高效率等方面都有显著的效果。

3 我国建筑板材发展现状

3.1应用技术跟不上发展需要

一些生产企业未做充分的市场调研、市场定位以及应用技术研究就盲目上马。产品进入市场后，不能向施工人员交代完整的应用技术，更没有标准图集、施工及验收规程等技术文件，设计人员又不愿深入研究，致使建筑板材销售不畅。例如天津市建筑板材年生产能力约4000万m2，而实际产量不到一半，除几个大型生产企业有产品图集、技术规程等技术文件外，大部分中小企业都不具备这方面的条件。

3.2施工技术不完善

目前，我国建筑施工技术还处于粗放式阶段，主要以砌筑技术为主，劳动生产率低，建筑工人平均劳动生产率仅为30m2/人·年，为国外的1/5，标准化、装配化施工技术尚未普及。加之对建筑板材的安装、节点的连接固定以及板材上墙时的质量要求等都不甚清楚，施工单位不愿使用，设计单位也不愿设计。

3.3产品质量差

影响建筑板材质量的因素是多方面的，如原材料是否符合国家标准，配合比是否严格按照工艺要求，加水量是否严格控制，是否达到厂区养护时间，配筋方式是否达到工艺要求，是否严格按照尺寸、数量进行配筋，是否做到按季节调整工艺等等。

3.4生产设备落后，技术含量较低

目前我国墙板生产设备大多比较落后且技术含量较低，设备零部件加工粗糙、质量差，生产的产品质量难以保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 新型建筑板材的发展对策探讨

4.1积极引进消化吸收国外先进设备和技术，提高我国墙板生产水平

我国的墙体材料生产设备近年来发展较快，部分设备接近或超过发达国家的一般水平。但从总体看，大多数墙材生产企业还是处于手工作坊或者使用较落后设备的阶段，尤其是建筑墙板的生产更为明显。因此，应积极引进消化吸收国外先进设备和技术，提高我国墙板的生产水平。

近年来，我国也引进了不少国外的先进设备，例如天津引进的德国挤出墙板生产线，生产的产品高强、质优。但也有引进失败的案例，主要是由于引进项目不适合当地实际情况或没有很好地消化吸收。这一点，使用我国自主研制开发的生产设备也同样如此。投资项目不可盲目上马，要多方论证、研究、试验；更要与当地实际情况相结合；还要注意设备的技术含量，国家发改委《产业结构调整指导目录》已经明确淘汰手工制作墙板生产线和手工切割、非蒸压养护加气混凝土生产线；限制2000万m2/年纸面石膏生产线和10万m3/年以下加气混凝土生产线。

4.2着力研究建筑墙板应用技术

建筑墙板的应用技术非常重要。国外一般采用复合墙体，外围护墙一般是由内墙、保温层和装饰墙复合组成。我国多采用单一墙体，对墙板的功能要求更高，因此应用技术的研究至关重要。尤其是目前推广建筑节能，更需要研究其应用技术，否则建筑墙板很难占领市场。要针对各类墙板编制构造图集、应用图集、施工验收规程等技术性文件，尤其是内隔墙板，在与外围护砌筑墙体结合方面，要有较详尽的技术文件，没有这些必要的技术文件，设计人员不愿设计，施工人员不愿应用，竣工验收也无法进行，市场很难打开。另外，各类配件也要跟上。在国外，一种墙板，配件就有十几种，加上辅助施工工具等，应用起来能得心应手。我国的墙板生产企业则很少在配套上下功夫，影响了墙板的应用，出现了生产能力大、实际产量小、应用面窄的局面。

4.3严格控制产品质量和施工质量

首先是产品质量。前几年由于墙板质量引起墙体开裂的现象很多，影响很坏。因此要严格把好产品质量关，引导企业在提高产品质量上下功夫。要严格按照生产工艺、工序要求进行生产，严格按照养护时间要求进行养护。其次是施工质量。我国建筑施工技术水平较低，加之墙板的施工辅助工具不配套、配件缺乏、构造图不细、产品质量低等因素，施工时粗制滥造现象比较严重，工程质量事故时有发生。据初步调查，有的工程处理墙材产品质量事故(如收缩裂缝、脱落、渗漏、隔声低等)所返工耗费的材料和工时要占工程量的5%～8%，甚至高达10%，不但劳民伤财，影响工程质量，而且住户意见很大。因此，要对施工人员进行技术培训，要编制详细的建筑墙板应用技术文件。

5 新型建筑板材的未来展望

随着国内建筑业的发展以及国家对建材料标准的提高，我国建筑业对建筑板材的需求会越来越大。目前，根据新建筑板材的内涵和发展趋势，我们应在进一步改善企业资源状况以及合理组织这些资源在整个产业中的配置的使用的基础上，采取加大政策法规的调控力度、创造建筑板材发展的良好外部环境推进建筑板材企业标准化建设、推进建筑板材企业的技术进步、增强建筑板材企业的营销能力、拓展建筑板材企业规模、提高建筑板材企业从业人员的素质等措施，真正加快新型墙体材料在我国的推广应用。在“墙体革新和建筑节能”基本国策的推动下，“秦砖汉瓦”受到了强有力的挑战，保护土地功能提出了更新、更高的要求，这给建筑板材的发展带来了极好的机遇；我国综合国力的增长和人民生活水平的提高，又对建筑物质高层建筑、框架结构建筑的增多，大开间住宅建筑的逐步推广，为复合板材的使用提供了广阔的市场空间，五至二十年内，建筑复合板材的覆盖面将上一个新的台阶，由此可以预见，在今后将是建筑复合板材发展的黄金时期。

6 结束语

综上所述，加强对新型建筑板材生产应用及发展的研究分析，对于其良好实践效果的取得有着十分重要的意义，因此在今后的新型建筑板材生产应用过程中，应该加强对其关键环节与重点要素的重视程度，并注重其具体发展策略的科学性。

参考文献：

[1]刘岩，朱浮声，张继平.我国新型墙体的发展现状及趋势展望[J].辽宁建材.2015（02）：115-116.

[2]张旭，赵成文，高连玉.我国建筑板材应用现状及发展趋势[J].辽宁建材.2016（02）：88-89.

[3]陶有生.论建筑板材的发展[J].新型建筑材料.2015（12）：60-62.

论文作者:杨硕秋1,吴迪2

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/60bb7aa514293acf557ee14c.html