# 有关建筑工程地下室结构设计要点分析论文_张冰

摘要：随着城市地下空间需求量的不断增长，地下空间的开发和利用日益增多。地下室是建筑工程中重要的结构部分，直接影响到整个建筑物的安全性和稳定性，所以在实际设计的过程中就需要全面确保基层建筑的坚固性。本文就建筑工程地下室结构设计要点进行分析研究，以期为提升我国建筑工程地下室结构设计质量提供借鉴。

关键词：地下室结构；防水设计；抗震设计

1、建筑工程地下室结构设计的原则

1.1合理选择结构计算简图。

地下室结构设计，必须以计算简图为重要基础，如果不能根据高层建筑的实际情况选择合理的计算简图，会直接影响到地下室结构设计和施工质量，会造成建筑物容易出现质量和安全问题。因此，结构设计师应当深入分析高层建筑的特点和规律等实际情况，在综合考虑的基础上，再选择相应的计算简图，保证计算简图的科学性和合理性。

1.2合适的设计方案

在对高层建筑的施工条件、地质情况、施工材料、使用要求等各种因素进行综合分析的基础上，确定地下室的结构设计形式，并对设计方案不断修改和优化，并最终形成质量可靠、经济合理的设计方案。

1.3合理选择地下室结构基础

建筑所在的地理、施工条件和周围环境不同，其选择的设计方案也有所不同。因此必须对影响地下室设计和施工的各种因素进行分析，并进行综合考虑后，再选择合适的设计方案，天上建筑物地下基础的性能和作用，确保建筑物安全。

2、建筑工程地下室结构设计中存在的不足

2.1前期勘查不到位影响地下室的结构设计

建筑工程地下室结构设计不同于地面建筑结构设计，其在施工过程中会出现渗水或者坍塌风险。地下室结构设计中对于地质水文条件的要求相对较高，如果前期勘查不到位，很容易导致地下室施工过程中出现地下水倒灌等严重影响施工质量和施工进程的问题。不仅如此，前期勘查不到位还会影响地下室结构设计，因为如果在前期勘查中对施工现场的地质水文情况进行了详细的了解和分析，对于其中可能存在的安全隐患就可以利用设计手段加以规避或者完善，针对需要加固的岩体也能够给予足够的重视，大幅度降低施工事故发生概率。当前建筑工程地下室结构设计中前期勘查不到位的问题会其设计准确性和科学性造成不良影响。

2.2设计灵活性差，影响地下室结构设计的最终效果

当前我国建筑工程地下室结构已经相当普遍，无论是用作人防工程还是用作地下车库，无论是作为设备安置区域还是作为空防场所，我国的地下室工程技术都相对比较成熟。这也导致部分建工地下室结构设计人员会存在死板硬套、忽视地下室施工区域实际情况的设计问题，将同一个设计方案进行简单的加工就应用到其他项目当中，这也导致建工地下室结构设计灵活性差，影响地下室结构设计的最终效果。

2.3设计人员能力不足，影响结构设计的统筹性

地下室结构设计对于设计人员专业能力和统筹能力都有着较高的要求，很多商场的地下室分为3-5层，每一层也有着不同的功能。在地下室结构设计过程中就需要统筹不同层的功能和作用，追求整体设计效益最大化。例如在烟台大悦城地下室的结构设计中，地下一层是室内步行街的设置，地下二三层是停车场，在结构设计中就应该根据不同层的需求做好防水、通风以及供暖设置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是在建工地下室结构设计中，很多设计人员的个人专业能力不足，缺乏统筹能力，最终导致地下室结构设计的整体性和协调性不足，在一定程度上影响了地下室施工质量，严重者还可能造成施工事故等。

3、建筑工程地下室结构设计要点

3.1做好前期水文地质勘查

建筑工程地下室结构设计中首先需要做好前期水文地质勘查，在充分了解地下水位的基础上确定地下室的下挖深度；在充分评估岩体强度的基础上，确定支护位置的加固墙体的部位。前期水文地质勘查可以帮助建筑工程地下室结构设计人员全方位地把控整个地下室的基本情况，在设计阶段就针对其中可能存在的问题进行预先防范，对于地下室结构设计质量和有效性的提升具有重要作用。

3.2做好防水设计

防水设计是建筑工程地下室结构设计中需要重点关注的部分，防水设计不良不仅会导致地下室渗水问题，还会导致混凝土裂缝等，进一步增加地下室质量问题。在地下室结构设计中，相关设计人员应该利用好混凝土的各类特性，在设计中应用拉伸带、浇筑工艺等技术手段，提升混凝土的抗拉强度和能力，减少混凝土裂缝的产生，进一步保障地下室的施工质量。除此之外，在建工地下室防水设计中，还应该在地下室四周设置相应的防水层，多重预防地下室渗水问题。因为地下室是可以作为地下车库、人防商城以及设备放置室等作用的，一旦发生渗水问题，不仅会造成严重的经济损失，严重者是可能导致塌陷等问题，对地下室人员安全造成影响。

3.3做好抗震设计

建筑工程地下室不仅具有商业价值，在很多时候还有着安全价值，可以作为空防或者人防工程，在洪水、地震等自然灾害发生时可以作为紧急避难场所。因此，建工地下室结构设计中需要做好抗震设计，提升地下室的建筑强度。在结构设计过程中，应该根据上层建筑高度等因素来合理设计承重梁等，利用好剪力墙等建筑结构来增强地下室的抗震要求，合理计算地下室的静态应力。在此基础上，地下室结构设计还可以依托BIM技术进行相应的场景模拟，在模拟结果的基础上不断完善地下室结构的抗震设计，加固部分墙体，避免发生地震时墙体断裂等问题。通过全方位的地下室抗震设计，能够有效提升其抗震系数，提升建工地下室结构设计质量。

3.4统筹地下室的用途，进行针对性结构设计

上文提到建筑工程地下室可以用作地下车库，也可以用作商场，还可以用作人防或者设备存储地等。在地下室结构设计过程中，需要统筹地下室的用途，进行针对性的结构设计。针对用作地下商业场所的地下室，应该合理划分各个区域的功能，参照地面商场建设，迎合商场发展需求，满足消费者的消费需求，做好地下室的通风以及空调设备规划设计。针对地下停车场，需要统筹其与地面道路的衔接问题，保证车辆在出了地下停车场之后能够迅速且安全地进入主要车道。除此之外，地下车库的结构设计还需要合理利用土地资源，做到停车场资源的整合高效利用，做好相应的通风和照明设计。针对设备储存地，对于结构设计的功能性要求就相对较低，但是需要提升地下室的安全性和抗震性等，保障设备的安全。同时，在结构设计过程中还应该方便运维人员进行相应的设备操作等。统筹地下室的用途，有针对性地开展相应的结构设计，是建筑工程地下室结构设计中的注意要点，是提升地下室结构设计专业性和功能性的重点。

结语

综上所述，地下室结构逐渐成为了当今建筑结构中的一个常见的形式，它在当今这样一个土地资源紧缺的时代发挥了非常重要的作用。我们在继续遵循安全、适用和耐久性设计理念的同时，对地下室结构设计进行不断地探索创新，以期许满足人们对高品质建筑的追求，也使建筑地下室结构设计工作发挥其最大的经济和社会效益。

参考文献：

[1]陈维钟.建筑工程地下室结构设计分析与探讨[J].砖瓦世界,2019,(24):38.

[2]江松.建筑工程地下室结构设计分析[J].建材与装饰,2019,(6):117-118.

[3]蒋维燕.建筑工程地下室结构设计探究[J].中国房地产业,2019,(18):105.

论文作者:张冰

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/60ddb5cff8c0d0cbefcc8e1b.html