# 浅谈水利渠道工程中的防渗施工技术论文_梁卓栩

梁卓栩 阳春市水利水电勘测设计室 529600

摘要：随着我国社会经济以及科学技术的不断发展进步，水利渠道工程也得到了相应的发展空间。但是就目前看来，我国的水利渠道工程在使用后出现了很明显的渗漏现象，要想使水利工程得以顺利发展，就必须做到有效降低渗漏，还要采用一定的防渗措施进而减少渠道工程出现渗漏现象。本文主要对水利渠道工程出现渗漏的原因进行简要的分析，并提出了相应的解决措施。

关键词：水利渠道；工程防渗；施工方法

一、引言就目前而言，水利工程中的渗漏问题是人们一直高度重视的问题，渗漏问题的出现不仅给相关地区的灌溉工作造成了十分不便的麻烦，更是对社会的快速发展造成了十分不利的影响。所以，提高水利工程的防渗技术对整个水利工程来说都具有十分普遍的意义。只有在水利工程的实际施工过程中找到出现渗漏的原因，并且提出一系列相关的解决措施以避免渗漏现象的出现，只有这样才能从根本上保证水利工程的施工质量。

二、工程简介田螺仔水库灌溉区原设计灌溉面积为1500 亩，干渠总长3.5km，支渠共7 条长达12.5km。而事实上真实的支渠只有8.5km，目前的渠道大部分都是梯形断面的形状。为了满足人们对田间灌溉的基本要求，便在沿途地区兴建了9 座渠系建筑物。目前，田螺仔水库灌溉区的实际灌溉面积仅有1200 亩，只占设计灌溉面积的80%。

三、分析水利渠道的渗漏因素3.1、由于冻胀所致的渗漏造成水利渠道冻胀损坏的主要原因主要包括：冻胀受力分布不均匀，这样就造成渠道混凝土表面由于受力不均而被损坏进而形成渠道渗漏，造成这种现象的原因包括以下两点：第一，持续低温。就我国北方一些十分寒冷的地区来说，冬天来临时，混凝土板块下的积水已经接近饱和状态，当其受到冷空气后就会结成小冰晶，由于热胀冷缩的作用使得混凝土板被抬高。而当气温逐渐回升以后，冰就会慢慢融化成水，冷热交替就会导致衬砌板被损坏。第二，渠道土壤的承载能力持续降低。土壤在结冰之后具有很强的承载能力，通常情况下是不会被压缩的，但是当土壤逐渐开始冻融时，其承载能力就会显著降低，这样就会导致水利渠道的地基变形。

3.2、地下水反渗导致渗漏渠道土壤灌溉之后或者下雨之后，水利渠道两侧的土壤中的含水量就会呈现饱和状态，进而导致地下水位升高。其实，在水利渠道输水灌溉过程中，渠道的地下水位也会逐渐上升，所以并不会出现危险的情况。但是，灌溉结束之后，由于输水停止就会直接导致水利渠道下的水位大幅度的降低，进而导致两个地区水位的稳定性能很差，由于受力不均就会很容易造成两侧土壤里的水发生反向渗漏，造成混凝土的板块发生移位或损坏。

3.3、水利渠道的耐久性太差水利渠道是一项长期运作的建筑工程之一，水利渠道由于受到引水的长期冲刷就很容易对混凝土的墙面以及其他的防渗部分造成极大地损坏，导致防渗材料的使用寿命极大地减少。因此，如果不对其进行定期维护与检修，就会间接导致灌溉无法正常进行。

3.4、某些地区的土壤具有特殊性我国一些特定的地区的土质具有很明显的特殊性，例如黄土地区，此区域的土质的特殊性会给修建水利渠道的施工造成十分明显的难度，并且极大地提高了修建的成本，还很大程度上增加了该区域工程实施的难度。

四、水利工程渠道防渗施工技术的实际应用4.1、土料防渗法土料防渗法具有的优点是投资较少、成本低、以及可以就地取材等，但其耐久性差的劣势很容易由于受到冻融的反复作用而导致防渗层出现疏松腐蚀的现象，进而使其丧失防渗功能。尽管其具有这样明显的劣势，但就目前而言，我国比较大型的碾压设施仍然在大量的使用。另外，由于防渗技术的不断发展使得土料防渗法仍然在被广泛的使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在使用土料防渗法时需要注意以下四个方面：第一，水利渠道工程在施工时的土料所用的原材料应该经过严格的过筛、粉碎以清除其表层土、树根以及草皮等方面的杂物；第二，在实际施工过程中要严格控制含水率以及相关配置的比例；第三，对于混合的土料应该将其干拌后再进行湿拌；第三，在铺筑时土料的使用应该按照先进行渠坡，然后在渠底的顺序进行施工。

4.2、混凝土防渗法混凝土防渗法具有输水能力强、防渗抗冲的效果好等优势，其超强的耐久性更有利于降低渠道断面的尺寸，再加上其适应性非常好的优点使其更加便于管理。但其也有十分明显的缺点，主要表现为混凝土的衬砌板的变形能力较差，使其在缺少石、砂料的部分就会造成成本相对较高。混凝土衬砌板可以适应所有不同的气候、地形以及运行条件的渠道。混凝土防渗法的主要施工方法为：首先，水泥用量与混凝土的用量要适当，之后再加入早强剂、减水剂等；然后，石料一般应该采取1 到2 级别的配制；之后，可以合理使用活动模板、滑模的振捣器法进行施工；最后，混凝土材质的预制板在第一次凝结之后就可以进行拆模，只有预制板的强度达到设计的70%才可以运输。

4.3、砌石防渗法与上面提到的两种方法之外，砌石防渗法更加适用于那些石料来源比较丰富以及抗冲刷和抗冲要求较高的水利渠道工程。砌石防渗法具有几点十分显著的优点，如施工相对简单、取材方便、抗冲刷、耐腐蚀以及具有很强的耐磨性等，另外，在具有稳定渠道的功能之外，还能够很好的适应渠道高速的水流等特点。近年来，我国很大一部分的砌石防渗法都没有铺设垫层而是直接将其砌筑在渠道上。由于石板较薄，所以为了使其能够与渠道能够紧密结合，一般都会铺设一层3 厘米左右厚的砂浆或砂料作为垫层。其实，为了能够更有效的提高防渗效果，也可以在砌石的下面加一些三合土、粘土、塑料薄膜等材料作为垫层。

4.4、沥青材料防渗法沥青防渗法具有几点十分显著的优点，主要包括耐久性强、防渗效果好、投资较少以及施工简单等优点。在所有的沥青材料中，使用的最为广泛的材料是沥青混凝土，由于其属于柔性结构，所以具有更好的地基变形的性能。在利用沥青混凝土防渗法施工之前，一定要先进行试铺筑，这样可以更有利于确定沥青混合土的配比、铺设的厚度、施工所要求的温度等施工工艺参数。

4.5、水泥土防渗法水泥土防渗法所具有的优点是防渗效果较好、取材方便、工程造价较低、施工十分简单等，其缺点是抗冻性较差、允许的最大水流速度不够大。

水泥土防渗法主要包括两种，分别为塑性水泥土和干硬性水泥土两种，相比较而言南方更多的是采用塑性水泥土而北方则更多的使用干硬性水泥土。在实际施工过程中，应该将水泥土所需要的土料进行粉碎、风干后再进行5 毫米筛。在进行铺筑之前首先需要注意的是要将渠道洒水润湿，然后进行精确的配比，之后均匀搅拌，最后再将其摊铺平整；然后再把搅拌好的水泥土按先渠坡、后渠底的顺序进行铺筑；最后，在进行初次抹平后，需要在表面撒上一层厚度为2 毫米左右的水泥进行揉压抹光即可。

五、结束语我国作为农业大国，所以使用渠道对农田进行灌溉是人们最常用的灌溉形式之一，水利渠道工程是我国水利工程中必不可少的重要组成部分之一。因此，要想最大程度上提高水利渠道工程的防渗能力，就必须在施工过程中要采用更好的防渗方法来提高防渗能力。此外，施工企业应该依据工程的具体情况以及环境方面等特征，并要采取相应的防渗方法进而实现施工企业的社会效益以及经济效益等。

参考文献：[1]宋志成，马赫化.水利渠道施工中的渗透因素及防渗对策分析[J].内蒙古水利.2013（03）[2]胡军哲.水利渠道施工中的渗透因素及防渗对策分析[J].黑龙江科技信息.2013（14）[3]李慧珍，马如阁.浅谈防渗技术在水渠施工中的应用[J].技术与市场.2014（07）[4]杨淑慧，何君.对水利工程中各种防渗技术的探索[J].经营管理者.2013（01.

论文作者:梁卓栩

论文发表刊物:《基层建设》2015年1期供稿

论文发表时间:2015/9/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/60edde27362a87e55dcb1d41.html