# COD水质在线监测仪运行管理中的问题分析论文_廖智磊1,罗帼玲2

廖智磊1 罗帼玲2

东莞市运河治理中心 广东东莞 523000

摘要：随着社会经济的快速发展，国家的各项综合国力都有所增强，推动了工业的向前发展。并且人们对大自然环境的保护意识已经有了明显提升，提出了越来越多关于环境管理方面的要求。COD水质在线监测仪的广泛应用，为污水排除单位工作做出了重要的贡献，但也存在着一定的问题。本文通过对东莞市城市COD水质在线监测仪运行管理中的问题为例，进行了简单的分析。

关键词：COD；水质在线监测仪；运行管理；问题分析

COD水质在线监测仪的广泛应用，实现了采集水质数据的自动化，城市水质监测技术的科学化，实现了信息资源的共享，在运行中实现了智能化管理模式，及时有效地掌握城市水质变化的全过程。给节能减排、城市水环境管理、控制污染物的总量等重要工作在技术上起到了非常重要的作用。运用科学的方法解决由于水资源污染带来的问题和事故纠纷等，在单位供水工作中起着非常重要的作用。

一、东莞市COD水质在线监测仪运行管理现状和问题

东莞市的经济运转主要靠东江下游的支流石马河的滋养，随着经济的不断发展，给石马河带来了严重的污染，致使河道内的水量越来越少，并且发黑发臭，水质明显下降。其主要的污染来源是周围城市的生活污水和城市的工业废水，包括氨氮、总磷、化学需氧量和生化需氧量，是有机废物污染的典型。

通过COD水质在线检测仪的广泛应用，使得水质得到了逐步的改善，以由原来的重度污染类型（劣V类）转变为地表水V类标准。但是，还存在一定的问题。

（一）设备设计

COD水质在线监测仪设备的组成部分主要有两个部分：一是水样的采集输送装置，二是水样定量测定的装置。采用取水管道多数都安装在排水水流的上游位置，采集的水样多数是河道滞留水，不能真实、有效地反应河道中水质的情况。而应将采样取水管放置在废水排放口的水流中央位置，才能提取到有效的水样。

（二）监测误差

在提取水样的时候，由于水样中有杂物和粗颗粒悬浮物，为了不破坏采样泵，一般要增设过滤设备，这样就违背了有关规定的要求。采取不同的水样，得到的检测结果也是不同的，导致了COD在线监测数值的不准确性。COD管路设备安装位置不合理，有的离排水口比较远，使得取样的管道较长；有的在排水口比较高的位置，导致取样管路改用U形管道，管道一旦积水，就会影响采样的结果；有的管道使用比较硬质的材料，在转弯时采用直角或是利用填埋进行保护作用，时间久了就会出现管道污染，影响了水样的检测结果。

监测的误差受到时间和温度的影响，由于河道水质中包含的物质成分不同，所处于的时间和温度不同而发生变化。不同企业的污水受到时间和温度变化的结果也不相同，要经过多次的试验对比才能确定。在COD的测定过程中，水质中的氯离子有可能被氧化，影响监测的数值。虽然通过添加硫酸汞和硝酸银可以消除氯离子的干扰，但是并没有完全的消除氯离子，还会有少量的氯离子被氧化，影响最终的监测结果。

（三）管理运行方面的问题

1.管理制度

COD水质在线监测仪运行管理制度是运行单位统一制定的，其中包括工作人员的操作制度、岗位监督制度、监测仪器的管理与维修制度、设备故障的预防、紧急事故的处理等等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆缺少实际应用的管理制度，使得制定的制度在实际的工作中趋于形式化。

2.操作人员

COD水质在线监测仪操作人员的专业技术水平不是很高，有些人员没有上岗证；监测的设备种类比较繁多，导致了操作人员在管理中出现一些问题，不能正确地操作、管理、使用、维护各种类型的监测仪器。

二、对东莞市COD水质在线监测仪运行管理的建议

（一）管理制度化

首先，在进行东莞市COD水质在线监测仪运行管理时，可以根据石马河流域的自身特点，采用第三方运营的方法，充分发挥出COD水质在线监测仪的重要作用，避免了由单位管理出现的弊端。其次，采用第三方运营的方法还可以大大地降低COD水质在线监测仪运行中维护的成本，因为第三方可以通过集中合理地运用现代化的管理技术，发挥COD的最大工作效率。最后，运用的单位可以提供专业性的服务技术，从而缓解管理部门人力紧张的局面，使管理人员能更好地做好监督管理工作，从琐碎、繁杂的运营工作中解脱出来，将精力放在技术指导工作中。

建立健全完善的运营管理机制，明确运营方的职务责任、经营权力、经营范围、履行的义务等，明确制定出第三方运营的管理制度和相应的技术行为规范。使用制度能够规范运营的最终效率，使用技术行为规范能够保证运营的最终质量，大大增强了COD运行的有些性，保证检测的数据真实有效，以科学为依据，做好排污工作。

（二）管理日常化

COD水质在线监测仪运行管理的作用越来越明显，已经应用于总量监控、监督监测、事故预防等方面。东莞市的缓解保护部门应将COD水质在线监测仪运行管理系统纳入日常工作范围中，依据当前存在的缺陷，建立健全完善的COD水质在线监测仪运行管理模式，从制定书面性文字条款到COD仪器设备的选择，管理系统的建设，系统检测的验收，COD的运行再到COD系统的更换的整个过程中，进行有效的管理，将工作落实到每个部门，使各个部门发挥自身最大的应有职能和作用。

（三）管理质量化

COD水质在线监测仪运行管理的质量化分为两个层面：一是运营方的管理质量，二是COD水质在线监测系统运行质量。

运营方的管理质量是COD水质在线监测仪运行管理系统规范化运行的重要因素。第一，运营方要获得有关环境污染整治相关设备运营的资格证书，证明自己有资格进行关于污水处理的第三方运营权力。第二，建立健全相关的管理制度，保证运营行为规范在自己控制的范围之内。第三，建立一支具有专业性的运营队伍，熟练地掌握COD系统的原理、操作、使用和维护等相关的技术，确保COD在线监测系统的有效运行。采用优胜劣汰的方法选择优秀的第三方运营方，定期进行考核评比活动，保证运营方在管理方面的质量。

COD水质在线监测系统运行质量是为了更好地保证获取数据的准确性和可靠性。主要工作包含了在日常工作中运行维护、校验、检修、质量保证、质量控制等，运营的一方要严格遵守HJ/T355-2007《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》的相关规定，保证在运行过程中的质量。东莞市的环境保护部门，要定期地对第三方运营方在COD水质在线监测系统的运行工作进行抽查或是校验。例如：按照行为规范进行的现场对比的试验，质量控制水样的试验，日常COD运行记录的审核检查工作，COD运行的数据检测等等。还要监督和检查COD在线监测设备运行管理的记录、日常维护记录、维修、校正记录、设备台帐等，定期审查第三方运营方上报的监测数据。

三、结语

综上所述，COD水质在线监测仪设备具有监测频率高、获取的数据准确等特点，监测方法快速、简单、方便，没有造成二次污染，在整治污染水环境中得到广泛应用。给环境保护部门带来了便利，使得COD水质在线监测仪设备的作用越来越重要。为排污单位在废水达标排放工作中提供了重要的保障，真正实现了科学化的污染物排放总量的控制。

参考文献：

[1]王建国.COD水质在线监测仪运行管理问题与对策[J].中国资源综合利用，2011（2）：252.

[2]林秋明.COD水质在线监测设备运行管理问题及措施[J].东方企业文化，2012（8）：42-44.

[3]严霞.东莞市城市供水水质在线监测网络的构建和运行维护[J].广东水利水电，2012（6）：57-72.

论文作者:廖智磊1,罗帼玲2

论文发表刊物:《基层建设》2015年20期供稿

论文发表时间:2016/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6113d11513f0888d8c749306.html