# 变频技术在中央空调制冷系统中的应用研究论文_卢厚军,

摘要：制冷是空调的主要功能，能够带给人们更加凉爽的环境。当前我国注重能源的可持续发展，更加注重节约与保护，在空调制冷的过程中，会出现一定的资源浪费的现象，应当根据空调的制冷系统进行优化。在这个背景下，变频技术被研发使用，通过有效的调整空调运作的频率，减少了中央空调的噪音污染，同时能够降低能源的消耗，带动我国空调的生产质量。

关键词：中央空调；制冷系统；变频技术；应用

1 变频技术应用中的问题

变频技术在实现节能目标的同时，也进一步促进了空调运行效率的提升，并在最大程度上规避了设备故障的出现，实现了整个系统运行状况的优化，具有明显的节能效益和生态效益。目前，变频技术在应用中遇到的问题如下：

（1）变频技术会增加设备的初投资。虽然投资增加，但系统的设备运行费用将会降低，一般三年左右就可以回收初始增加的投资。机组的运行时间越长，收回投资的时间就越短。

（2）使用变频技术使得空调机组的技术开发更加复杂、面临更多的挑战。变频调节时，压缩机的转速可能大幅降低。在压缩机设计时，要仔细核实轴承允许的最低转速并使用更高粘度的润滑油。而且，变化的压缩机运转频率和设备的固有频率接近时会导致设备共振。为解决这个问题，在空调机组开发时应进行全频率运行测试，找出会引发机组共振的频率段，并在机组控制程序中避开这些频率段。另外，变频器还会产生谐波，谐波控制不当会产生线路发热、绝缘失效等故障。可以通过加装滤波器来改善这个问题，同时应对压缩机的可靠性进行验证以检测其抗谐波能力。

2 中央空调变频技术核心

（1）中央空调末端送风的变频控制。中央空调在进行冷、暖空气的输送过程中，均以水为传输介质。在室温调节的时候，系统能够借助风机将末端与交换器充分接触后的空气输送到室内。一般情况下，当水温处于恒定状态时，系统通过调节送风量就能够较为灵活的调节室内温度，从而满足不同用户对室温的要求。由于送风量的控制可以借助风机转速的调整而实现，因此在实际的操作过程中只需利用变频器对风机实现无级变速便可实现对末端送风的控制。

（2）冷冻水循环系统的变频控制。对冷冻水循环系统进行变频控制主要是通过对出回水温度差的管控来实现的。一般情况下，需要将这个温差控制在5℃以内。在实际的操作过程中，需要在制冷机组冷冻水循环出、回水管处安装检测温度的变送器，并与调节器、变频器等元件进行组合，构成一个闭环控制系统。借助冷冻水的出回水温差对变频器进行调控，从而实现对电机转速的控制，最终达到调节冷冻水出水量的控制。

3 变频技术在中央空调制冷系统中的应用

（1）变频技术在冷冻水和冷却水系统中的应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆就中央空调来说，其具有一个非常复杂的系统，在这一系统当中，主要部件是指冷冻机组和冷却水塔以及外部热交换的系统等，冷冻机组当中，压缩机会处理制冷剂，进行相变后产生液态，之后可以在蒸发器的反应装置中，通过冷冻水的应用达到换热的目的，并且进行一定的制冷，再将其它送到风机口的冷却盘管当中，此时风机就会把冷空气吹到室内，降低温度。冷凝器当中会对热量进行释放，同时和循环水之间换热，这就是放热的过程。因此可以看出，中央空调的系统核心在于热交换。所以，冷冻水与冷却水的循环系统能够到传递热量传递的目的，所以，必须严格地对冷冻水以及冷却水的循环系统进行调节。

（2）变频技术在电机转速改变中的应用。在这一过程中应用能够对制冷机组的工作状态进行有效地控制。变频技术应用在中央空调的制冷系统当中，有助于系统整体工作效率的提高，并且可以达到节能减排的目的。一般而言，中央空调变频技术是对电机转速进行控制的，电机则是对空调的制冷系统进行影响的主要因素。将定频控制技术应用在中央空调的制冷系统当中，会产生能源耗费，一般都是在运行过程中水温差比设计值小。因此能够得出，中央空调运行的热负荷很难与设计标准之间相满足，当选择定频技术时，就会形成高负荷和低能效的问题。就这一问题来说，就会在电机系统当中对变频模块进行安装，要观察中央空调的制冷系统热负荷现象，并对电机供电的频率进行调节，改变电机运转的速度。比如，制冷系统的热负荷逐渐降低的话，变频调节的模块就会使得电机供电的频率降低，进而使得电机功耗减少，可以帮助获得节能减排的效果。

（3）变频技术在制冷压缩机中的应用。将变频技术应用在制冷压缩机当中，能够促进节能效果不断提升。制冷压缩机对于中央空调来说是非常重要的。中央空调的制冷系统当中，对于制冷压缩机进行应用的时候，需要和中央空调具体的应用情况进行结合，能够通过离心式和活塞式以及螺杆式的应用，保障压缩机的结构设计达到调节的作用。按照具体的空调运行的情况改变，对压缩机的使用功效进行协调，进而针对各种类型的使用情况做到应对，可以帮助空调系统运行效率的提高，使得制冷空调的系统可以有效地运行。比如，选择离心式的压缩机的时候，要对进气口导向的叶片进行应用，对进气量进行一定的调节，并对制冷量有效地调节，这是扇门调节。还要和现阶段中央空调的制冷系统工作的实际情况进行结合，从中可以看出，运用扇门调节可以达到节能的目的，然而，还是会使得电机负载的电流逐渐降低，确保电机转速以及电压的稳定性，可以说是难以解决的，低负荷条件下，电机的效率低，很难实现节能目的，当应用变频器进行调速时，就可以对空调电机损耗的几率进行降低，电机电压和电流以及转速频率随之降低，并且降低电机的功耗。

结束语

综上所述，空调作为人们日常生活中重要的电器设备,其功能和性能与人们的生活水平息息相关。空调制冷可以为人们带来凉爽的环境，所以对变频技术的研发,能够有效的调整空调运作的频率,减少了中央空调的噪音污染,同时能够降低能源的消耗,带动我国空调的生产质量。?

参考文献

[1]林雪涛.变频技术在中央空调制冷系统中的应用分析[J].橡塑技术与装备.2018(24):221-223.

[2]王高阳.变频技术在中央空调制冷系统中的应用分析[J].科技资讯.2019(18):76-77.

[3]周皓.关于空调制冷系统设计的注意要点分析[J].中国高新区.2019(30):204-205.

论文作者:卢厚军,

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6121f0d5563ddd04f802496e.html