# 原位测试技术在岩土工程勘察中的应用论文_王博恩,孙宝如

齐齐哈尔工程学院 黑龙江齐齐哈尔 161000

摘要：岩土工程具有结构复杂，所以在岩土工程建设中。要求采用先进的勘察技术。而现今原位测试作为一种物理力学的测试技术具有其特殊的优势，其能够提高岩土工程勘察结果的准确性与客观性。据此，本文对原位测试技术在岩土工程勘察中的应用进行分析。

关键词：勘察技术；岩土工程施工；应用

1.岩土工程施工勘察现状

目前，岩土工程在实际勘察中依旧存在诸多问题，包括勘察资料太过地质化、缺乏可靠的勘察过程等，这些问题的存在制约了勘察技术的应用效果，影响了我国岩土工程施工的开展。岩土工程施工勘察是针对岩土情况而言的，某种意义上而言，实际勘察中极易受到地质条件及人为因素很大程度的影响，并且，岩土工程勘察难度与工程项目要求呈正相关关系。面对该种情况，勘察人员必须加强对勘察技术的全面研究，推进勘察技术在岩土工程施工勘察中的有效应用，进而为岩土工程设计、施工提供可靠依据，保障岩土工程的施工进度及施工质量。

2.原位测试的主要特点及重要作用

原位测试是目前最常用的岩土工程地质勘察过程中的测试手段，是通过一定的仪器设备在野外现场进行测试，在不破坏和不扰动，或者少扰动土体，使被测试的土体处于天然状态下，通过现场测试的手段，以取得岩土层的各项物理力学指标。也可以测定在不易取得原状土样的土层中的有关物理力学指标、渗透性指标、工程力学性质；但在实际原位测试过程中，很难直观地、精准地确定岩土体的某个参数，往往是通过多种原位测试方法和室内试验对比、比拟后综合确定。因此在岩土工程地质勘察过程中选择不同的勘察方法和原位测试，将会对岩土层的各项物理力学指标产生一定的差异，不同的岩土层可采用不同的原位测试方法进行，如静力触探适用于沿海地区或洲三角地区，该地区为海相和湖沼相沉积或冲淤沉积地层，大量分布着淤泥、淤泥质土、粉土、粉细砂土、软塑状粘性土，土体中地下水位的埋藏较浅，可以较准确、较客观地反映出各地基土层的强度。标准贯入的试验方法:适用于粘性土、粉土和砂土，对于流塑状淤泥和淤泥质土的测定，标准贯入试验也较少使用，原因是软土具有高灵敏度、高压缩，其钻孔则会带来扰动影响，同时也影响标贯击数的精确度。原位测试技术对各种岩、土层来讲，可以进行连续的试验，因此能更好地、更精准地反映出各岩土层的厚度、各岩土体的垂直方向和水平方向的变化状况。

3.原位测试技术主要类型

3.1十字板剪切试验

十字板剪切试验一般被应用于对饱和软茹土的抗剪强度以及灵敏度进行检测中，测试所得抗剪强度结果相当于天然土层试验深度，相当于无侧限抗压强度的一半。通过对试验结果进行分析，即可判断地基土承载力以及单桩承载力，同时还能够对边坡稳定性进行分析。

3.2载荷试验

对于载荷试验技术，可分为螺旋板载荷试验、深层平板载荷试验以及浅层平板载荷试验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆螺旋板载荷试验技术主要被应用于深层地基测试或者地下水位以下地基测试中；深层平板载荷试验技术主要被应用于深层地基或者大直径桩的桩端土测试中，要求将勘察深度控制在5米以上。

3.3标准贯入试验

标准贯入试验主要被应用于风化岩土、砂土、一般茹性土等地质勘察中。根据试验所得指标，可确定土体的密实度、强度以及变形指标，进而对地基土承载力进行准确估算。

3.4静力触探试验

静力触探试验技术主要被应用于粉土、砂土、茹性土以及含有少量碎石的土壤测试中，具有勘探和测试两个功能。与传统的岩土工程勘察方式相比，静力触探试验具有高效性特征，并且试验结果准确性较高。有些软茹土建设场地的地质条件复杂，即可采用静力触探试验技术。

3.5圆锥动力触探试验

对于圆锥动力触探试验技术，可分为三种类型，即轻型、重型以及超重型。其中，轻型动力触探试验技术主要被应用于粉土、填土、砂土层以及茹性土勘察中；重型动力触探试验技术主要被应用于极软岩、碎石土勘察中；超重型动力触探试验技术主要被应用于软岩、碎石土等勘察中。

4.原位测试技术在岩土勘察中的应用

在岩土工程勘察中，要求对岩土卡主原位测试，而原位测试的手段多种多样。当前，得到广泛应用的原位测试技术包括有标注贯入试验、波速测试、剪切试验等。在开展岩土勘察过程中，应当结合施工现场实际岩土情况及相关参数要求开展测试技术的有效选择，以此保证测试技术的准确性、实用性。就被测试的样本来讲，无须从原本的地质环境中分离出来国。与此同时，原位测试技术还可直接对岩土宏观结构、土壤实际特性等开展深入勘察，进而有效提升岩土勘察效率。通过圆锥动力触探试验，可以获取岩土层的相关物理力学指标，判断岩土层的力学性质，进行地层的分层，评定砂土的孔隙比和密实度，粉土和粘性土的状态，判定地基土的均匀性状况及地基土承载力、岩土体的强度、变形指标参数，同时还可以查明土洞、滑动面、软硬土层界面，检验地基土加固处理的效果，确定桩基础的持力层和可估算单桩竖向承载力等，而且具有钻探和测试双重功能。

5.结语

总之，岩土工程现场勘查作为工程实施前的一项重要工作，为

工程设计、施工提供坚实的技术支撑。在现阶段对于部分复杂地质环境中的岩土工程，若需要准确、快速的获取勘察结果，必须要充分利用好各种岩土勘察技术。

参考文献

[1]陈延伟,王玮.原位测试技术在岩土工程勘察中的应用[J].建材与装饰, 2019(06):211-212.

[2]陈智贤.浅析原位测试在岩土工程地质勘察中的应用[J].西部探矿工程,2019,31(01):13-15.

[3]刘利.原位测试技术在岩土工程勘察中的应用[J].资源信息与工程, 2018,33(02):115-116.

论文作者:王博恩,孙宝如

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6127e9e8fbe2a7d331a4f680.html