# 实践商业综合体建筑设计论文_金祥祥

深圳市华阳国际工程设计有限公司 广东. 深圳 518000

摘要：伴随着城市化进程加快，商业综合体迅猛发展。商业综合体逐渐成为一种新型的商业空间地产模式，而商业综合体类公建项目大量涌现。它体现了一个城市的发展水平。商业综合体可以给人们带来多功能、全方位的商业购物和休闲生活新体验，其为人们正常生活工作提供了极大的便利。本文就商业综合体建筑设计进行了相关总结，供同行参考。

关键词：商业综合体；建筑设计；

工程概况

该实践案例由一栋19 层的商业办公综合楼(6～19层主楼为甲级写字楼，1～5层裙楼为商业) 和一栋独立的 22 层公寓式办公楼组成。地下共设3层，地下一层大部分为商业用房，局部为设备用房、自行车库、货物装卸区，地二层和三层为汽车库、自行车库和设备用房。项目总建筑面积为157947m2，其中办公3万m2，公寓式办公2万m2，商业5万m2，其他为车库、设备等附属用房。

一、总体功能划分及布置方式

确定功能比例是综合体建筑设计时首先要面临的问题。一般而言，商业用房的价值高于公寓式办公或酒店式公寓; 而公寓式办公或酒店式公寓的价值高于大开间式办公。根据规划条件如容积率、建筑密度、建筑高度、层数限制等，可以大致得出一个工程中商业、办公以及其他功能的比例。地下室部分一般打折扣计入容积率，所以地下室设商业用房既有商业价值又可少占容积率，值得采用; 但同时地下室空间的需求变大，地下室层数可能会增加而提高建筑造价，因而需要根据地段因素进行取舍。

布局上，主楼办公部分宜尽量沿城市道路设置，可以突出建筑形象，同时方便出入。裙房是商业综合体的主体部分，在满足规划指标情况下占地面积宜尽可能大。公寓式办公区尽量沿主体的边缘布局或独立布置。

二、商业部分业态划分、布置以及面积比例

综合体中的商业部分是整个项目的重心。商业综合体中的业态庞杂，找准市场定位并定出各种业态的比例和分布方式需要高度的前瞻性。综合体商业业态布置的一般原则是: 面积需求小、租金水平高的业态布置在低楼层; 面积需求大、租金水平低的业态布置在高楼层; 购物随机性高、选择时间短的业态布置在低楼层; 购物目的性高、选择时间长的业态布置在中高楼层; 消费频率高的简餐、食品类布置在地下室; 正餐、休闲娱乐类布置在中高楼层相对独立区域; 目标客流相近的业态可以布置在一起; 超市、建材家居店等进出货量大或货物尺寸大的，需要接近卸货区。不同业态在按区域划分的同时也可一定程度混合，比如餐饮有调节人流的作用，特色的风味小食、甜品等可分散布置，步行街的端部、屋顶平台或下沉广场等开放空间周围也适合布置餐饮业态。

以笔者近期工作的经验来看，餐饮、娱乐休闲类功能的业态占比有提高的趋势; 影院一般要设IMAX 厅; 一些新兴业态形式如体验店、形象店等模式会更多出现; 一般的零售占比会趋于减少。

三、营业厅平面布局

商业平面总体布局常见分“大中庭”或“步行街”模式，又有室内与室外之分。广场为典型的大中庭布局。大型商业建筑的营业厅布局应注意如下设计要点:应尽可能让每一家店铺都有朝向中庭或主要步行街的门面，防止出现“死铺”。

中庭宜长，但不宜过宽，中庭长可以多布置面向中庭的店面，而过宽反而导致看不清对面店铺，也浪费空间，一般短边开口十余米即可，再小些也可接受。中庭宜避免直行走道太长，否则顾客可能产生懒得走到另外一端的念头。几个连续的中庭空间效果好。

考虑到人流通畅度以及距离橱窗的视角感受，一边为中庭的通道宽度宜取 4m左右，两侧都是店铺的通道宽度则宜取 7～8 m。

中庭内要有连接两翼的天桥，既方便人行走，又可丰富内景。

中庭内的自动扶梯上下不一定都对齐，可有意进行一些错位，这样能产生比较丰富的动感效果，同时使得扶梯上的人流视线可扩散，看到更多的店面。面向中庭的观光电梯也能创造活力效果。扶梯、电梯宜错开布置。

因底层店铺价值比较高，沿中庭的 1 层店铺可扩大至 2层走道下方，但应注意解决好防火卷帘和水电设备安装问题。

普通店铺开间一般取一跨( 8～10 m) ，进深一到两跨( 8～17 m) 。面积小的店铺比面积大的容易招租; 面积特别小的店铺有时很受欢迎。广场将商业部分平面布置成相对窄而长的布局，设计了 3 个连续而转折的中庭，使得空间变化十分丰富。

另外，同一商业综合体，兼有室内外商业步行街的，室外部分人气会比室内差很多，这应该是室内不受日晒雨淋、可享受空调的缘故。但不少开发商还是会设计相当比例的室外独立铺位，其原因主要是迫于资金压力，必须出售一部分物业所致。广场整个工程均为自持，所以采用全室内商业的模式。近期有一些项目采用室内商业但分割销售的模式，为了降低销售总价，将铺位分割得极小，出现了很多不靠中庭的铺位，形成“死铺”，因而不是好的解决办法。

平面设计中，划清公共空间与出让空间的界限十分重要。一般公共空间做统一精装修，出让空间为业主自理装修，应做到租户装修不影响整体设计的完整性。

四、交通流线

场地的总体流线布置非常重要。商业建筑的最大特点是其招徕性，交通设计应照顾不同方向的顾客的便捷到来，同时还要尽量做到人车流不交叉、办公商业出入不冲突，且办公主入口要有车行道通达。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于商业建筑室外行人比较多，地下车位多又导致地库坡道出口多，要做到各股流线通达且又少干扰是很不容易的。

地下车库室内交通也是颇有讲究，主车道应明显，停车位区域要易于辨识( 可采用不同色彩醒目涂装) 。广场因为追求商业平面变化，柱网非常不规整，导致地下车道比较曲折，笔者已经听到多人抱怨在地下室里晕头转向，应该在一个整齐的柱网基础上调整局部柱位满足上部建筑需要( 甚至可以考虑柱转换) ，这样地下室才能通畅。

另外，应重视地下车库到地上营业厅的垂直交通，电梯应位于地下室醒目位置，有条件的设自动扶梯下地下室。

五、建筑造型与结构设计

商业综合体项目的结构设计比较复杂，商业的中庭空间、影院中间不能有柱，这样就会出现大跨度、大出挑、大空间的设计，同时为了在造型上出新意，建筑师会做出挑战结构极限的设计。这时作为施工图设计单位需要能从施工难度、工期、造价等多方面分析利弊，供甲方作出合理的选择。解决方案通过结构专业设法克服，方案设计也需放弃一些结构上很难实现的想法，最终形成一个成熟可行的方案。

商业综合体的荷载设计，一般需要比规范取值大一些以满足不同业态的通用性，而超市、厨房等荷载特别大的范围一定要与甲方事前沟通妥当，避免后期加固。

六、影院及超市

商业中心必须要有吸引人气的主力店( 一般为超市或百货) ，影院也是带来顾客的重要业态，此两者的共同特点是占据面积大、对土建具体要求多。电影院线公司对影厅的个数、大小、候场面积、小卖部、厕所等有基本的要求; 超市连锁公司也同样，对营业厅面积、辅助用房、层高、电梯扶梯、荷载、入口门面以至广告位等都有明确的要求，如果不能满足其基本要求，则很难招租。

七、商业层高

大型商业建筑的室内净高以 3 600～3 700 mm为宜，加上结构需要的高度和设备、装修所需高度，一般而言层高不应小于5 m。另外因为商业建筑的消防疏散宽度计算值很大，所以商业建筑经常采用剪刀楼梯的形式，由于商店建筑的楼梯踏步高度不能超过 160 mm，而一跑楼梯的步数按规范不能大于18 级，因此可计算出采用两跑剪刀楼梯的形式，最大层高不宜超过 5 760 mm; 另外因为梯段净高不宜低于 2200 mm，所以层高低于 5000 mm 时楼梯会因半层高太矮而碰头。综上所述笔者认为层高取5500 mm 左右是比较理想的。广场的商业层高为: 首层 5700 mm，其他层 5250 mm。

八、下沉广场

下沉广场对大型商业中心的意义十分重大。下沉广场在解决通风、采光方面的作用显而易见，更大的优点是在消防疏散上，由于地下商业的疏散宽度规范要求比地面高，而规范对于下沉广场通往室外地坪的楼梯要求是“应不小于进入该下沉广场计算总宽度 30%且不小于任一防火分区的设计疏散总净宽度”，利用好这条规范，把下沉广场设计成多个防火分区进入疏散，可以节省相当数量的楼梯。另外面向下沉广场的店铺有对外的独立门面，可获得价值的提升，广场本身还可作为活动场所。故采用下沉广场是一举多得的设计。广场有两处下沉广场，充分发挥了其应有的作用。

九、货运流线以及卸货区

货运流线的设计应做到前后场流线少交叉，但又不应过分浪费通道面积。地上部分的水平向货运流线有混合走道和背走道两种常见形式，广场采用了两者兼有的设计。商业中心的卸货区一般设计在地下室，卸货区如集中在一处，水平向运输距离就会长; 而如果将卸货区分散，因为货车需要净高较高，这样地下室车库净高就要高，或者多设货运坡道。广场采用了卸货区集中在一处、货运电梯分散的做法，这样做的优点是地上货运距离较短、地下室只对局部净高有要求，但是地下室卸货区到货梯的流线比较长。

十、消防

消防设计是商业建筑设计的难点。

解决疏散问题一定要选用合理的平面布局。商业中心的平面布局宜为走廊在里圈靠中庭，楼梯在外圈靠外墙，这样楼梯不会占据沿中庭走廊的商铺面，在底层又便于直通室外。由于规范有疏散距离的限制，所以商业建筑不宜设计成长宽都很大的平面，否则会导致疏散距离难以满足规范要求。广场窄而长的布局就非常有利于消防疏散的组织。另外应合理利用好规范允许的手段，如采用剪刀楼梯以减少楼梯数量，借用相邻防火分区进行疏散以平衡不均匀布置的楼梯，设置部分库房以减少疏散总宽度，采用室外天桥或下沉庭院等，尽量压缩辅助面积，增加利用率。影响观感的设备安排大型公建有相当一部分设备必须设计在室外，如冷却塔、热泵机组、风机、油烟处理设备等，这些设备一般安置在屋面，但商业中心往往还利用屋面作为上人露台，这样如何合理安排设备位置并进行遮挡、美化就成为设计中的重要一环。广场在设计过程中对 5 层上人屋面上的设备位置进行了有意的归并，并通过屋顶绿化的遮掩，挤出了几处较为完整的露台，可供 5 层餐饮部分扩展利用。值得注意的是这些影响美观的设备大多是通风设备，进风与排风设备一般是有距离要求的，所以需要将进风和排风分类集中。如造型能够处理好，宜优先考虑在外墙上直接开百叶通风。一般商业建筑会采用幕墙饰面，结合部分百页是不难做到的。

十一、结束语

综上所述，商业综合体作为城市发展过程中新兴的一种建筑形态，它不仅需要强调使用功能的合理性、建筑形态的地标性，同时也需要在建筑设计中更多的考虑到人与自然的参与性、协调性，使人们在使用过程中，体验怡人的使用环境。

在今后对商业综合体的研究方向上，我们需要不断研究和创新，以体验式为主题的商业模式正悄悄的走进我们生活中，更好的创造优良的购物环境、更多的考虑使用者真正的心理需求，将会成为商业综合体建筑设计中至关重要的一个环节。

参考文献：

[1]李振华：《城市商业综合体业态设计的新趋势》[J]广东建材，2010（07）

[2]金坤：《中小型商业综合体的设计方法探讨》[J]工程与建设，2011（04）

[3]汤志勇，苗凯.商业环境空间布局的浅析[J].内江科技，2011（08）

[4]杨衡.大型商业建筑中消防设计难点及对策[J].现代物业，2013（07）

论文作者:金祥祥

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期

论文发表时间:2015/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/61410a05d8a1660800f00a37.html